# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  长庆油田分公司第二采气厂米34-43

天然气评价井项目

建设单位（盖章）： 中国石油天然气股份有限公司

长庆油田分公司第二采气厂

编制日期：            2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长庆油田分公司第二采气厂米34-43天然气评价井项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 刘峰 | 联系方式 | 15319662533 |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 榆林 市 佳 县（区） 大佛寺乡（街道） 枣林沟村 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 110 度 31 分 29.064 秒， 37 度 49 分 0.228 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业—99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 7200m2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 400万元 | 环保投资（万元） | 35.5万元 |
| 环保投资占比（%） | 8.88% | 施工工期 | 50d |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、项目建设背景 随着我国经济持续快速增长，各类能源消费成倍增长，以煤为主的能源消费结构对大气和生态环境造成了严重的污染。能源结构问题已成为我国实现可持续发展战略的制约因素，实行能源多样化势在必行。天然气的杂质含量极少，属于洁净能源。积极开发利用天然气，对于改善城市能源结构，保护生态环境，保持资源、环境、经济的协调发展，提高人民的生活质量，促进可持续发展具有重要的意义。 天然气是优质高效的可再生能源，积极开发利用天然气，可以有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，对于优化城市能源结构，提高人民的生活质量，建设生态文明社会，促进可持续发展具有重要的意义。 为进一步查明佳县大佛寺乡区域深层勘探潜力，中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采气厂评价项目组对大佛寺乡枣沟村选定的位置新建1口天然气评价井（米34-43），通过钻探、完井测试等来评价区域的气藏情况，若测试具有工业产能，后期交由区块所属中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采气厂进行井场建设。 2、编制依据 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十六、专业技术服务业-99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存”，应编制环境影响报告表。同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，“专业技术服务业”应按照“生态影响类”编制环境影响报告表。 3、规划相符性分析 （1）产业政策分析 依据国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，本项目为天然气勘探项目，属于鼓励类（七、石油、天然气—1、常规石油、天然气勘探与开采）。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 （2）项目与榆林市“多规合一”符合性分析 根据榆林市人民政府办公室榆政发[2016]40号文关于印发《榆林市“多规合一”工作管理办法的通知》中相关规定以及《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（2021[02091]号）中有关内容，本项目符合榆林市“多规合一”工作管理要求，选址与各项规划相符合。具体分析见表1-1。 表1-1 项目与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称 本项目检测结果 文物保护线分析 符合 生态红线叠加情况 符合 土地利用现状分析 占用草地0.1538公顷、占用耕地0.0713公顷 矿区图层分析 符合 林地规划分析 符合 土地用途区分析 占用牧业用地区0.1534公顷、占用一般农地区0.0717公顷 建设用地管制区 占用限制建设用地区0.2251公顷 供地项目分析 符合 批地项目分析 符合 不动产发证数据分析 符合 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告结果分析，项目建设涉及限制建设区，已与自然资源规划部门对接，勘探后如有开采价值依法办理自然资源规划部门相关手续。 综上所述，项目建设基本符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线报告要求。 （3）本项目与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）及《榆林市人民政府关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发〔2021〕17号）相关规定，具体分析见表1-2。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 “三线一单” 相符性分析 相符性 生态保护红线 本项目所在地位于榆林市佳县大佛寺乡枣林沟村，项目所在地无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。 符合 环境质量底线 项目周围大气、地表水、声环境质量均可满足相关质量标准要求，项目区域环境质量现状良好；项目采取污染防治措施合理可行，各污染物均可达标排放，不会造成区域内环境质量超标。 符合 资源利用上线 本项目为非生产类项目，不涉及资源利用，不触及榆林市资源利用上线。 符合 负面清单 本项目属评价井，不属于榆林市负面清单内禁止新建、扩建项目。 符合 4、法规规章符合性分析 项目与《陕西省煤炭石油天然气开发生态环境保护条例》、《石油天然气开采业污染防治技术政策》、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》、《榆林市油（气）开采废弃物处置环保暂行管理办法》、《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》等相关规划的符合性分析见表1-3～8。 表1-3项目与《陕西省煤炭石油天然气开发生态环境保护条例》的符合性分析 序号 规划要求（摘录） 本项目情况 符合性 1 煤炭、石油、天然气开发单位应当建立健全企业生态环境保护责任制，采用先进技术、工艺和设备，防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的生态环境损害，依法承担治理修复和生态环境损害赔偿责任。 本项目采用的技术、工艺和设备均为国内先进水平，能有效防止、减少环境污染和生态破坏。 符合 2 石油、天然气开发单位应当对开采过程中产生的钻井废水、压裂返排液、采出水按照国家有关规定进行无害化处理，经处理达到标准的，按照经批准的环境影响评价文件要求排放或者回注。 本项目产生的钻井废水、压裂返排液收集后进入废液收集罐，由防渗漏、防溢流的运输车辆运至有资质单位进行处置。 符合 3 煤炭、石油、天然气开发单位收集、贮存、运输、利用和处置危险废物，应当严格执行国家和本省有关规定，不得将危险废物交由不具备资质的单位处置。 本项目产生的废弃物均由有资质单位进行处置。 符合 4 石油、天然气开发单位对开采过程中产生的废弃泥浆、岩屑等工业固体废物应当集中收集、处置。 本项目产生的废弃泥浆、岩屑待施工结束后由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至有资质单位进行处置。 符合 表1-4 项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性分析 序号 相关要求 技术政策符合情况分析 符合性 1 在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染。 项目属于天然气评价井项目，勘探方式为钻探。钻机采用柴油发电，项目井场设置1个柴油罐，对柴油罐下方地面进行重点防渗处理，采取基础黏土防渗+双层防渗布的措施，以防止燃料泄漏造成对环境的污染。 符合 2 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。 项目钻井废水（泥浆）经泥浆水循环系统处理后作为钻井液配水回用，钻井结束后，钻井废水由罐车送有资质单位进行处理。 符合 3 酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 项目压裂作业和试压过程拟采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 符合 4 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。 钻井过程泥浆岩屑采用地上移动式收集设施收集，与泥浆循环处理系统排出的岩屑、泥饼暂存于储罐，最终由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至有资质单位进行处置。 符合 表1-5 项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的符合性分析 序号 相关要求（摘录） 技术政策符合情况分析 符合性 1 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。 本项目产生的钻井泥浆、钻井岩屑进行不落地收集，施工结束后，废弃泥浆、钻井岩屑收集后委托有资质单位处置。 符合 2 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。 施工过程减少施工占地，选择合理施工方式落实生态保护措施，使用清洁燃油，减少废气排放；选用低噪声设备，避免噪声扰民。项目施工结束后将严格落实环评提出的各项生态保护措施。 符合 表1-6 项目与《榆林市油（气）开采废弃物处置环保暂行管理办法》 符合性分析 办法要求（摘录） 本项目情况 符合性 第七条 油（气）开发企业要根据油（气）田产能建设规划，自行建设集中处置设施或委托有资质单位，对油（气）开采废弃物治理实施“分散收集，集中处置，循环利用”，降低油（气）开发活动对周边环境的污染和对资源的消耗 本项目钻井泥浆析出废水回用于配制钻井液配水；钻井结束后，废水收集至储液罐委托有资质单位进行处置。 符合 第九条 油（气）井场要在钻井前配备废弃钻井泥浆岩屑地上移动式收集设施，对钻井过程中废弃钻井泥浆岩屑进行不落地收集，收集设施不得混合收集其它废弃物；未配备废弃钻井泥浆收集设施的井场不得钻井作业 本项目钻井过程中产生的钻井泥浆、钻井岩屑进行不落地收集，废弃泥浆、钻井岩屑分别暂存于废弃泥浆罐、岩屑收集罐内，不混合收集其他废弃物。 符合 第十条 油（气）井场要在压裂及其它井下作业前配备废水地上收集罐，对压裂废水及其它废水进行统一收集 井场配备废水地上收集罐，对井下作业过程产生的废水进行统一收集。 符合 第十二条 废弃钻井泥浆岩屑须在油（气）井完井后3天内，由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至油（气）开采废弃物集中处置场所处置；严禁废弃钻井泥浆岩屑井场处理、就地固化或随意抛洒、掩埋。 钻井结束后，项目废弃泥浆岩屑由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至有资质单位处置。 符合 第十三条 油（气）井下作业废水须在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至油（气）开采废弃物集中处置场所处置；严禁井下作业废水排入废弃钻井泥浆岩屑收集设施或随意排放。 项目设置废水地上收集罐，井下作业废水全部进如储液罐，委托有资质单位进行处置。 符合 表1-7 项目与《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》符合性分析 相关政策 内容 本项目情况 分析 《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》（榆办字〔2021〕7 号）》 各县市区加强煤炭、油气开发等行业工业废弃物环境管理，提升工业废弃物处置能力建设，危险废物、医疗废物安全处置率达到100%，全面推进油气开采废弃物不落地集中处置。 本项目钻井过程中产生的钻井泥浆、钻井岩屑进行不落地收集，施工结束后，废弃泥浆、钻井岩屑委托有资质单位进行处置 符合 表1-8 项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 相关政策 内容 本项目情况 分析 《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发〔2021〕17号）》 根据优先保护、重点管控、一般管控三类生态环境管控单元特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面，明确生态环境管控要求。 优先保护单元：以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。 重点管控单元：应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，提升资源利用效率，解决突出生态环境问题。 一般管控单元：主要落实生态环境保护基本要求，推动区域生态环境质量持续改善。 本项目位于榆林市佳县大佛寺乡枣林沟村，项目所在地无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，属于一般管控单元，环评要求项目落实生态环境保护基本要求，推动区域生态环境质量持续改善。 符合 综上，项目建设符合相关法规规章要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 米34-43天然气评价井建设项目位于陕西省榆林市佳县大佛寺乡枣林沟村。中心地理坐标：东经110度31分29.064秒，北纬37度49分0.228秒。项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目基本组成 项目名称：长庆油田分公司第二采气厂米34-43天然气评价井项目 建设单位：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采气厂 建设地点：陕西省榆林市佳县大佛寺乡枣林沟村 建设内容：本项目内容为新建天然气评价井1口，并建设相关配套设施。 总投资：400万元 评价范围：本项目仅对该天然气勘探过程及其辅助配套设施进行评价，不包含后期开采时的道路及集输管线内容。 本项目内容为新建天然气评价井1口，主要建设内容详见表2-1。 表2-1 项目基本组成汇总表 工程 类别 工程名称 规模及建设内容 主体 工程 井场 钻井区 包括机房、钻台、井口，主要进行钻井活动及完井测试，采用常规钻井工艺，钻井深度约为2150m。钻井过程包括有下套管和固井等作业，当钻至目的层后完井测试。其中机房内布置钻机、井架、底座、天车、绞车、游动滑车等，钻井设备，以及钻井控制系统、井控装置。 泥浆循环系统 泥浆循环系统紧邻钻井区，主要包括钻井液振动筛、真空除气器、除砂除泥一体机、液气分离器、搅拌器、砂泵、泥浆罐、岩屑罐等，通过泥浆循环系统实现泥浆与岩屑的分离，本项目为水基钻井泥浆。 放喷池 防喷池1座，容积约10m3，高4m的迎火墙。 辅助工程和储运工程 柴油罐 场内设柴油储罐1座，容积为20m3（由专用油罐车运输），四周设置围堰，围堰底部及四周进行防渗处理。 生活区 生活区距离井场200m，占地面积1200m2，包括宿舍、办公区等，均为集装箱房。 储罐区 柴油罐1座（容积为20m3），洗井废水收集罐2个（容积为75m3），压裂返排液罐3个（容积为75m3），移动式收集罐7个（容积为60m3），罐区按照重点防渗区要求进行防渗处理。 公用 工程 供水 生产用水采用水罐车拉运至井场、生活用水采用桶装水 供电 由自备柴油发电机组发电。 排水 施工期生活污水均排入旱厕，后清掏作农肥 道路 井场外有乡村道路，不新建道路。 环保工程 废气治理 施工扬尘 井场洒水抑尘，表土及建材堆放设置挡板、上覆篷布遮盖，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布。 测试废气 设置放喷池1座，采用耐火砖修建，测试放喷及事故放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后，经排气筒高度为1m的对空短火焰燃烧器点火燃烧后排放（火炬源排放） 废水治理 钻井废水 钻井废水（泥浆）经泥浆水循环系统处理后作为钻井液配水回用，钻井结束后，经压滤后的钻井废水委托资质的单位进行处理。 洗井废水 洗井废水收集至废水收集罐，钻井结束后委托有资质的单位外运处置。 压裂返排液 压裂返排液设专用收集罐，经压滤后压裂返排液临时收集贮存后委托有资质的单位进行处理。 生活污水 生活污水均排入旱厕，后清掏作农肥 噪声治理 柴油发电机 柴油发电机设置基础减震。 泥浆泵 泥浆泵加衬弹性垫料，管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。 固废处置 废弃泥浆、钻井岩屑 废弃泥浆、钻井岩屑分别暂存于移动式收集罐内，施工结束后委托有资质单位由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一外运处置。 废机油 废机油收集后委托有资质单位进行处置。 生活垃圾 经垃圾桶收集后定期交佳县环卫部门处理。 地下水污染防治 柴油罐、移动式收集罐、废水罐、压裂返排液罐、均置于围堰内进行防渗；油罐区使用前底部及墙体内侧铺设相应厚度的HDPE材料，使渗透系数≤10-7cm/s，可有效防止污染物入渗。 放喷池防渗措施：池底及四周铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm；池底填筑一定厚度的土壤后压实。 生态恢复 对临时占用土地进行表土留存，分层回填，整平翻松，恢复植被。 2、依托工程 根据调查，榆林市现已建成油气勘探废弃物处置单位3所，分别位于靖边、榆阳区、定边；本项目距离榆阳区最近，因此完井后本项目产生的钻井剩余废水、废压裂液、废弃泥浆、钻井岩屑等均运至榆阳区勘探废弃处置单位陕西环保(集团)朗新环境服务有限公司处理或处置。 该公司项目地点位于榆阳区麻黄梁镇断桥村谢家梁小组，项目主要包括废弃泥浆固液分离、泥浆压滤液处理工程、泥渣及岩屑固化工程、固体废弃物填埋工程（包括土地及场地平整工程、拦渣坝工程、防渗工程、渗滤液收集导排及处理工程、雨水导排工程和封场工程），该项目已取得了榆林市环境保护局的批复（榆政环批复〔2016〕292号）。陕西环保(集团)朗新环境服务有限公司占地390亩，设计年固体废物处理能力为586.63万m3，年处理固体废物处理能力为62万m³，因此，依托可行。 3、工程占地 项目占地为临时占地，总占地面积为7200m2，其中井场占地6000m2，规格为长100m，宽60m，生活区占地1200m2。若完井测试表明气井有开采价值，再征用井场用地。 4、主要原辅料 项目主要原辅料消耗情况见表2-2，在钻井一开、二开过程中需要注入钻井液，钻井液组成及用量情况见表2-3。 表2-2 项目主要原辅材料消耗表 序号 原料名称 项目用量 备注 1 新鲜水 1183m3 用于生活、钻井和洗井，罐车拉运及储存。 2 柴油 120t 用于生活、钻井系列工程，场内设柴油储罐1座（置于围堰内），容积为20m3（由专用油罐车运输），四周设置围堰防渗，长×宽×高约为9.0m×6.0m×1.5m，可防止油罐破损泄漏的柴油污染地表土壤、水体等。 3 钻井液添加剂 58t 携带岩屑，稳定井壁，减少钻机磨损，平衡（控制）地层压力等，添加剂储罐置于进行防渗处理的围堰内。 4 压裂液 200m3 用于压裂作业，形成油气高渗透带，改善油层导流能力，压裂液储罐置于进行防渗处理的围堰内。 5 机油 50L 对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。密度：0.91×103（kg/m3） 表2-3 项目钻井液组成及用量表 材料名称 主要成分 总用量（t） 备注 膨润土 亲水性矿物 25 基础配浆材料 纯碱 Na2CO3 1.5 与膨润土发生水化作业，增加粘性，降滤失 烧碱（固态） NaOH 0.5 调节pH，与酸性处理剂配合使用 K-PAM （聚丙烯酸钾） (C3H6O2)N(C3H5KO2)M 4 能有效包被钻屑、抑制地层造浆，起稳定井壁、防塌、降滤失的作用 K-HPAN（水解聚丙烯腈钾盐） 含有酰胺基、腈基和羧基钾离子含量高 2 降滤失，调整泥浆流态 NH4-HPAN（水解聚丙烯腈铵盐） 含有COOH、COONH4、CONH2、CN 等基团构成 4 抑制粘土水化分散，是一种良好的页岩抑制剂，同时兼有降低钻井液粘度和降滤失作用 LV-CMC（羧甲基纤维素钠） C8H16NaO8 3 主要用作降滤失剂 沥青类防塌剂 高级脂肪醇树脂 3 稳定井壁，防止井壁垮塌 常规液体润滑剂 聚合醇 3 减少钻具的扭矩、磨损和疲劳，延长钻具及钻头的使用寿命 复合堵漏剂（备用） 锯末、云母、棉籽、核桃壳等 2 起堵漏作用 加重材料 CaCO3 10 提高钻井液密度，稳定井壁 合计 / 58 - 5、公用工程 （1）给水 项目用水包括生活用水和生产用水两部分，用水由罐车拉入井场，项目劳动定员30人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中相关要求，生活用水量按50L/人·天，施工期（勘探期及试气期）预计50天，则项目施工期间生活用水总量为75m3。 根据长庆油田分公司对钻井工程的经验统计分析，常规钻井阶段平均每米进尺用水量约0.32m3（新鲜水），本项目钻井需新鲜水688m3；根据本地区同类气井施工经验，洗井用水量为240m3，压裂用水量180m3，本项目生产用水量为1108m3。 项目总用水量为1183m3。 （2）排水 项目生产废水主要为钻井废水、洗井废水及压裂返排液。 通过对长庆油田分公司勘探井资料调查，每钻进1m平均产生钻井废水0.2m3，本项目设计钻井深度2150m，则钻井废水产生量为430m3。钻井废水（泥浆）经泥浆水循环系统处理后作为钻井液配水回用，钻井结束后，钻井废水由罐车送有资质单位进行处理。 根据勘探项目组多年勘探经验，钻井深度约为2150m勘探井，勘探过程中产生的钻井洗井废水量为120m3，洗井废水经收集罐临时储存后送至有资质单位进行处理。 根据勘探项目组多年勘探经验，每次注入压裂液量约100m3（通过泵注入，每次注入时间约2-3h），共注入2次，注入压裂液总量约200m3。受地层压力作用，压裂后会产生压裂返排液，返排时间约为6-8天，每天返排压裂废水量约15-25m3，返排液量总计约90-200m3，本次工程按140m3计。压裂返排液由收集罐临时贮存后送相关资质单位处理。 职工生活污水产生量60m3（按用水量80%计），排入移动旱厕，定期清掏用作周边农田施肥。 项目水平衡图见下表2-4。 表2-4 项目水平衡表 序号 名称 规模 用水标准 新鲜用水量（m3） 废水产生量（m3） 备注 1 钻井 2150m 0.32m3/m 688 430 新鲜水由罐车拉入井场，在施工区循环利用，钻井结束后，钻井废水由罐车送有资质单位进行处理。 2 洗井 2150m 类比本地区同类气井施工经验 240 120 3 压裂 2150m 180 140 委托资质单位处理 4 员工生活 30人 50L/人·d 75 60 由罐车拉入井场，生活污水经沉淀池收集后用于周边植被绿化及洒水抑尘 5 合计 1183 750 / 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/施工期） （3）供电 项目供电来源主要为柴油发电机组。生产由3台柴油发电机供电，2用1备。 6、劳动定员及工作制度 钻井期间施工人数为30人，施工队24小时连续工作，工程期为50天。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 井场整体布局以井口为中心，井场包括整个井口并建设相应配套设施；井场内设简易办公区，场地围绕井口四周为材料堆场；井场工作区内设泥浆不落地装置以及废水地上收集罐，便于贮存废弃泥浆、钻井岩屑、洗井废水等。 2、施工布置 （1）项目占地 本项目主要为井场占地，均为临时占地，占地类型主要为草地；井场外有乡村道路，不新建道路。 （2）项目土石方平衡 本项目涉及的土方项目主要为井场施工。 项目井场平整、井场基础建设施工采用分层开挖，剥离得表土单独存放，施工结束后分层回填，开挖土方用于原地回填，不产生弃土量。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺及施工时序 本项目施工期包括钻前工程、钻井工程、完井测试、完井搬迁等环节。 （1）钻前工程 根据确定的井位，按照工程钻井设计开展钻前工程。钻前工程包括：主要工程量为表土剥离，局部井场平整及硬化等。同时开展井场占地范围内植被的清除。之后开始进行井场场地、井场基础等土石方开挖，当其满足设施要求时，开始进行场地平整、各类设施基础建设等。在这些设施建成并验收合格后进入钻井作业工序。井场场区设计清污分流系统，可及时对雨水进行导流。 （2）钻井工程 钻前工程满足钻井作业要求时，各类作业车辆将各类设备逐步运至井场进行安装，通过检查满足钻井要求时开始进行钻井作业。 ① 井身结构方案 根据实钻资料分析结果及设计原则，本项目的井型为直井。同时参考其它已钻气井，本项目采用常规钻井工艺，钻井深度约为2150m。 ② 钻井工艺 设备设施安装就绪后开始钻井作业，用足够的压力把钻头压到井底岩石上，使钻头牙齿吃入岩石中并旋转以破碎井底岩石，同时钻头喷嘴喷出的钻井液不断冲击井底，随时将井底岩屑从钻杆和地层的环形空间返至地面。钻井液是钻井施工过程中的“血液”，起到冷却钻头、喷射破坏岩石和携带地层岩屑返回地面的作用。 首先进行一开作业，钻至地下第一层岩层完钻；同步进行固井，即钻柱下钻一定深度后，将表层套管（无缝钢管材质）下井，在井壁与表面套管之间空隙内灌注水泥砂浆。 一开完钻后试压并安装防喷装置，期间出现垮塌、缩径等事故时停钻及时处理，待固井完成即水泥砂浆液固化后开展二开作业。 二开作业采用直径小于表层套管内径的钻柱进行钻井工作，到达目的层即停钻，然后将生产套管（无缝钢管材质、外直径小于表层套管而壁厚大于表层套管）下井，同样在井壁与套管之间空隙内灌注水泥砂浆液，待水泥砂浆液固化后即固井完成。 钻井后，为了消除井筒附近地层渗透率低的不良影响，以达到增产的目的，需进行压裂作业，主要是通过向井下注入压裂液进行压裂。压裂改造过程中，大量压裂液将进入地层进行储层改造，压裂结束后，需要快速的排液。 压裂后需要关井一段时间，使压裂裂缝闭合，施工造成的压力波在地层中有逐步扩散，液体逐渐水化。压裂放喷一般分为两个阶段。第一阶段：压裂后，由于地层弹性能量较足，加之施工过程中伴注液氮，井筒可实现自喷；第二阶段：关放排液，压裂后第一次放喷连续2~3小时不出液后，即可以关井，等压力恢复起来后再放喷，往复关放直至彻底不出液后关井。 钻井辅助作业主要包括录井和测井。录井即岩屑取样后用荧光检查；当钻井达到设计井深后，下入测井电缆，由测井仪记录参数。 （3）完井测试 完井测试主要是掌握目的层天然气产能情况。当钻井钻至目的层后，将对产层进行完井测试。主要包括洗井、酸化压裂、测试等工序，先进行洗井处理，再用胶凝酸体系进行酸化压裂（酸化压裂是指在高于储层破裂压力或天然裂缝的闭合压力下，将酸液挤入储层，在储层中形成裂缝，同时酸液与裂缝壁面岩石反应，非均匀刻蚀缝壁岩石，形成沟槽状或凹凸不平的刻蚀裂隙，施工结束裂隙不完全闭合，最终形成具有一定几何尺寸和导流能力的人工裂缝，改善气井的渗流状况，从而使气井获得增产）。 试气就是利用专用的设备和方法，对通过地震勘察、钻井录井、测井等间接手段初步确定的可能含气层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、性质以及地质资料的工艺过程。 （4）完井搬迁 完井测试之后，要换装井口装置，其余设施将拆除、搬迁。若完井测试结果表明评价井有工业开采的价值，后期由区块所属的中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采气厂进行站场建设和采气生产；若完井测试表明天然气评价井无工业开采价值，则将井口用水泥封固，恢复井场占地原有土地功能。并对产生的污染物进行无害化处理、处置，做到“工完、料尽、场地清”。 2、建设周期 本项目计划开工时间为2022年3月，预计投产时间为2022年5月，施工期约50d。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中规定，本项目属于“24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，地下水环境影响评价项目类别为IV类项目，无需开展地下水环境影响评价；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，为IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。因此本次评价未开展地下水环境和土壤现状监测。 1、大气环境质量现状 （1） 区域环境空气质量达标判定 本次评价环境空气质量现状数据采用陕西省生态环境厅办公室于2022年1月13日公开发布《环保快报（2022-2）》中的统计数据。具体统计数据见表3-1。 表3-1 2021年佳县空气质量状况统计表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 12µg/m3 60µg/m3 20 达标 NO2 年平均质量浓度 23µg/m3 40µg/m3 57.5 达标 PM10 年平均质量浓度 55µg/m3 70µg/m3 78.6 达标 PM2.5 年平均质量浓度 27µg/m3 35µg/m3 77.14 达标 CO 第95百分位日平均质量浓度 1.2mg/m3 4mg/m3 30.0 达标 O3 第90百分位8h平均质量浓度 154µg/m3 160µg/m3 96.25 达标 由表3-1可知，佳县属于环境空气质量达标区域，环境空气现状良好。 （2）其他污染物环境质量现状监测 本项目由评价单位陕西源凯环保科技有限公司委托陕西得天节能环保检测有限公司于2021年10月20日～2021年10月22日对项目厂址的总烃、非甲烷总烃进行了监测。 ①采样及分析方法 采样按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ-2017）及其修改单进行；分析方法见表3-2。 表3-2 监测项目及分析方法 分析项目 分析方法及标准 分析仪器名称、型号及编号 检出限（mg/m³） 总烃 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 GC-4000A气相色谱仪YTHJ-YQ-003 0.06 非甲烷总烃 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 GC-4000A气相色谱仪YTHJ-YQ-003 0.07 ②监测结果及评价 评价区其他污染物环境质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 评价区其他污染物环境质量现状监测结果统计表 监测点位 监测指标 浓度范围 （mg/m3） 标准名称 标准限值 （mg/m3） 超标率 （%） 最大超 标倍数 厂址下风向 总烃 （一次值） 1.60～1.98 以色列《居住区大气环境质量标准》 5 0 0 非甲烷总烃 （一次值） 0.08～0.24 《大气污染物综合排放标准详解》 2 0 0 由以上监测结果可知，项目厂址所在环境总烃监测值满足以色列《居住区大气环境质量标准》中标准限值要求；非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求。 综上，项目所处区域的大气环境质量现状良好。 2、声环境 （1）监测布点 拟建井场东、南、西、北界各设1个监测点位，各设1个监测点位，共4个。 （2）监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。 （3）监测时间与频次 陕西得天节能环保检测有限公司于2021年10月20日~21日对项目声环境质量进行监测，昼、夜各监测一次。 （4）监测结果及评价 表3-4 声环境质量现状监测结果统计表 监测点位 监测结果 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2021年10月20日 2021年10月21日 昼间LeqdB（A） 夜间LeqdB（A） 昼间LeqdB（A） 夜间LeqdB（A） 厂界东 30 30 34 30 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 厂界南 31 31 33 33 厂界西 31 31 34 30 厂界北 33 36 32 32 由表3-4可以看出，项目各厂界昼间和夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 长庆油田分公司第二采气厂米34-43天然气评价井项目尚未建设，根据现场调查及监测，项目所在地区环境质量现状满足相关环境质量标准，不存在原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关规定，本项目大气环境评价范围：厂界外500m范围区域；声环境影响评价范围：厂界外50m范围区域，评价范围内无声环境保护目标。主要环境保护目标见表3-4。项目环境保护目标图见附图2。 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素 保护对象 相对厂界位置 坐标（°） 保护内容 保护目标或保护对策 方位 距离 大气环境 枣林沟村 E 493m 110.53039 37.815895 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类标准 声环境 无 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 地下水环境 井场及周边无地下水集中式饮用水水源、温泉等特殊地下水资源 水质 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 生态环境 井场及周边的土壤、植被、景观、水土流失、生态系统等 水质 生态环境不受破坏 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；总烃参照以色列标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值。详见表3-5。 表3-5 环境空气质量二级标准限值 序号 污染物 取值时间 标准限值 单位 标准来源 1 二氧化硫 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 24小时平均 150 μg/m3 1小时平均 500 μg/m3 2 二氧化氮 年平均 40 μg/m3 24小时平均 80 μg/m3 1小时平均 200 μg/m3 3 一氧化氮 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 mg/m3 4 臭氧 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 μg/m3 5 PM10 年平均 70 μg/m3 24小时平均 150 μg/m3 6 PM2.5 年平均 35 μg/m3 24小时平均 75 μg/m3 7 非甲烷总烃 小时均值 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 8 总烃 一次值 5.0 mg/m3 以色列《居住区大气环境质量标准》 （2）声环境 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准（见表3-6）。 表3-6 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 声环境功能区类别 标准限值（单位dB（A）） 昼间 夜间 2类 60 50 2、污染物排放标准 本项目为天然气评价井项目，使用功能为天然气勘探开发，仅涉及施工期，不包含运营期。 （1）废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中施工场界扬尘浓度限值；钻井期间柴油发电机燃烧废气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）及2020年修改单中第三阶段的标准限值；非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放监控浓度限值，具体见表3-7、3-8。 表3-7 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 单位：mg/m3 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 1 施工扬尘（即总悬浮物颗粒物TSP） 周界外浓度最高点a 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 a周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 表3-8 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段 额定净功率（Pmax）（kW） CO（g/kWh） NMHC+NOX（g/kWh） PM（g/kWh） 第三 阶段 Pmax＞560 3.5 6.4 0.2 130≤Pmax≤560 3.5 4.0 0.2 75≤Pmax<130 5.0 4.0 0.3 37≤Pmax<75 5.0 4.7 0.4 Pmax<37 5.5 7.5 0.6 （2）噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值，具体标准见表3-9。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB（A） 夜间dB（A） 70 55 （3）废水 本项目为天然气评价井项目，仅涉及施工期，施工期废水均不外排。 （4）固体废物 施工期产生的泥饼、岩屑属于一般固废，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；废机油属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 其他 | 本项目为天然气评价井建设项目，污染物只在施工期产生，对环境影响时间较短，勘探钻井完成后即停止产污，因此无需设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、工艺流程及产污环节 本次评价仅涉及天然气井的勘探过程，不涉及天然气的开采和集输。 （1）钻井工程及产污特点 钻井工程主要包括钻前工程（包括修建井场道路、平整井场、井场基础建设以及钻井设备安装等）、钻井工程（钻井和固井等）、天然气测试和完井作业后井队的搬迁及废弃物的无害化治理。项目主要流程及产污环节见图4-1。 图 4-1 项目主要流程及产污环节图 （2）工艺流程 ①钻前准备工作 钻前准备工作包括表土剥离，局部井场平整及硬化，修建设备基础、降排水（污）措施等。井场配套布置安装泥浆设备、配电房等，井场设置表土堆放场。 ②钻井 钻前工程满足钻井作业要求时，各类作业车辆将各类设备逐步运至井场进行安装，通过检查满足钻井要求时开始进行钻井作业。 A.钻井 本项目在钻井过程中，一开钻井液选择清水+坂土钻井，以利于钻井生产正常。二开钻井开始，用低固相钻井液，密度在1.05-1.08g/cm3，含沙量<1%，pH值8-10。由于地层中的砂岩和泥岩造浆，返排出的钻井液（又称泥浆）含有岩屑，带岩屑泥浆通过泥浆管输入振动筛进行固液分离，将泥浆中粒径大于0.1mm的固相物质留于筛上，振动筛筛下的液相进入循环罐暂存，再依次通过除砂器、除泥器分离出粒径大于0.01mm的固相物质后，用于钻井作业和后续的配浆作业。当循环泥浆中含砂率过高时，在除泥器后续启动离心机，进一步对循环泥浆进行固液分离，以降低循环泥浆中岩屑含量，确保钻井作业的稳定运行。振动筛、除砂器、除泥器、离心机分离出的固相物质即岩屑，暂存于泥浆罐中。但由于钻头切削造成的岩屑在不能被及时携带到地面后造成二次或多次破碎，有些岩屑颗粒极小，使用泥浆循环系统也不能及时清除时，暂存于泥浆罐中。 钻井作业时，依靠钻机动力带动钻杆和钻头旋转，钻头逐次向下破碎遇到的岩层，并形成一个井筒。钻头在破碎岩层的同时，通过空心的钻杆向地下注入钻井液（本项目采用水基钻井液以稳定井壁和携带岩屑为主），将钻头在破碎地层时产生的岩屑通过循环的钻井液带到地面。地面的钻井液固液分离设施将钻井液中的岩屑清除后，通过钻井泵再次将钻井液打入井内。钻井过程即钻头破碎岩石及钻井液通过循环不断带出岩屑并形成井筒的过程。 B泥浆循环系统 钻井泥浆系统是钻井工程的核心部分，钻井泥浆分为可生物降解、水基、油基三种，清洁性能依次减弱。本工程采用的钻井泥浆为水基钻井泥浆，在三种钻井泥浆体系中等清洁产品，不含重金属物质。泥浆循环系统主要包括钻井液振动筛、真空除气器、除砂器、除泥器、除砂除泥一体机、液气分离器、搅拌器、砂泵、泥浆罐等天然气钻井固控设备及成套泥浆循环系统。 钻井泥浆泵经钻杆向井内注入高压钻井泥浆，通过钻头挤入井底，冲刷井底，将钻头切削下的岩屑不断地带至地面。通过泥浆循环系统实现泥浆与岩屑的分离，回收泥浆进入泥浆罐再利用。 ③下套管及固井 钻前工程完成后，进入钻井工程。项目钻井采用直井钻探，预计勘探深度为2150m。钻井工程分为一开和二开钻井工程。一开包括下标称套管500m，固表层套管，此阶段采用清水泥浆（泥浆配方：清水+0.2-0.3%Na2CO3+6-7%）迅速钻井，在套管的保护下能有效的保护浅层地下水；二开包括下气层套管、固气层套管。每开钻井结束后通过固井作业封隔地层与套管之间的环形空间。 A下套管 下套管是将套管进入到产气层中，然后用射孔或割裂实现地层进入的一种方式，保持井筒稳定，防止井壁坍塌，以有利于后续的强化作业。下套管前将套管逐一用通径规进行通径，用柴油将套管丝扣清洗干净。下套管时用干抹布擦净后再公扣上涂抹丝扣油，保证丝扣连接紧密。下套管中途要分两次向套管柱内注入钻井液，保证液柱压力。下完套管后要连接主动钻杆，开泵循环，保证循环通畅。 B洗井、固井 固井是钻井打到预定深度后，下入套管并注入钻井泥浆，封固套管和井壁之间环形空间的作业。固井的主要目的是封隔疏松的易塌易漏地层，封隔油、气、水层，防止互相串漏，以保证安全钻井下一段井眼或保证顺利开采生产层中的天然气的工艺过程。固井要求水泥环有可靠的密封，使环空封固段不窜、不漏、胶结良好，能承受高压；套管的设计必须完全符合整个井生命周期中的钻井、完井和生产过程中所有的技术要求，要求套管有足够的强度，在整个井生命周期内能够承受各种外力作用，抗腐蚀、不断、不裂、不变形。固井水泥的返高也是封隔井筒与地下水的主要措施，本项目导管和一开固井水泥均返高至地面，可以多层防护与隔绝井内流体与含水层之间的联系。因此，固井不仅是钻井工艺生产环节的重要一环，也是气井的主要环保措施之一。套管及水泥固井有下列作用： a 为井口防喷器、采气树等设施提高支撑力，防止井喷； b 封隔易塌、易漏等复杂地层，保证钻井顺利进行； c 封隔油气水层，建立油气流出通道；防止产层间互窜； d 钻井过程中封隔上部潜水及承压水含水层（0~700m），避免污染水源； e 采气过程中确保井身结构完整性，避免井内流体通过裂缝进入上部含水层。 鉴于套管和固井环节的重要性，建设单位结合了国内和国际有关行业良好实践，通过对水泥类型、密度、抗压强度，套管钢材、厚度、抗拉、抗压、抗腐蚀强度等一系列参数的设计，确定套管和固井工艺。 ④ 压裂工程 钻井后，为了消除井筒附近地层渗透率低的不良影响，以达到增产的目的，需进行压裂作业，主要是通过向井下注入压裂液进行压裂。压裂改造过程中，大量压裂液将进入地层进行储层改造，压裂结束后，需要快速的排液。 压裂后需要关井一段时间，使压裂裂缝闭合，施工造成的压力波在地层中有逐步扩散，液体逐渐水化。压裂放喷一般分为两个阶段。第一阶段：压裂后，由于地层弹性能量较足，加之施工过程中伴注液氮，井筒可实现自喷；第二阶段：关放排液，压裂后第一次放喷连续2~3小时不出液后，即可以关井，等压力恢复起来后再放喷，往复关放直至彻底不出液后关井。 ⑤ 完井测试 完井测试主要是掌握目的层天然气产能情况。当钻井钻至目的层后，将对产层进行完井测试。主要包括洗井、酸化压裂、测试等工序，先采用洗井液进行洗井处理，再用胶凝酸体系进行酸化压裂（酸化压裂是指在高于储层破裂压力或天然裂缝的闭合压力下，将酸液挤入储层，在储层中形成裂缝，同时酸液与裂缝壁面岩石反应，非均匀刻蚀缝壁岩石，形成沟槽状或凹凸不平的刻蚀裂隙，施工结束裂隙不完全闭合，最终形成具有一定几何尺寸和导流能力的人工裂缝，改善气井的渗流状况，从而使气井获得增产）。 本项目测井过程中涉及到的物质主要为压裂液，成分为水凝胶、支撑剂（一般为石英砂或陶粒）等，不涉及放射源。 ⑥ 试气 为了解气井的产气量，在完井及压裂后，需进行测试放喷。测试放喷是在固井、压裂作业后，利用测试放喷专用管线将井内天然气引至放喷池点火燃烧对天然气产量进行测试的过程，放喷前需接一条可测试流量的专用管线。依据测试气量，采用间歇性放喷，每次放喷时间约4~6h，废气排放属不连续排放。放喷燃烧过程主要产生SO2、NOx、VOCs、烟尘和冷凝水，冷凝水在放喷池暂存，工艺完成后，做回收处理（试气专门有回收车拉运）。此外本项目采取酸化压裂，在试气过程中会有盐酸残留，并且随天然气燃烧，发生一系列的化学反应。其化学反应式如下： A、4HCl+O2=2H2O+2Cl2↑ B、CH2=CH2+Cl2→Cl-CH2-CH2-Cl C、C2H5Cl+3O2=2CO2+2H2O+HCl D、C2H2+Cl2→C2H2Cl2 当燃烧不完全时会产生少量的二氯乙烷，完全燃烧时只有二氧化碳、二氯乙烯、氯化氢、氯气及水蒸气产生。由于本项目属于勘探过程，尚不确定该区的气流产生情况，因此无法进行定量分析，环评要求严格控制开采管的封闭性，加强对井口密闭垫密闭效果的关注，最大限度的完全燃烧。 本项目在事故放喷和测试放喷期间，氯气及二氯乙烷产生量很小，且项目周边地势开阔，极易扩散，项目周边农户距放喷口都较远，对周边农户影响很小。并且项目出现事故放喷时，应紧急启动紧急预案，对受影响范围内的农户进行临时撤离，待影响消除后再返回。 ⑦ 完井搬迁 完井测试结果若表明勘探井有工业开采的价值，拆除与采气无关的设备，进行完井搬迁。完井搬迁主要包括设备和设施的拆除和搬迁，钻井机、柴油发电机、泥浆循环系统等设备和生活设施拆除后搬迁至周边其他井场继续使用。搬迁完成后即对场内基础设施进行拆除，如清除场地碎石、拆除硬化地面等。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物须交有资质单位处置，做到“工完、料尽、场地清”，并办理竣工环保验收合格后方可交井。若评价井不具有工业开采价值，则用水泥封井后搬迁，将放弃的井场临时占地恢复为原有地貌。 （3）主要污染工序 本项目为天然气勘探工程，不涉及运营期，仅对施工期污染工序进行分析。 ①废气 废气主要为施工扬尘、施工车辆和机械尾气以及测试放喷天然气燃烧废气和事故放喷废气。 ②废水 本项目废水主要有钻井废水、洗井废水、压裂返排液及生活污水。 ③噪声 根据项目工艺流程分析，针对本项目建设特征，项目施工期噪声影响主要为施工机械噪声及钻井机械噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声是不同的，对周围环境的影响程度与范围也不同。 ④固体废物 根据项目工艺流程分析，固废主要为泥饼、岩屑、废机油和钻井工人生活垃圾。 ⑤生态影响 项目施工期主要造成的生态影响为土地占用影响，对植被及动物影响、水土流失影响。 2、大气环境影响分析 项目施工期间，施工场地的废气主要是柴油机燃烧排放的烟气、施工车辆废气、施工扬尘以及少量的伴生气燃烧废气。由于这些影响都是暂时性的，施工结束就随之消失，对周围空气环境影响较小。 （1）柴油机燃烧烟气 根据建设单位提供的资料，本项目选用ZJ-40型钻机，使用柴油发电机组发电，发电机组配备3台柴油机，功率均为810kW，柴油耗量为209.4g/kWh，正常情况下运转负荷为70%，本项目单井钻井天数为50d。柴油发电机运转时产生燃烧烟气，烟气量按每kg柴油产生12m3计，主要污染物为SO2、NOX和颗粒物，根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评价》给出的计算参数可知，发电机运行污染物排放系数为：SO24g/L；NOX2.56g/L；颗粒物0.7146g/L；CO1.52g/L、HC1.489g/L、HC+NOx4.049g/L。1t0#柴油为1162L，计算出的污染物排放情况见表4-1。 表4-1 柴油发电机燃烧废气污染物排放统计表 耗油量（t） 烟气量（104m3） 排放总量（t） SO2 NOx 颗粒物 CO HC HC+NOx 120 144 0.56 0.36 0.10 0.21 0.21 0.56 经计算，CO排放速率为0.059g/kWh，HC+NOX排放速率为0.274g/kWh，颗粒物排放速率为0.049g/kWh，能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）及2020年修改单中第三阶段标准限值（Pmax＞560kW时，CO 3.5g/kWh，HC+NOX 6.4g/kWh，PM 0.20g/kWh），能够实现达标排放。 项目所在区域较为开阔，柴油发电机燃烧的烟气扩散较快，同时施工期使用低标号柴油，调节好柴油机运行工况，对周边环境的影响较小。 （2）施工及运输车辆扬尘 井场开挖土石方将破坏原有土壤、植被，在风力作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，致使地表产尘增加，建筑材料的运输、装卸过程以及堆放期间也增加了风蚀起尘的可能性，均属于无组织排放，会造成评价井场区附近环境空气中的TSP浓度增高，污染加重。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关。 本项目拟采取施工作业围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗等措施，可有效减少施工及运输车辆扬尘，同时由于项目施工期较短，仅50d，因此施工扬尘对环境的影响较小。 （3）伴生气燃烧废气 钻井过程中，不可避免的将有少量地下的易燃气体排出，而试井阶段将进行短暂的伴生气放喷试验，项目采用放喷管加装排酸管导出易燃气体，自动点火燃烧。由于井眼加装井下压力感应装置，遇有气体逸出时将自动报警并转入压井状态。 根据区域已建的天然气井测试，本项目区块测试放喷的废气引入放喷器燃烧后排放的主要气体为CO2和微量烃类。虽然产生的废气对环境影响微小，但为了最大程度降低测试放喷废气对环境的影响，测试放喷时，要选择合适的时间，在天气晴朗，且风较大的天气进行，便于废气扩散。加之测试放喷时间短，对大气环境的影响较短，测试完毕，影响很快消除，因此对环境的影响较小。 （4）事故放喷废气 事故放喷是由于地层高压异常导致的，在石油天然气行业是低概率事件。事故放喷时间持续较短，且通过专用的放喷管线将天然气引至放喷池进行点火放喷，事故放喷时间段属临时排放，放喷完毕，影响很快消除，环评要求建设单位在发生事故时对周边居民实施临时疏散，因此事故放喷对周边人群健康基本无影响，对环境影响也较小。 综上，项目建设施工期对大气环境影响较小。 3、地表水环境影响分析 本项目用水主要为生产废水（钻井废水、洗井废水、压裂返排液）和生活污水。 （1）钻井废水 本项目钻井废水产生量为430m3，钻井废水（泥浆）经泥浆水循环处理系统处理后作为钻井液配水回用，钻井结束后，钻井废水由罐车送委托的有资质单位进行处理。钻井废水在井场内收集不外排。因此，钻井废水不会对地表水体产生影响。 （2）洗井废水 本项目施工期较短，洗井废水属于水基矿物质悬浊液，主要由清水、氯化钾、重晶石、碳酸钠、膨润土、盐、石灰、石膏、腐植酸等多种物质组成，回返地面时携带大量来自地下的泥土、矿物等，根据勘探项目组多年勘探经验，勘探过程中产生的钻井洗井废水量为120m3，场地内设专用收集罐2个（容积为 75m3）。由专用收集罐临时收集贮存后委托有资质单位进行处理。 （3）压裂返排液 根据勘探项目组多年勘探经验，每次注入压裂液量约100m3（通过泵注入，每次注入时间约2-3h），共注入2次，注入压裂液总量约200m3。受地层压力作用，压裂后会产生压裂返排液，返排时间约为6-10天，每天返排压裂废水量约 15-25m3，返排液量总计约90-140m3，最高返排约140m3，其余压裂液在压裂过程中进入油气层。 场地内设专用收集罐2个（容积为75m3）。根据榆林市环境保护局（榆政环发【2018】164号文）“关于印发榆林市油气开采废弃物不落地集中处置推广项目建设管理指南（试行）的通知”规定：油（气）井场要在压裂及其它井下作业前配备废水地上收集罐，对压裂返排液及其它废水进行统一收集；未配备废水收集罐的井场不得开展相关作业。 项目压裂返排液由专用收集罐临时收集贮存后委托有资质的单位进行处理。符合榆林市油气开采废弃物不落地集中处置推广项目建设管理指南（试行）的通知》规定。 （4）生活污水 项目井工程生活污水产生量为60m3。井场区设置环保移动式旱厕1座，生活污水经排入环保移动式厕所后清掏作农肥，对环境影响较小。 此外，井场采用雨污分流制，防止井场雨水进入储罐，并定期进行维护，从而有效控制因暴雨而导致储罐的外溢。在暴雨季节，加强对井场内废水储存设施巡查，防止场地内废水溢出井场污染环境。 项目勘探施工废水产生一览表见表4-2。 表4-2 项目勘探施工废水产生一览表 名称 产生量m3 生产废水 钻井废水 430 洗井废水 120 压裂返排液 140 生活污水 60 综上所述，本项目钻井废水、洗井废水、压裂返排液及生活污水采取的水污染控制和水环境影响减缓措施有效，能够确保废水不外排，因此对地表水环境影响可以接受。 4、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目行业类别属于C 地质勘查-24 类：矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，可不对其进行地下水评价。且根据现场调查，项目井场及周边无地下水集中式饮用水水源、温泉等特殊地下水资源，故本次评价仅对地下水环境影响进行简单分析。 （1）钻井过程对地下水的影响 由于各地层岩性、孔隙度不同，对于孔隙度大的地层，在钻井过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。另外，固井过程中固井液的漏失对地下水也有一定的影响。 整个钻井作业按照规章操作，尽量避免了因压力激增和开泵过猛使泥浆泵入地层污染地下水；钻井过程中采取泥浆监测，一旦发现漏失采取及时堵漏等措施，既能满足工程要求，又可减少对地下水的影响。项目钻井时采用膨润土浆钻井，固井技术完善，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水，对地下水影响较小。 （2）井场污染物入渗对地下水的影响 井场污染物收集、存储措施不到位，容易造成地表污染物入渗，对浅层地下水造成一定的污染。造成地表污染物入渗的主要因素有：柴油罐、洗井废水罐和压裂返排液罐基础防渗措施不到位，运行中出现渗漏；井口作业区、泥浆循环系统区散落的泥浆、废水渗入地下。 洗井废水、压裂返排液收集后全部进入地上收集罐，在井下作业完成后3 天内，洗井废水、压裂返排液由专用收集罐临时收集贮存后送陕委托的有资质单位进行处理。废水收集罐储存区均进行防渗处理。 （3）地下水串层影响 在自然状态下，由于存在隔水层，浅层水与深层水很难相互沟通混合。如果隔水层被人为破坏形成孔洞，浅层污染水就会下渗污染深层水，造成地下水串层污染。因此，项目钻至隔水层，采用速凝水泥迅速封堵隔水层孔洞，防止地下水串层污染。 5、声环境影响分析 本项目对声环境的影响主要是由施工机械、车辆造成的，主要噪声源包括钻机、推土机、吊装机、柴油发电机组等。施工期噪声值约75～95dB（A），施工期各机械设备噪声值见表4-3。 表4-3 主要施工机械设备的噪声声级 单位：dB（A） 序号 设备名称 测量声级dB（A） 排放规律 数量（台） 1 柴油机发电机组 95 连续 3 2 钻机 90 连续 2 4 液压挖掘机 90 间歇 1 5 推土机 90 间歇 2 6 重型运输车 85 间歇 2 7 吊装机 90 间歇 1 8 固化机 85 间歇 1 9 搅拌机 85 连续 1 10 振动筛 75 连续 1 11 泥浆泵 85 连续 1 建设施工期一般为露天作业，声源较高，由于施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较困难。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，公式为： Lp=Lp0-20lg(r/r0) 式中：Lp—预测点声压级，dB(A)； Lp0—已知参考点声级，dB(A)； r—预测点至声源设备距离，m； r0—已知参考点到声源距离，m。 根据上述公式，预测结果见表4-4所示。 表4-4 施工机械环境噪声影响预测结果 噪声源 距噪声源不同距离（m）噪声贡献值 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 柴油机发电机组 75.0 69.0 65.0 63.0 61.0 59.4 58.1 56.9 55.9 55.0 51.5 49.0 钻机 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 54.4 53.1 51.9 50.9 50.0 46.5 44.0 液压挖掘机 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 54.4 53.1 51.9 50.9 50.0 46.5 44.0 推土机 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 54.4 53.1 51.9 50.9 50.0 46.5 44.0 重型运输车 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 49.4 48.1 46.9 45.9 45.0 41.5 39.0 吊装机 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 54.4 53.1 51.9 50.9 50.0 46.5 44.0 固化机 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 49.4 48.1 46.9 45.9 45.0 41.5 39.0 离心脱水机 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 49.4 48.1 46.9 45.9 45.0 41.5 39.0 搅拌机 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 49.4 48.1 46.9 45.9 45.0 41.5 39.0 振动筛 55.0 49.0 45.5 43.0 41.0 39.4 38.1 36.9 35.9 35.0 31.5 29.0 泥浆泵 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 49.4 48.1 46.9 45.9 45.0 41.5 39.0 由表4-3可见，项目施工期机械产生的噪声，昼间于20m以外、夜间于100m以外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的场界排放标准限值，且项目建设区200m范围内无居民点，因此施工噪声对周边声环境影响较小。 6、固体废弃物环境影响分析 项目钻井过程中产生的固体废物主要有泥饼、岩屑、废机油及井队员工产生的生活垃圾。 （1）泥饼 废弃泥浆为钻井过程中无法利用或钻井完工后弃置的钻井泥浆。根据建设单位过往项目经验，本次钻井深度约为2150米，项目单口井钻井泥浆总产生量约为645m3，采用地上移动式泥浆罐收集，然后全部进入泥浆循环系统，处理后的泥浆80%回用于本井场钻井使用，剩余20%暂存于循环泥浆罐，约产生量 129m3，其中40%为泥浆析出废水，产生量约51.6m3，作为钻井配液回用；60%为泥饼，约为77.4m3，约89.01t（密度取1.15t/m³），钻井结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆运至有资质单位进行处置。 （2）岩屑 钻井岩屑是钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑和土层，经泥浆循环携带出井口，在地面经振动筛和离心机分离出来存放于井场的专用储罐中。根据建设单位过往经验，每钻井1000m进尺产生岩屑24m3。本项目进尺2150m，则钻井岩屑总产生量为51.6m3。 根据榆林市环境保护局（榆政环发【2018】164号文）“关于印发榆林市油气开采废弃物不落地集中处置推广项目建设管理指南（试行）的通知”规定，严禁废弃泥浆和岩屑就地处理、就地固化或随意抛洒、掩埋。本钻井施工结束后，废弃泥浆和岩屑由移动式收集罐（60m3，7个））集中收集，收集后暂存于厂区，收集过程中严格执行“下铺、上盖”严禁洒落，勘探结束后最终委托有资质单位进行处置。收集处理过程应严格按《榆林市油气开采废弃物不落地集中处置推广项目建设管理指南（试行）的通知》规定进行。 （3）废机油 主要来源于柴油零部件和清晰钻具、套管时产生的废机油。通过建设单位过往数据，项目预计产生废机油0.005t，委托有资质的单位进行处置。 （4）生活垃圾 职工生活垃圾每人每天1kg计，项目工程生活垃圾产生总量为1.5t。生活垃圾集中收集，定期送附近生活垃圾填埋场处置。 表4-5 项目固体废物产生与处置措施表 序号 固废种类 产生量 性质 处置措施 1 泥饼 89.01t 一般固废 委托外运处置 2 岩屑 51.6m3 一般固废 委托外运处置 3 废机油 0.005t 危险废物（HW08 900-214-08） 委托有资质单位进行处置 4 生活垃圾 1.5t 一般固废 定期送附近生活垃圾填埋场处置 综上所述，项目施工期产生的固体废弃物均得到合理妥善处置，对周边环境影响较小。 7、生态环境影响分析 本项目钻前工程施工时对场地进行平整、开挖、施工车辆碾压等活动会对活动范围内的土壤质地和性质以及地表植被造成影响，从而造成一定量的水土流失，随着施工的结束，影响也随之消失。 井场附近以草地为主，本项目工程占地改变了原有土地利用现状，土地利用功能也随之改变。项目临时占地结束后可对土地利用进行复垦和复耕，因此对周边生态环境影响不明显。项目施工期对生态环境的影响主要表现在以下几个方面： （1）土地利用 本钻井工程临时占地7200m2，占地为临时用地，不涉及永久占地。工程项目建设对生态环境的影响主要表现为项目占地使土地功能发生改变；井场临时占地会在一定程度上改变土地利用方式，临时性的减小草地的面积，工程利用挖方回填，同时对耕植土按照相关要求进行堆放并采取覆盖薄膜等措施，尽可能的减小对当地土地资源的影响；临时占地只在短期内改变土地利用性质，钻井工程完成后，若本井不产气，则对本项目钻井期间施工区域进行植被恢复，若本井产气则进行集输工程，征地工作根据集输工程要求进行。 （2）植被 项目临时占地主要为草地，工程的建设会对土地范围内的植被造成一定的损失。项目建设完毕后，在临时用地范围内进行植被恢复，因此项目建设对植被影响较小，不会造成项目占用区域植被的减少，对生态环境影响较小。 （3）水土流失 钻前工程建设需开挖土石方，将对地表进行剥离、挖掘和堆积，使原来的地表结构、土地利用类型、局部地貌发生变化。施工场地为自然地面和经过切坡、开挖后的地面，单位面积的悬浮物冲刷量和流失量较大。遇到雨天，因地表水流会带走泥沙，水土流失加剧。开挖土石方的临时堆放也会产生一定的水土流失。本项目开挖面积小，施工期短，土石方就近占地进行临时堆放，无转运丢弃，实际新增水土流失量小。项目产生的弃土用于井场内压实，土石方最终可做到挖填平衡。土石方临时堆放场设置挡土墙，可有效减少水土流失。同时，应利用土工布遮盖或采用水泥砂浆抹面的方法来减少水土流失。完钻后作表层的覆土复植用，对临时堆放场地也进行复垦。 8、土壤环境影响分析 本项目为油气资源勘探活动，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于表中“其他行业”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。故本次评价仅对土壤环境影响进行简单分析。 钻前工程期间的开挖和填埋行为将会破坏土壤结构。对场地平整产生的剥离表层土在井场的临时土石方堆存点集中临时堆放，完井后用于场地复垦用土。剥离表层土临时堆场地设置截排水沟等严格的水保措施防止水土流失。通井场地面采用碎石和混凝土敷设，有效保护占地原表层土壤。完井后，随着生态保护措施的进行，井场对土壤的影响将得到尽快恢复。项目对土壤环境的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响以及土壤污染三个方面。 ⑴ 土壤性质影响 钻井前会对井场进行场地的清理，土石方开挖、堆放、回填以及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动都将对土壤理化性质产生影响。 ① 扰乱土壤耕作层，破坏土壤耕层结构 地表开挖必定扰乱和破坏土壤耕作层，这种扰乱和破坏，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤表层及其结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。因此，施工过程中，对土壤表层的影响最为严重。 ② 混合土壤层次，改变土体构型 土壤在形成过程中，由于物质和能量长期垂直分异，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。项目的土石方的开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型的破坏，将改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥性能降低，造成对植物的生长、发育及其产量影响。 ③ 影响土壤紧实度 自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至进行掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响植被生长，甚至导致压实地表寸草不生，形成局部人工荒漠现象。 ⑵ 土壤肥力影响 土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；在土壤肥力其它方面如紧实度、空隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到较大的影响，影响植被正常生长。因此在土石方开挖、回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填。 （3）土壤污染影响 项目施工过程中将产生施工建筑垃圾、生活垃圾和生活污水等废物残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，影响草木生长。另外，钻井过程中将产生大量的钻井泥浆和钻井岩屑，如不及时收集而任意排放，则会明显对井场附近土壤造成一定程度的污染。 综上，由于项目占地均为临时占地，占地规模小，施工期短，施工结束后即恢复原有土地利用类型，不改变原有土地性质，且对井场重点区域进行防渗处理，因此对土壤环境影响较小。 9、环境风险影响分析 本项目为天然气田开发的前期工作，只有钻井过程，涉及风险主要为钻井过程中井喷时伴生气的排放和柴油储罐内的柴油。 ⑴ 物质危险性识别 ① 天然气物料性质 表4-6 项目固体废物产生与处置措施表 标识 中文名 天然气 英文名 methane；Marsh gas 分子式 CH4 CAS 号 74-82-8 理化特性 沸点 -182.5℃ 相对密度（空气=1） 0.55 外观性状 无色或无臭气体（天然气中已加入识别臭味）。 溶解性 微溶于水，溶于醇、乙醚 稳定性 稳定 燃爆特性 闪点 -188℃ 爆炸极限 5.3～15% 自燃点 538℃ 火灾危险类别 第 2.1 类，易燃气体 爆炸危险组别类别 T3／ⅡΑ 危险特性 易燃，与与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火易引起燃烧爆炸，与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氮及其它强氧化剂接触能发生剧烈反应。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 天然气除了有上述危险特性外，还具有下列特性：天然气中含有少量的硫化氢，长期吸入，对人的神经系统有毒害；在高压、高温、有水的情况下，对金属可产生硫化氢应力开裂。 灭火剂种类 泡沬、干粉、CO2、雾状水 毒性及健康危害 毒性 微毒类 健康危害 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 短期暴露影响 皮肤接触 皮肤接触液化本品，可致冻伤。 眼睛接触 一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 吸入 在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到 25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 ② 柴油物理化学性质 本项目井场最大柴油储存量为20m3（柴油密度按照0.85g/cm3计算），当储罐中柴油使用到一定程度后，通过柴油罐车运至现场转移至柴油罐中。柴油为稍有粘性的棕色液体，有气味，闪点大于55℃，不溶于水，溶于有机溶剂。皮肤接触可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎；能从胎盘进入胎儿血中；柴油废气可引起眼、鼻刺激性症状，头晕及头痛。 毒性：柴油的毒性相似煤油，但由于添加剂，如硫化酯类的影响，毒性可以比煤油略大些，主要有麻痹和刺激作用。 危险特性：易燃、具刺激性。遇明火、高热源与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。 ⑵ 风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的主要环境风险物质为柴油，属于“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物质柴油等）”。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值（Q）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 本次评价将井场柴油罐划分为一个危险单元，危险物质的临界量见表4-7。辨识结果详见表4-8。 表4-7 危险物质临界量一览表 物质名称 危险化学品类别 临界量 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物质柴油等） 易燃液体 2500t 表4-8 辨识结果表 单元 总量（t） 危险物质数量与临界量比值（Q） 柴油储罐 16.70 0.007 注：柴油密度取0.835t/m3。 根据辨识结果，本项目Q=0.007＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 ⑶ 评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的规定，评价工作等级划分依据详见表4-9。 表4-9 评价工作级别划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 综上，本项目环境风险应进行简单分析。 （4）风险事故发生途径分析 ① 井喷 当钻井进入气层后，遇到高压气流，因各种原因使井底压力不能平衡底层压力时而造成井喷和井喷失控事故。井喷失控发生的机率虽然很小，但危害较大，主要表现在井喷后会有大量的天然气逸散到空气中，对周围的环境空气造成一定的影响；井喷失控喷射出的天然气遇火燃烧爆炸造成冲击波和热辐射伤人。尽管井喷造成的后果是严重的，但井喷发生的概率非常小，只有在钻遇高压油气层且操作不当时才有可能发生。而由于操作者直接责任而引起井控措施不当、违反操作规程、井控措施故障等是造成井喷失控事故的主要因素。本项目在钻井时采用了安装防喷器和控制装置等防喷措施，项目发生井喷的概率很小。 ② 放喷 为了解气井的产气量，在完井及压裂后，需进行测试放喷，项目通过放喷池进行测试。放喷池周围50m范围内进行清理，远离易燃物品，同时应远离居民区，放喷口置于放喷池水面上，并设置三面高4m的由耐火砖砌成的迎火墙，放喷池用于储存随放喷气体带出的地下水及洗井废水。项目设置15m3放喷池，能够满足放喷气体带出的废水存储。 ③ 柴油储罐泄漏 本项目使用的柴油在井场柴油罐中储存，若发生泄漏，可能会对周边地下水及土壤产生影响。 项目柴油储罐容积为20m3，根据要求，项目柴油储罐四周须设置围堰，围堰的大小须将泄漏物质、受污染雨水全部收集，项目设置9.0m×6.0m×1.5m的围堰。 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量： V＝10qF 式中：q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm；（该地区年平均降水量约为380mm） n——年平均降雨日数；（该地区年平均降雨日数为68.1天） F——必须进入事故收集系统的雨水汇水面积，ha。（本项目建成后，围堰内汇水面积按围堰面积考虑，约0.0054公顷） 经计算，本项目发生事故时的雨水收集量为0.3m3。 项目柴油储罐容积为20m3，围堰内有效容积为81m3，可满足在突发环境事件情形下，泄漏物质、受污染雨水全部收集、不排出井场的要求。 本项目在罐体安装前，加强对设备、管材焊接质量的检查，严禁使用不合格产品；对罐体及管线全线进行水压试验，对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生，从而增加罐体及管道的安全性；柴油罐区采取基础黏土防渗+双层防渗布的措施，并定期巡查。 综上，在采取一系列风险防范措施之后，项目环境风险在可控范围内，对周边环境影响较小。 10、封井环境影响分析 本项目为天然气评价井项目，封井分为临时封井和永久封井，当评价井具有开发价值时对其进行管网建设用于生产输送，或采取临时封井等待管网建设以及开发生产。当评价井不具有开发价值时，采取永久封井。 ⑴ 临时封井 临时封井时按行业规范进行封井作业，对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，井口安装采气设施。在井口位置设标记，注明该井的启用与封闭时间及使用单位等，在封井结束后清理井场，然后对场地的植被予以恢复。 ⑵ 永久封井 封井的目的主要包括：保护淡水层免受地层流体或地表水窜入的污染；隔离开采井段与未开采利用井段；保护地表土壤和地面水不受地层流体污染；隔离开污水的层段；封井措施按照中石油企业标准《废弃井封井处置规范》（QSH0653-2015）要求执行，关键性层段之间应隔离开，主要包括以下工作： ① 隔离各个油气层和处理废水的层段，并在最下部淡水层的底部打一个水泥塞； ② 打地表水泥塞，阻止地面水渗入井内，并流入淡水层，同时限值境内流体流出地表，从而保护土壤和地面水； ③ 为防止层间窜流干扰邻井开发，在废弃井井内选择水泥塞或桥塞的位置，要确保隔离开已确认有生产能力的气层或注水层，使井内所有注采井段都被隔离开，将油气及注入液限值在各自的层段内，阻止各层之间的井内窜流； ④ 恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度以上的表层套管，使井与土地使用的矛盾最小化。 ⑤ 封井后使用GPS重新定位，建立档案。 ⑶ 其他影响 此外，封井期还需对井场的地面设施进行拆除，在拆除过程中会产生少量扬尘，受影响人群主要为拆除人员，拆除时间较短，且与当地自然条件导致的风沙相比较，清理过程中扬尘造成的环境影响可忽略不计。 综上，项目封井对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为天然气评价井的钻井工程，使用功能为天然气勘探、完井并测试，不涉及运营期。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目位于陕西省佳县大佛寺乡枣林沟村，占地类型为草地。本项目不涉及自然保护区、水源保护区、文物古迹名胜等需要特殊保护的区域，无明显环境制约因素。 根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中3.2.2节规定，井口位置应满足“距高压线及其它永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等密集型、高危性场所不小于500m”的规定。根据现场勘探，本项目天然气评价井井口100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院及大型油库，故项目选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中3.2.2节规定。 施工期项目采取报告中提出的各项污染防治措施和生态减缓措施后，各项污染物能够达标排放，对环境空气、水环境、声环境、土壤环境、生态环境产生的影响较小。 综上，本项目无明显环境制约因素、对外环境影响较小，环境保护角度看，选址基本可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气污染防治措施 （1）扬尘防治措施 为进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，本项目应严格执行《陕西省大气污染防治条例》（2014.1.1）、《榆林市2021年铁腕治污三十七项攻坚行动方案》（榆办字〔2021〕7号）》中相关规定、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《陕西省人民政府关于印发<陕西省全面改善城市空气质量工作方案>的通知》、《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《建筑施工扬尘治理措施》19条中的相关规定，并采取以下控制措施，以减缓施工扬尘对周边大气环境的影响。 ① 施工工地周围按照规范设置硬质材料密闭围挡； ② 禁止在大风天施工作业，尤其引起地面扰动的作业； ③ 对临时堆放的土石方采取篷布遮盖、拦挡等临时性防护措施； ④对站区地面、主要施工点周围地面采取洒水降尘等防尘措施； ⑤施工场地出入口必须进行车辆清洗设备及配套的排水、泥浆沉淀设施；加强运输车辆的管理，不得超载，同时需采取密封、遮盖等措施； ⑥气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，严禁土石方、开挖、回填、倒土等可能产生扬尘的施工作业，同时要对现场采取覆盖、洒水等降尘措施； ⑦施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 评价认为，只要加强管理、切实落实好上述措施，达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的相关要求，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 ⑵ 柴油发电机组废气 钻井期间，提供电力的柴油发电机组会排放少量废气，柴油成分为烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃、氮及添加剂组成的混合物。 环评要求建设单位购买设备时选择符合国家产品质量标准的柴油发电机，燃料应选用轻质柴油，确保柴油发电机组尾气达到非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）及其修改单中相关标准限值，可减少尾气排放对环境的污染。此外，本项目柴油机使用时间较短，钻井持续时间约为50d，排放方式为无组织排放，并且周边扩散条件较好，柴油机所产生的废气不会对周边环境产生明显的影响，故本项目不设专门的废气治理设施。本次评价建议建设施工方搞好柴油机的维护与保养，尽量使柴油机保持良好工作状态。 （3）完井测试放喷废气 为了最大程度降低测试放喷废气对环境的影响，测试放喷时，要选择合适的时间，在天气晴朗，且风较大的天气进行，便于废气扩散。加之测试放喷时间短，对大气环境的影响较短，测试完毕，影响很快消除，因此对环境的影响不大。 项目周边200m范围内无居民居住，为减轻工程放喷对附近农户的影响，环评建议在放喷前，建设方应根据安全需求对距放喷口200m范围建立警戒点并进行24小时警戒，在放喷期间告诫附近村民不要在项目区周边活动，减轻放喷废气对附近农户的影响。在放喷时，虽然采用放喷池放喷，但是放喷天然气燃烧产生的热辐射会对测试区周围的土壤和植被会造成灼伤，这种影响需要一定的时间才能逐步恢复。 由上分析，本项目除了在放喷时由于热辐射会对放喷池周围的土壤和植被造成灼伤外，其产生的废气对当地大气环境影响甚微。 综上所述，在严格执行《石油天然气钻井、开发、储运、防火防爆安全生产技术规程》(SY5225-2012)关于放喷池选址要求及放喷撤离要求的前提下。本项目的实施不会造成该区域的环境空气质量发生改变，不会对周边保护目标造成明显不利影响 ⑷ 事故放喷废气 事故放喷是由于地层高压异常导致的，在石油天然气行业是低概率事件。事故放喷时间持续较短，且通过专用的放喷管线将天然气引至放喷池进行点火放喷，事故放喷时间段属临时排放，放喷完毕，影响很快消除，环评要求建设单位在发生事故时对周边居民实施临时疏散，因此事故放喷对周边人群健康基本无影响，对环境影响也较小。 2、废水污染防治措施 本项目钻井泥浆析出废水回用于配制泥浆，循环使用；钻井废水和洗井废水排入收集罐，钻井结束后，一同由罐车外运处置；压裂返排液设专用收集罐，临时贮存后送委托单位进行处置；生活污水排入环保移动式厕所，后清掏作农肥。 为进一步减轻废水对周边环境影响，提出以下防治措施： ⑴ 施工单位严格按照相关规定安排施工作业；合理进行施工组织和场地布置； ⑵ 专人负责管理废水拉运车辆，并在车辆上做明显标志，车辆应按照规定的行驶路线运输。一旦在行驶过程中发生废液泄漏，立即停车，对泄漏的废液及时进行清理，如发生突发事故，要及时报告，及时处理，减轻危害； ⑶ 定期对油井套管情况进行检测，发现异常情况及时处理，防止污染地下水； ⑷ 对柴油罐区、废水罐区、泥浆不落地装置区、原辅料存放区、危废暂存间进行重点防渗处理，采取基础黏土防渗+双层防渗布的措施，并定期巡查； ⑸ 井场施工时设置井场围堰，建设高度30cm，宽度40cm，材料为黏土夯筑。 采取上述措施后，项目废水对周边环境影响较小。 3、噪声防治措施 项目区最近敏感点为西南侧493m的枣林沟村散户，钻井噪声对周围居民的影响较小。因此，主要考虑钻井噪声对项目区工作人员的影响。 （1）钻井噪声：平面布置时将主要噪声源布置于距离工作人员办公生活区较远的方位；项目选用的柴油发电机组已配套安装消声装置，运行时排气口朝向避开工作人员办公生活的方位，并设置隔声罩等降噪措施；管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。这些措施可以大大降低钻井噪声，根据已有项目经验，通过采取以上措施可有效降低井场产生的噪声值5～15dB(A)。 （2）完井测试噪声：在放喷、测试作业前，对井口周边村民进行测试作业的告知和安全防范知识宣传，放喷、测试作业禁止在夜间进行；100～150m范围建立警戒点并进行24小时警戒，禁止过往村民进入警戒区，以防止与钻井作业无关的人员进入井场发生意外事故。该措施虽为安全措施，但同时也可有效的避免测试放喷时产生的放喷噪声对周围居民的影响。 目前钻井噪声的治理难度较大，当前降低钻井噪声的影响，主要采取的噪声治理措施为：a、合理布置柴油机消声器的方向，不朝向工作人员办公生活的方位；b、尽量使用噪声较低的设备；c、柴油机设置特殊的减振基础、隔声罩等，进气口安装消声器；d、泥浆泵等主要噪声源设置减振基础；e、发电机房采用特殊的减振基础，并安装吸声材料；f、满足《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）规定。 此外，建设单位还应严格控制施工时间，尽可能避开夜间和午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象，车辆进入施工现场应减速，禁止鸣笛。 4、固体废物防治措施 本项目钻井过程中产生的钻井泥浆、钻井岩屑进行不落地收集，收集的废弃泥浆、钻井岩屑分别暂存于废弃泥浆罐、岩屑收集罐内，施工结束后由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至委托单位处置；废机油属于危险废物，采用专用容器收集，并委托有资质单位进行处置；生活垃圾经垃圾桶收集后定期交附近环卫部门处理。 环评要求站区内设置临时危废暂存间，危险废物按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）的要求严格执行以下措施： 1）危废收集要求 ①危险废物必须进行分类收集，并设立危险废物标志； ②加强管理，严禁未经处置排放或者和生活垃圾一起清运。 2）危废暂存要求 ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施； ②危险废物贮存期限不得超过国家规定，并办理相应的许可证，按有关规定进行管理； ③危险废物根据不同的类别分区存放，储存区周边应设堵截泄漏设施； ④危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的规定； ⑤地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ⑥用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑦堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； ⑧加强对危险废物暂时贮存场所的管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等； ⑨对危废暂存间进行全封闭，确保产生的危险废物不会溢流于危废暂存间以外。 3）危险废物转运要求 ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物； ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物； ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移； ⑤根据实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 对本项目产生的危险废物须进行严格管理，详细登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报当地环保部门。 本环评建议项目设置临时危废暂存柜，在切实采取以上固废暂存、处理及管理措施后，可有效防止本项目产生的固废对环境的污染和危害，对项目周边环境及敏感点的影响较小。 5、生态环境保护措施 （1）目标任务与责任主体 工程生态恢复目标为受影响土地得到恢复治理，进行覆土平整、土地复垦，治理责任主体为项目建设单位中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采气厂评价项目组，当地环保部门负责对恢复效果进行监督检查。 （2）拟采取的生态环境保护措施 ①施工中尽量缩小影响范围，合理布置井场，挖好井场四周的界沟，选择合适的设备搬迁路线，合理布置钻井设备，减少井场占地面积。缩短施工时间，提高工程施工效率，减少工程在空间上、时间上对生态环境的影响； ②根据植被生态、生理学特征，因地制宜的选择施工季节，避开植物的生长期，可减缓这种不利影响； ③恢复土地生产能力，提高土壤肥力。施工过程中要尽量保护土地资源，不要打乱土层，要先挖表土层单独堆放，然后挖心、底土层另外堆放。复原时要先填心、底土，然后平复表土，以尽快恢复耕作层土地原貌； ④施工过程中路干线和井区临时道路施工作业带两侧宽度控制在4m范围内； ⑤迅速恢复植被破坏的地表形态，填埋废土坑、平整作业现场、改善植被更新生长条件，防止局部土地退化； ⑥为防止井场作业加剧水土流失，进场前集中收集表土，并进行遮盖围堵以防风吹雨淋流失，作业结束后再覆盖表土等措施后，可有效减少水土流失； ⑦井场内禁止废水、废弃泥浆、废弃岩屑、以及其他废物流失和乱排放，严禁机油、柴油等各种油料落地，擦洗设备和更换的废油品料要集中到废油回收罐，如果发现外溢和散落必须及时清理； ⑧完井后回收各种原料，清理井场上散落的泥浆、污水、油料和各种废弃物。泥浆药品等泥浆材料及废油必须全部回收，不得随意遗弃于井场，完井后做到作业现场整洁、平整、卫生、无油污、无固废。 通过采取相应的生态保护措施，项目建设对区域生态系统的完整性、稳定性影响较小，不会对生态环境造成显著的影响。 6、土壤环境保护措施 项目拟采取的土壤环境保护措施如下： ⑴ 施工过程中采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，减少表土层养分损失，有利于未来土地复垦； ⑵ 土方临时堆放点采取围挡、遮蔽等措施，减少水土流失； ⑶ 加强施工废水管理，防止废水洒落对土壤的污染； ⑷ 防渗处理必须按照有关规定实施，保证渗透系数，加强构筑物和设施检查，发现设备腐蚀、破损，及时维修，防止污染土壤； 在采取上述措施后，项目污染物对土壤环境的影响能达到可接受范围内，对土壤环境影响较小。 7、风险防范措施 项目拟采取的风险防范措施如下： ⑴ 严格执行《石油天然气钻井井控技术规范》相关要求，加强安全管理措施，从组织制度上保证安全施工； ⑵ 建立严格的岗位安全操作规程，做到组织严密，制度健全，措施具体，责任明确； ⑶ 井口安装防喷器和控制装置，定期检查与维护，避免地下承压水层和承压气层物质喷出而造成重复污染或环境事故； ⑷ 对柴油罐区、废水罐区、泥浆不落地装置区、原辅料存放区、危废暂存间进行重点防渗处理，采取基础黏土防渗+双层防渗布的措施，并定期巡查； ⑸ 井场施工时设置井场围堰，建设高度30cm，宽度40cm，材料为黏土夯筑。 在采取一系列风险防范措施之后，项目环境风险在可控范围内，对周边环境影响较小。 8、封井保护措施 ⑴ 若为临时封井，除预留转成生产井所需的面积外，对其余临时占地覆土并恢复为原状；若为永久封井，对整个施工区域覆土并恢复为原状； ⑵ 测试完毕后，拆除放喷池周围的砖墙，并进行回收。清除放喷测试留下的痕迹，再用井场建设时的表层土进行覆盖； ⑶ 为尽快恢复土地功能，可增施肥料，加强灌溉，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，恢复土壤生产能力。 在采取上述措施后，项目封井对周边环境影响较小 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为天然气评价井的钻井工程，使用功能为天然气勘探、完井并测试，不涉及运营期。 |
| 其他 | 1、环境管理 由于本项目仅涉及施工期，施工期结束后相应的管理结构即行撤销。 ⑴ 建立和实施施工作业队伍的HSE管理体系。 ⑵ 对建设全过程进行环保措施和环保工程的监督和检查。 2、监测计划 本项目施工期较短，仅50d，根据项目特点，监测计划见表5-1。 表5-1 建设项目环境监测计划表 序号 监测内容 监测（检查）项目 监测点位 监测频次 1 环境空气 施工扬尘 排放源下风向的施工场界周界外10m范围内 1次/施工期 2 噪声 连续等效A声级 施工场界外1m 1次/施工期 |
| 环保投资 | 本项目总投资共400万元，其中环保投资约35.5万元，占总投资的8.88%。 表5-2 本项目主要环保投资一览表 项 目 治理措施 数量 费用（万元） 废气 洒水设备、设置挡板、车辆运输遮盖苫布 / 1.0 放空设施 1套 计入主体工程（1.0） 圆柱形防喷池 1座 废水 洗井废水 专用收集罐75m3 2个 2.0 压裂返排液 专用收集罐75m3 3个 3.0 生活污水 移动式环保型旱厕 1个 1.0 噪声治理 柴油发电机 基础减震 / 0.3 固废治理 废弃泥浆、钻井岩屑 移动式收集罐60m3 7个 5.0 废机油 危废暂存柜 / 2.0 生活垃圾 集中收集，定期运至附近垃圾站 若干 0.2 地下水污染防治 对柴油罐区、废水罐区、泥浆不落地装置区、原辅料存放区、危废暂存间进行重点防渗处理，采取基础黏土防渗+双层防渗布的措施 / 5.0 风险防范 风险防范措施 / 5.0 临时占地生态恢复 覆土平整、恢复原有使用功能 7200m2 10.0 合计 35.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理布置井场及钻井设备，减少井场占地面积；合理安排施工时间；禁止废水、废弃泥浆、岩屑以及其他废物流失和乱排放；完井后回收各种废料。 | 生态环境质量不降低 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 项目钻井泥浆析出废水回用于配制泥浆，循环使用；钻井废水和洗井废水排入收集罐，钻井结束后，一同由罐车外运处置；压裂返排液设专用收集罐，临时贮存后送委托单位进行处置；生活污水排入环保旱厕，后清掏作农肥。 | 废水妥善处置，不外排 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 定期对油井套管情况进行检测，发现异常情况及时处理，防止污染地下水；对柴油罐、泥浆不落地装置等可能对地下水产生影响的设施进行防渗；施工过程中采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，减少表土层养分损失等。 | 施工现场无遗留废水、固体废物等可能对地下水及土壤环境造成影响的污染物；污染物均得到妥善处置 | 无 | 无 |
| 声环境 | 采用符合国家规定的设备；严格控制高噪声设备运行时间段，加强施工管理；泥浆泵加衬弹性垫料，管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声；柴油发电机设置基础减震等。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求 | 无 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 施工场地围挡、物料堆放覆盖、洒水降尘、土方开挖湿法作业；利用现有道路运输；重污染天气严禁开挖等作业；禁止就地焚烧固体废弃物等。 | 达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的相关要求 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 钻井过程中产生的钻井泥浆、钻井岩屑进行不落地收集，收集的废弃泥浆、岩屑分别暂存于废弃泥浆罐、岩屑收集罐内，施工结束后由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一外运处置；废机油属于危险废物，采用专用容器收集，并委托有资质单位进行处置；生活垃圾经垃圾桶收集后定期交附近环卫部门处理等。 | 合理妥善处置；施工现场无遗留固体废弃物 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 井口安装防喷器和控制装置，定期检查与维护；对柴油罐区、废水罐区、泥浆不落地装置区、原辅料存放区、危废暂存间进行重点防渗处理，采取基础黏土防渗+双层防渗布的措施，并定期巡查。 | 环境风险可控 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 对施工扬尘、噪声、事故监测（土壤、地下水） | 施工期扬尘监测1次；噪声监测1；事故发生时，24小时内对土壤、地下水监测1次 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 七、结论

本项目的建设符合国家相关产业政策，施工期在采取本报告提出的各项污染防治措施和生态减缓措施后，各项污染物能够达标排放，对周边环境产生的影响较小。从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。