# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：        陕京三线3#阀室上载项目

建设单位（盖章）：国家管网集团北京管道有限公司

编制日期：         二〇二二年九月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕京三线3#阀室上载项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2207-610828-04-01-248773 |
| 建设单位联系人 | 苑玉崇 | 联系方式 | 15822432124 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市佳县王家砭镇曹硷村 |
| 地理坐标 | （东经110度8分20.066秒，北纬38度16分39.133秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业-147、原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）-其它 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1027 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 佳县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1395.51 | 环保投资（万元） | 16.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.18 | 施工工期 | 2022.09-2023.06 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体见表1-1。 表1-1 项目专项设置情况 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 专项设置 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目不属于或不涉及水力发电、人工湖、人工湿地、引水工程、防洪除涝工程。 无 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目不属于或不涉及陆地石油和天然气开采、地下水（含矿泉水）开采。 无 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 本项目不涉及环境敏感区。 无 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目不属于或不涉及油气、液体化工码头和干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头。 无 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 项目不属于或不涉及交通运输业。 无 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 本项目不属于或不涉及石油天然气开采和油气、液体化工码头及原油、成品油、天然气、危险化学品管线。 本项目天然气管线为企业厂区内管线。 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、项目产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第七条中“3原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”。2022年7月12日，佳县行政审批服务局给予本项目备案，项目代码：2207-610828-04-01-248773，项目建设符合国家和地方产业政策。 2、项目与“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目不触及生态保护红线。 符合 环境质量底线 根据陕西省环保厅发布的全省2021年环保快报可知，佳县2021年1-12月的环境空气质量现状中，PM10、PM2.5、NO2、SO2年平均质量浓度值、CO第95百分位浓度值及O3第90百分位浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值，因此，项目区属环境空气质量达标区。根据现状监测，评价区总烃浓度满足以色列《环境空气质量标准》中5.0mg/m3参考值的要求，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3限值要求； 根据声环境质量现状监测结果可知，评价区环境噪声昼、夜间值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 在采取设计及环评提出的措施，合理处置各项污染物后，本项目建设对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 本项目为天然气阀室改扩建，仅消耗少量的水、电资源，消耗量较小，不触及资源利用上线。 符合 负面清单 本项目为天然气阀室改扩建，符合国家和地方产业政策，不属于榆林市负面清单内禁止新建、扩建产业。 符合 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于一般管控单元，相符性见表1-3，三线一单图见下图。 图1-1 三线一单图 表1-3 本项目与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求符合性分析 管控单元 管控要求 相符性分析 符合性 一般管控单元 主要落实生态环境保护基本要求，推动区域生态环境质量持续改善 本项目严格落实环境保护相关的国家和地方法律法规、技术规范及标准，满足生态环境保护要求 符合 3、项目与榆林市“多规合一”符合性分析 本项目与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》符合性分析见表1-4，榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告见附件4。 表1-4 与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 符合性 建设用地管制区 限制建设区0.1445hm2 用地手续正在办理中 矿区分析 矿区0hm2 符合 土地利用现状分析 林地0.0837hm2 根据佳县林业局关于陕京三线阀室上载项目使用林地审核意见回复的函（佳政林资函〔2022〕14号）（见附件6），本项目不占用林地 公共管理与公共服务用地0.0608hm2 符合 林地规划分析 耕地0.1445hm2 用地手续正在办理中 土地用途区分析 一般农地区0.1445hm2 用地手续正在办理中 生态红线叠加情况 0hm2 符合 文物保护线分析 文物保护线0hm2 符合 基本农田保护图斑分析 基本农田保护图斑0hm2 符合 登记发证数据分析 登记系统宗地0hm2 符合 供地项目分析 供地项目0hm2 符合 批地项目分析 批地项目0.0411hm2 符合 榆阳机场电磁环境保护区分析 电磁环境保护区0hm2 符合 榆阳机场净空区域分析 一区0.1445hm2【参考高度1427米（1985黄海高程）】 符合 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》分析，本项目不触及生态红线。 4、项目与环境管理政策相符性分析 项目与相关环境保护规划及政策相符性分析见表1-5。 表1-5 项目与相关环境保护规划及政策符合性分析 文件名称 规划及政策要求 项目情况 符合性 中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》的通知（榆办字〔2022〕11号） 14.建筑工地精细化管控行动。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格；城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆 建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百"，地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。严格执行扬尘治理'‘红黄绿"监督管理制度等 符合 中共佳县县委办公室佳县人民政府办公室关于印发《佳县2022年生态环境保护三十七项攻坚行动方案》的通知 3.建筑工地精细化管控行动。县城及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格；县城施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆 建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百"，地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。严格执行扬尘治理'‘红黄绿"监督管理制度等 符合 由上表可知，项目符合相关环境保护规划及政策要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于榆林市佳县王家砭镇曹硷村，厂址中心地理坐标为：东经110°8′20.06643″，北纬38°16′39.13292″，地理位置图见附图1。项目西侧为农用地，南侧为窑湾末站，东侧为已建放空区，北侧为滨榆线（G339），本次扩建项目在阀室西侧和北侧进行扩建，扩建项目实施后，与原有项目合并为整体，项目四邻关系见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 外输气从神木气田第三天然气处理厂通过10km的外输管道输送至窑湾末站（窑湾末站隶属冀东油田神木气田佳县区块南区产能建设项目），窑湾末站毗邻陕京三线3#阀室的南侧围墙。外输气在窑湾末站进行贸易计量后通过DN500管道输送至陕京三线3#阀室，陕京三线3#阀室设置3路DN250流量计（2用1备，设置比对流程）进行监督计量，最后分两路DN350利用原陕京三线3#阀室放空管线上载至陕京三线。年设计上载输量为46亿立方米/年，设计压力为10MPa。 2、项目组成及主要建设内容 原阀室概况：阀室具备接收陕京三线揄林首站来气输往下游临县压气站的功能，同时具备线路截线路事故及检修工况下的放空功能，已建输往榆佳分输站分输管线一条。阀室现为露天阀室，无独立仪表间，在3#阀室区域内设有一台防爆RTU监控系统。 原阀室主要设计功能：线路截断及线路放空，分输。 改扩建：设置进出站ESD截断阀门，并设置站内自动放空，放空接入原陕京三线3#阀室的放空系统，增加1套监督计量系统。 对原陕京三线3#阀室进行改扩建，改扩建后的3#阀室增加监督计量功能，变为计量分输站。本项目分为二个部分建设。第一部分：在已建陕京三线3#阀室的基础上，利用北侧进场路及回车场等已征地范围内进行扩建阀组区，满足冀东油田佳县区块南区产能建设地面工程上载的要求。窑湾末站来气经ESDV31501后直接与ESDV31901连接，然后分两路DN350从已建阀31201、阀31202之间和阀31301、阀31203之间开口上载至陕京三线。ESDV31501下游紧急放空和手动放空汇入窑湾末站来放空气管线，然后接入陕京三线3#阀室已建放空系统。第二部分：在已建陕京三线3#阀室西侧和北侧新征地，用于扩建陕京三线3#阀室增加监督计量及配套的生产辅助设施和设备。第二部分建设时，利用一期预留法兰在两个ESDV切断阀之间连接计量装置，连接完成后通过8字盲板完成流程切换，可实现不停产切换。改扩建后的3#阀室除用电依托窑湾末站外，其余生产辅助设施和设备均独立设置。 图2-1 第一部分、第二部分分界点示意图 改扩建阀室功能：计量功能；站场紧急截断和放空；事故状态及维修时的放空。 主要工艺参数： —设计压力：10MPa； —设计温度：（-20～60）℃（载荷条件）； —进站压力：（7. 5~9.42）MPa； —进站温度：（20~45）℃； —进站流量：786.6~1500×104 Nm3/d 项目组成一览表见下表。 表2-1 项目组成一览表 类别 建设内容 建设内容及规模 建设情况 主体工程 紧急截断（ESD）系统 进出站设置紧急切断（ESD）阀，由气液联动执行机构驱动，站场或管道发生事故时，可关闭紧急切断阀，切断站场与上、下游管道的联系。同时站内的自动放空管线上的电动球阀打开，放空站内天然气 新建 计量系统 设置3个DN250流量支路，两用一备，设置比对流程。采用超声流量计，超声流量计成串设置，准确度±0.5%，按2用1备的方式配置。流量计配套前后直管段、整流器、温度变送器、压力变送器。 流量计按1:1配置流量计算机，3台流量计算机接收流量信号、压力信号、温度信号及在线分析仪提供的天然气组分数据，完成流量的指示、累积、存储等功能以及能量流量计的计算，数据通过RS485通讯方式上传至站控系统及北京总调度中心 新建 放空系统 为方便设备的检修，站内设有手动放空，手动放空均采用双阀，前端为球阀，后端为具有节流截止功能的放空阀，便于维修与更换，放空接入原陕京三线3#阀室放空系统 扩建（3个流量支路各设置手动放空） 辅助工程 道路 进站道路依托已有，水泥混凝土路面，宽4.0m 依托现有 防腐 与站外管道相同管径的进、出站埋地不保温管道采用三层PE防腐层，补口采用热收缩带；其他管径埋地不保温管道采用粘弹体胶带+聚丙烯胶粘带防腐；站场其他埋地管道包括封头采用无溶剂型液体环氧防腐（厚度≥600μm），干后再外缠聚丙烯增强编织纤维防腐胶带（胶带厚度≥1.1mm，搭接宽度为带宽的55%）加强防腐 扩建（站场管道及设备外防腐层） 自控 管道全线采用SCADA系统对各站场及监控阀室进行监控、调度和管理等 扩建（新建的流量计量装置由国家管网调控中心已建SCADA系统完成数据采集、监控和管理） 公用工程 供水 无人值守站，仅需少量间歇性设备场地冲洗水，采用清水罐车定期拉运供给 依托现有 排水 场地冲洗废水及雨水，汇入站内雨水沟然后排至站外北侧约20m处G339国道的排水沟 依托现有 供电 两路低压380V电源均引自窑湾末站低压配电室，采用阻燃电缆沿场区围墙边埋地敷设至撬装机柜间低压配电柜，进线开关设双电源互投开关 新建 供冷、供暖 机柜间采用分体冷暖空调器（电辅热型）进行夏季制冷，同时设置电暖器进行冬季供暖 新建 消防 在生产区配置移动灭火器材 扩建（机柜间、工艺设备区、阀组区增加灭火器材） 通信 基于多业务传输设备，利用陕京三线干线光通信系统与北京油气调控中心和廊坊备用调控中心互连，为数据、话音、图像提供接口 扩建（站场内的通信设计及光接入） 环保工程 废气 施工期 洒水抑尘，保持施工场地清洁，封闭施工，原料堆放、渣土堆放、运输加盖篷布 / 运营期 正常工况：无废气产生； 非正常工况：清管作业、检修或事故会有少量天然气通过放空系统直接排放 / 废水 施工期 生活污水依托附近村庄（曹硷村）厕所处理；管道试压废水经过滤器过滤后汇入站内雨水沟然后排至站外北侧约20m处G339国道的排水沟 / 运营期 项目为无人值守站场，无生活污水产生；场地冲洗废水，汇入站内雨水沟然后排至站外北侧约20m处G339国道的排水沟 / 固废 施工期 生活垃圾集中收集后由专人负责并及时清运至环卫部门设置的生活垃圾集中点；弃土与地方协调，选择合适地点填埋或堆放；废弃防腐保温材料由施工单位回收处置；管道废料回收外卖；焊渣经统一收集后外运处置 / 运营期 项目为无人值守站场，无生活垃圾产生；清管废渣，用带盖收集桶容器收集，送一般工业固体废物处置场处理 / 噪声 施工期 合理安排施工作业时间，施工避开居民休息时间 / 生态 施工期 场地清理、及时平整 / 3、劳动定员 项目为无人值守站场设计。 设备清单 现有项目设备清单见表2-2，本项目新增设备清单见表2-3。 表2-2 现有项目设备清单 序号 设备名称 数量 单位 序号 设备名称 数量 单位 1 气液联动阀 2 台 2 手动球阀 4 台 3 放空立管 1 根 4 旋塞阀 2 台 5 RTU机柜 1 套 6 太阳能防爆柜 1 套 7 光伏板 1 组 8 可燃气体探头 2 台 表2-3 本项目新增设备清单 序号 名称及规格型号 单位 数量 备注 一 第一部分 （一） 管材类 1 直缝埋弧焊钢管 m 50 看库设计 2 无缝钢管 m 92 3 焊接钢管 m 2 穿墙套管 （二） 阀门类 1 气液联动全焊接球阀 个 2 2 气液联动法兰球阀 个 2 3 电动法兰球阀 个 1 4 节流截止放空阀 个 3 5 手动法兰球阀 个 14 6 轴流式止回阀 个 1 （三） 管件类 1 绝缘接头 个 1 （四） 仪表 1 不锈钢压力表 台 2 2 智能压力变送器 台 2 3 云台扫描式激光可燃气体探测器 套 1 4 便携式可燃气体探测器 台 1 5 电动执行机构 套 1 6 气液联动执行机构 台 2 7 陕京三线3#阀室已建RTU系统扩容、组态、调试 项 1 二 第二部分 （一） 管材类 1 直缝埋弧焊钢管 m 47 2 无缝钢管 m 68 （二） 阀门类 1 电动法兰球阀 个 15 2 节流截止放空阀 个 6 （三） 仪表 1 不锈钢压力表 台 6 2 气体超声计量橇 座 3 2.1 气体超声流量计 台 3 2.2 流量计算机 台 3 2.3 计量柜 面 1 3 电动执行机构 台 3 4 分析小屋 座 1 5 橇装机柜间 座 1 6 站控系统 / / 7 防爆型手动报警按钮 台 4 8 防爆声光报警器 台 4 |
| 总平面及现场布置 | 1、项目占地 本项目占现有项目中批地为411m2，新增占地为1027m2，总用地面积为1438m2，均为永久占地，不含临时占地，具体分布情况见下图。 图2-2 项目占地分布图 2、平面布置 本站场站内主要布置计量设备，机柜间等。南侧布置工艺设备区，北侧布置机柜间。工艺设备区与机柜间之间保证12m防火间距。围墙采用2.5m高实体砖砌围墙，大门做法采用4m宽铁皮大门。项目平面布置图详见附图3。 施工布置 施工生产场地均在站场内，无临时占地；施工生活区为租赁附近村庄（曹硷村）房屋；无新增临时道路，依托现有进场道路。 |
| 施工方案 | 本项目为对原陕京三线3#阀室的改扩建，施工均在站内，主要包括场地清理、建筑施工、设备安装、设备调试等几部分，施工期工艺流程及产污环节图见下图2-1。 图2-3 施工工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 1、场地清理 首先清理场地，开挖场地内的管沟。场地平整开挖、回填均以机械施工为主，人工施工为辅。 2、建筑施工 建筑施工产生少量的弃土，与地方协调，选择合适地点填埋或堆放。 3、设备安装、管道焊接、防腐 ①管道焊接及检验 因本工程介质主要为天然气，火灾危险性为甲类。站内工艺管道焊接时，应按《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50540-2009（2012版）和《油气管道工程站场工艺管道焊接技术规定》DEC-OGP-G-WD-003-2020-1的有关规定执行。焊缝应采用全焊透结构焊缝。 阀门应试压合格后安装。 对接焊缝检验项目为外观检测、射线检测、超声波、刻槽脆断、拉伸、弯曲、冲击、金相和硬度试验等，应符合《油气管道工程站场工艺管道焊接技术规定》DEC-OGP-G-WD-003-2020-1中有关规定的要求。 A、管道对接焊缝应进行100%外观检查，外观检查应按照《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50540-2009和《油气管道工程站场工艺管道焊接技术规定》DEC-OGP-G-WD-003-2020-1的有关规定执行。检查合格后应对其进行无损检测。 B、管道焊缝应进行100%无损检测，应按现行标准《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109-2020和《油气管道工程无损检测技术规定》DEC-OGP-G-NT-001-2020-1的有关规定执行。 一般管道对接焊缝应进行100%射线照相检验，射线检测质量不得低于Ⅱ级。 管道与管件的对接焊缝、对接式支管连接焊缝，应进行100%射线检测和100%超声检测。射线检测质量不得低于Ⅱ级，超声波检测质量不得低于Ⅰ级。 站场内关键部位的焊口（金口、固定连头、动火连头等）及返修口应实施100%射线检测和100%超声检测，射线检测质量不得低于Ⅱ级，超声波检测质量不得低于Ⅰ级。 放空排污管道焊缝均应进100%射线检测和100%超声检测，射线检测质量不得低于Ⅱ级，超声波检测质量不得低于Ⅰ级。 加厚接管与主管焊接后应保证与主管平齐，角焊缝以及不能进行超声波探伤或射线探伤的部位焊缝，按《石油天然气钢制管道无损检测》SY/T 4109-2020进行渗透或磁粉探伤，无缺陷为合格。 试压后连头的焊缝、管道与设备相连的焊缝应进行100%射线照相检验及100％超超声波检验。射线检测质量不得低于Ⅱ级，超声波检测质量不得低于Ⅰ级。 对接焊缝检验中射线检测和超声波委托由资质单位对其进行检测。 ②管道吹扫和试压 管道吹扫、强度和严密性试验按《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50540-2009（2012年版）和《油气管道工程清管试压及干燥技术规定》DEC-OGP-G-PL-011-2020-1有关规定执行。 强度试验采用洁净水，当工艺管道试压时的环境温度低于5℃时，必须对工艺管道采取必要的防冻措施。严密性试验的介质采用空气。 强度试验压力为设计压力的1.5倍，严密性试验在强度试验合格后进行，试验压力为设计压力。 ③管道干燥 管道系统干燥严格按《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540-2009（2012年版）和《油气管道工程清管试压及干燥技术规定》DEC-OGP-G-PL-011-2020-1有关规定执行。 ④站内管线防腐保温 与站外管道相同管径的进、出站埋地不保温管道采用三层PE防腐层，补口采用热收缩带；其他管径埋地不保温管道采用粘弹体胶带+聚丙烯胶粘带防腐；站场其他埋地管道包括封头采用无溶剂型液体环氧防腐（厚度≥600μm），干后再外缠聚丙烯增强编织纤维防腐胶带（胶带厚度≥1.1mm，搭接宽度为带宽的55%）加强防腐。 4、施工工期 第一部分：2022年9月完成第一部分工程施工；第二部分：2023年4月-6月，完成第二部分工程施工。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 1、主体功能区划和生态功能区划 （1）主体功能区划 本项目位于榆林市佳县王家砭镇曹硷村，根据《陕西省主体功能区划》本项目属于限制开发区域-国家层面重点生态功能区（黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区），见附图5。限制开发的重点生态功能区是指生态脆弱、生态功能重要，关系到全省乃至国家生态安全，以提高生态产品为主，不宜进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。 （2）生态功能区划 根据《陕西生态功能区划》，项目所在地一级区属黄土高原农牧生态区，二级区属黄土丘陵沟壑水土流失控制生态亚区，三级区属黄土峁状丘陵沟壑水土流失敏感区，见附图6。 2、生态环境现状 （1）土地利用类型 按照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）对评价范围内土地利用现状用地进行分类，将项目区土地利用现状类型划分为耕地、公共管理与公共服务用地，项目区土地利用类型及面积见表3-1。 表3-1 项目区土地利用现状统计表 土地利用类型 面积（hm2） 比例 耕地 0.0830 57.7 公共管理与公共服务用地 0.0608 42.3 总计 0.1438 100.0 （2）植被类型 根据雷明德（1999）《陕西植被》有关陕西植被区划系统，陕西省划分为3个植被区域、4个植被地带、8个植被区和30个植被小区。本项目区块范围内分布1个植被区域、1个植被地带、1个植被区及1个植被小区，详见表3-2。 表3-2 植被类型 植被类型 植被地带 植被区 植被小区 草原区域 温带草原地带 陕北黄土梁峁、丘陵灌木草原区 佳县、子洲梁峁、丘陵长芒草、河朔尧花、蒿类植被小区 植被小区范围内普遍分布的群落有河朔尧花、长芒草的共优种群落，其内杂以达乌里胡枝子、隐子草、菱蒿、铁杆蒿、白花草木择、早熟禾、猪毛蒿、黄花铁线莲、木本铁线莲、艾蒿等。铁杆蒿和艾蒿组成的共优种群落或各自成为群落相间而生，这些群落以阴坡发育较好，主要伴生种有糙隐子草、白羊草、达乌里胡枝子，宿根早熟禾、长芒草、大针茅、短雁皮等。长芒草群落主要分布在梁峁顶部或向阳坡地，伴生种有达乌里胡枝子、河朔尧花、白花草木择、芯巴、木本铁线莲、铁杆蒿、菱蒿、多叶隐子草、糙隐子草、草木择状紫云英。大针茅群落，主要分布在北部地.区，伴生种与长芒草群落相似。区内还可以见到隐子草为优势种的群落。在陡坡或沟底分布有许多灌木，主要种类有杠柳、短雁皮、酸枣、丁香、扁核木、狼牙刺、柠条、三娅绣线菊、甘蒙锦鸡儿等，它们或散伴于草本群落之中，或构成纯优、共优种群落。此外，达乌里胡枝子群落在本小区分布也比较普遍。 植被小区范围内内乔木群落几乎没有，仅偶然可见极零星的侧柏疏林，且多系人工栽植。其次如杜梨、臭椿、国槐、白榆等乔木树种虽也常见，但也极其星散。经济林木主要桑、枣、沙果、桃、杏、梨等。 农业植被的粮食作物主要有谷子、冬小麦和大豆，其次为高粱、玉米、糜子、大麦、洋芋和荞麦等。 （3）动物资源现状 根据当地居民反映及走访调查了解，项目区主要野生鸟类为喜鹊、麻雀、乌鸦等常见鸟类，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物。根据现场调查，项目周边200m范围内无列入《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 二、其他环境要素 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1中要求“项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境管理部门公开发布的评价基准年环境质量公告或是环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或是地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。本项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的环保快报中相关数据，具体见下表。 表3-3 佳县空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 55 70 78.6 达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 27 35 77.1 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 23 40 57.5 达标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 12 60 20.0 达标 CO 第95百分位浓度 mg/m3 1.2 4 30.0 达标 O3 第90百分位浓度 μg/m3 154 160 96.3 达标 根据上表可知，佳县2021年1-12月的环境空气质量现状中，PM10、PM2.5、NO2、SO2年平均质量浓度值、CO第95百分位浓度值及O3第90百分位浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值，因此，项目区属环境空气质量达标区。 （2）其他污染物环境质量现状评价 为了解区域环境空气质量中项目排放的其他污染物情况，本次环评对项目排放的其他污染物环境质量进行了补充监测，具体见下： ①监测点位 在项目厂区下风向设1个监测点位。 ②监测时间与频次 陕西恒信检测有限公司于2022年08月17日~2022年08月19日对项目厂区下风向非甲烷总烃、总烃进行了补充监测，连续监测3天。 ③采样及分析方法： 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境监测技术规范》进行，具体分析方法见表3-4。 表3-4 监测项目及分析方法 污染物 分析方法 仪器型号/名称/编号 检出限（mg/m3） 非甲烷总烃 （以C计） 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 GC9790II气相色谱仪 /IE-0041、JK5L真空气体采 样箱/IE-0363 0.07 总烃 （以甲烷计） 0.06 ④监测结果及评价 监测结果见表3-5。 表3-5 监测结果统计表 监测点位 监测因子 浓度（mg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 浓度范围 执行标准 项目厂区下风向 非甲烷总烃 0.65-0.76 2.0 0 0 总烃 2.37-2.50 5.0 0 0 由监测结果可知，评价区环境空气中非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准值（2.0mg/m3），总烃监测值符合以色列居住区总烃标准限值要求（5.0mg/m3）。 2、声环境质量现状 ①监测点位 在项目厂界东、南、西、北侧、放空区西侧、曹硷村各设1个监测点位，共6个噪声监测点位。 ②监测时间与频次 陕西恒信检测有限公司于2022年08月17日对项目厂界东、南、西、北侧、放空区西侧、曹硷村噪声进行了监测。监测1天，昼、夜间各1次。 ③监测结果与评价 噪声监测结果见表3-6。 表3-6 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位 2022.08.17 昼间 夜间 1#厂界东 54 45 2#厂界南 52 42 3#厂界西 54 46 4#厂界北 56 48 5#放空区西侧 53 44 6#曹硷村 53 43 气象条件 昼间：晴； 风速：2.0m/s 夜间：晴； 风速：2.2m/s 由监测结果可知，评价区厂界四周、放空区西侧、曹硷村昼、夜间等效声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 环保手续履行情况 陕京三线3#阀室隶属陕京三线输气管道工程项目，2010年11月，中华人民共和国环境保护局对《陕京三线输气管道工程环境影响报告书》予以批复（环审〔2010〕366号）。2019年12月，青岛中油华东院安全环保有限公司编制完成了《陕京三线输气管道工程竣工环境保护验收调查报告》，2019年12月17日，中石油北京天然气管道有限公司召开了《陕京三线输气管道工程竣工环境保护验收调查报告》技术审查会，进行自主验收。2020年7月编制了《中石油北京天然气管道有限公司陕西输气管理处（陕西省段）突发环境事件应急预案》，2020年8月进行了备案（见附件7，中石油北京天然气管道有限公司现已更改为国家管网集团北京管道有限公司） 现存环保问题 原阀室为无人值守站场，无生活污水和生活垃圾产生；在运营期基本无固废、噪声产生；场地冲洗废水，汇入站内雨水沟然后排至站外北侧约20m处G339国道的排水沟；检修产生的少量天然气通过工艺站场外的放空系统直接排放，现场勘查时未发现原有项目污染情况及问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场踏勘的情况，本项目评价区内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物古迹等敏感保护目标，主要环境敏感保护目标见表3-7。 表3-7 主要环境保护目标 类别 保护目标 地理坐标 保护对象 规模 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 大气环境 曹硷村 E109°8'17.765"， N38°16'41.663" 曹硷村居民 60户/300人 人群健康 二类区 N 40 声环境 曹硷村 E109°8'17.765"， N38°16'41.663" 曹硷村居民 60户/300人 人群健康 2类区 N 40 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃采用《大气污染物综合排放标准》详解中的标准限值；总烃参考《以色列环境空气质量标准》； （2）声环境质量执行《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中2类标准。 2、污染物排放标准 （1）施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值；运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求； （2）施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 （3）一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期主要包括场地清理、建筑施工、设备安装、设备调试等几部分，不涉及临时占地，永久占地面积为1438m2。 1、生态环境影响分析 （1）土地利用方式影响分析 项目占地面积为1438m2，主要占地类型为耕地和公共管理与公共服务用地，项目建成后转变为建设用地，改变了原有土地利用性质，对土地利用结构有一定影响。本项目永久性占用土地面积为1438m2，建设单位与当地政府按照相关规定认真落实有关占地手续及其补偿费用后，永久占地影响将降到最低。 （2）施工期对植被的影响分析 项目占地类型为主要占地类型为耕地和公共管理与公共服务用地，本项目不涉及临时占地，施工过程中仅施工范围内的植被（主要为玉米）会被清理。 （3）施工期对野生动物的影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机等均可能产生较强的噪声，虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其辐射范围和影响程度较大。本项目所在地不属于候鸟的主要栖息地，也不再候鸟迁移的主要路线上。因此，本项目的建设不会对鸟类产生影响。据调查，本项目建设区内大型哺乳动物已不多见，小型野生动物多为兔、鼠等。总体来说，施工期对野生动物的影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目在施工过程中产生大气污染主要为施工扬尘、机械和车辆尾气、焊接烟尘、吹扫及置换废气会对大气环境产生短期、轻微的影响，施工过程中无天然气的放散。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来自土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程，施工建筑材料的装卸、运输、堆放和施工垃圾堆放、清运过程，混凝土搅拌等以及施工车辆运输产生的扬尘。 （2）机械和车辆尾气 在施工过程中所用的施工机械、运输车辆排放尾气，其污染因子为CO、NOx、HC等。 （3）焊接烟尘 管道焊接产生焊接烟尘，由于焊接烟尘的排放具有分散、间断排放和排放量小的特点，故焊接烟尘对周围环境空气质量影响较小。 （4）吹扫及置换废气 管道试压前需进行管道吹扫，产生少量废气，主要为空气与小体积固体杂质；在正式投入使用前采用氮气对管道内空气进行置换，产生少量废气，为无组织排放。 3、水环境影响分析 施工期间的水污染物主要为施工人员的生活污水及管道试压后排放的工程废水。 生活污水 本项目施工期生活区为租赁附近村庄（曹硷村）房屋，施工人员产生的生活污水的主要污染物是COD、SS、BOD5，依托附近村庄（曹硷村）厕所处理。 （2）管道试压废水 管道工程试压一般采用无腐蚀性的清洁水进行分段试压。试压用水不具有腐蚀性，不含无机或有机物质，pH为6~8，水中有害盐类（尤其是氯化物）的浓度低于1000mg/L；当试压用水在试压管段内存放时间超过8d时，pH为6~6.7，盐含量不超过500mg/L。因此，试压用水本身是清洁的。根据类比调查，试压后排放水中的污染物主要是悬浮物。根据国内其它管线建设经验，清管试压废水经沉淀后可重复利用或直接排放，本项目试压废水排放时在排放口安装过滤器，能有效的过滤和拦截试压废水中的悬浮物，经过滤器过滤后汇入站内雨水沟然后排至站外北侧约20m处G339国道的排水沟。 4、声环境影响分析 施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆产生的，而且一般设备的运作都是间歇性的，因此产生的噪声有无规则、强度大、暂时性等特点。由于施工设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各厂界噪声值较困难，因此本评价按点源衰减模式计算施工机械噪声的距离衰减（不考虑遮挡衰减）。 其施工机械噪声预测模式如下： 式中：LA（r）—距离声源r处的A声级，dB(A)； LA0—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m。 施工设备噪声的距离衰减情况见表见表4-1。 表4-1 各种施工机械在不同距离处的噪声贡献值 名称 源强 不同距离处的噪声估算值dB(A) 10m 30m 50m 70m 100m 200m 挖掘机 85 65.0 55.5 51.0 48.1 45.0 40.0 吊管机 75 55.0 45.5 41.0 38.1 35.0 28.1 电焊机 80 60.0 50.5 46.0 43.1 40.0 34.0 推土机 90 70.0 59.5 56.0 53.1 50.0 44.0 由预测结果可得，施工作业昼间主要机械在10m以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间最低70dB（A）要求限值；而在夜间管道作业70m以外即可达标（夜间55dB(A)）。 整体来说，施工产生的噪声对于本项目而言，将存在于整个施工工程中，影响时间相对来说较短，也就是说施工期的这些噪声源均是短暂的，只在短时期对局部环境造成影响，根据上表的预测结果来看，昼、夜间距施工的噪声达标范围为10m和70m，距离管道最近的为曹硷村（40m），本项目只在昼间施工，故项目施工设备噪声基本不会影响当地居民的正常生活。 5、固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾、工程临时弃土、废弃防腐保温材料及废焊条、管道废料及焊接管道产生的焊渣等。 （1）生活垃圾 施工现场会产生极少量的生活垃圾，集中收集后由专人负责并及时清运至环卫部门设置的生活垃圾集中点。 （2）弃土 项目挖方量为616m3，填方量540m3，项目站场构筑物施工会产生少量弃土，与地方协调，选择合适地点填埋或堆放。 （3）废弃防腐保温材料 管道补口、补伤、接口防腐过程会产生少量废弃防腐材料，防腐材料主要成分为环氧粉末涂料，属危险废物（900-251-12），由施工单位回收处置。 （4）管道废料 管道废料属于一般固废，可回收外卖。 （5）焊接管道产生的焊渣 管道焊接作业过程中产生焊渣，经统一收集后外运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 项目营运期主要污染来自场站，管线埋设在地下，不产生废气、废水、废渣和噪声。不会对周围生态环境造成明显的不利影响，对周围动植物生境环境的影响也将会更小。 2、大气环境影响分析 正常工况：正常运行工况下密闭输送，无废气产生。 非正常工况：非正常生产工况为清管作业、检修或事故排放情况。非正常工况会有 少量天然气通过放空系统直接排放。 放空区位于阀室的东侧，距离阀室约35m。 3、水环境影响分析 本项目为无人值守站设计，无生活污水产生。废水为场地冲洗废水，废水量为250m3/a，汇入站内雨水沟然后排至站外北侧约20m处G339国道的排水沟。 4、声环境影响分析 （1）正常工况：运行期间的噪声源主要来自站场的机械设备，主要发声设备为计量系统等，其噪声值在65dB(A)～75dB(A)之间。 （2）非正常工况：检修或事故时，噪声主要来源于放空管的气流声，其声级大小取决于放空量的大小，强度一般在95~105dB（A），为间歇式噪声。检修或事故产生的噪声源属于间断噪声，且放空的时间较短，影响较小。根据有关资料和类比调查，放空管放空量为1000m3，放空频率为1～2次/年，每次持续时间2～5min。 项目主要噪声源强见表4-2。 表4-2 运行期噪声源强 序号 位置 设备名称 数量 源强/dB(A) 治理措施 采取措施后总声压级叠加/dB（A） 排放规律 1 工艺设备区 计量系统 1 65~75 主要采取合理进行平面布置，合理设计气体流速、管径等措施 ≤65 连续 2 放空区 放防空系统 1 95~105 / / 间断 噪声源距各预测点距离见下表。 表4-3 噪声源距各预测点距离表 噪声源位置 噪声源距各预测点距离（m） 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 村庄（曹硷村） 工艺设备区 25 20 17 18 66 （2）预测模式 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中：LA（r）—距离声源r处的A声级，dB(A)； LA0—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m。 正常工况下预测结果下表。 表4-4 噪声预测结果表 预测点 背景值dB（A） 贡献值dB（A） 预测值dB（A） 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东 54 45 37 37 54 46 厂界南 52 42 39 39 52 44 厂界西 54 46 40 40 54 47 厂界北 56 48 40 40 56 49 村庄（曹硷村） 53 43 29 29 53 43 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 60 50 60 50 60 50 由上表可知，厂界噪声贡献值、预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A））。 5、固体废物环境影响分析 项目为无人值守站场，无生活垃圾产生。 运营期间主要产生的固体废物为清管废渣。清管频率约为每年1次，清管废渣产生量与管道内腐蚀状况有关，主要成分粉尘、铁锈和硫化亚铁粉末等，属于一般工业固体废物，用带盖收集桶容器收集，送一般工业固体废物处置场处理。 6、环境风险 现有项目的风险源主要为阀室内火灾和管道中天然气泄露，本项目为天然气阀室改扩建，新增的风险源主要为新增站场内火灾和管道中天然气泄露。 本项目涉及的危险物质的扩散途径主要有： （1）天然气泄漏后直接扩散进入环境空气，对大气环境的影响，主要是烃类气体。 （2）天然气泄漏并达到爆炸极限导致火灾爆炸事故后未完全燃烧的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，从而对大气环境造成影响，次生物质为CO、NOx。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目场址位于陕西省榆林市佳县王家砭镇曹硷村，本项目选址满足国家现行的相关规范和政策要求，项目不在自然保护区、水源保护地、风景名胜区等特殊生态环境敏感区域内；项目与G339国道的距离（20米）符合《公路安全保护条例》中第十一条公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准：国道不少于20米的要求。项目在采取环评提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对周围环境保护目标影响较小，从环保角度分析，项目选址可行。 放空区位于阀室的东侧，距离阀室约35m，放空区不在自然保护区、水源保护地、风景名胜区等特殊生态环境敏感区域内，项目与周边敏感点（曹硷村）的距离符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）的要求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 生态影响防治措施 （1）施工中严格管理，控制人员、车辆行动，减少占地和对环境的影响； （2）施工产生的弃土，均进行合理规划、调配，尽量做到合理利用； （3）加强施工过程中的环境管理，规范施工人员的行为，加强对施工人员的教育，禁止对野生植被进行滥砍滥伐，禁止对野生动物的滥捕滥杀。 （4）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条规定：在管道线路中心线两侧各五米地域范围内不得种植深根植物且本工程站场内为无人值守站场，站场内不进行绿化。 2、大气污染防治措施 根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》（榆办字〔2022〕11号）《佳县2022年生态环境保护三十七项攻坚行动方案》等文件要求，为减轻项目施工对周围环境的影响，拟采取如下措施： （1）施工现场周边设置围挡，工地实施半封闭隔离施工，施工时采用防尘网对料堆、渣土进行覆盖，施工场地每天定期洒水抑尘，以减轻施工扬尘对周围空气影响； （2）合理布设施工现场，加强施工管理，尽可能减小对工作人员工作环境的影响； （3）遇有可造成扬尘污染的4级以上（含4级）风时，应停止土方施工，并采取防尘措施； （4）沙、渣土、堆土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放； （5）开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，降低扬尘的影响； （6）对施工场地内松散、干涸的表土，需采取覆盖洒水防尘； （7）回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬； （8）运输管材和设备的车辆不得超载，不得超速行驶，避免产生扬尘； （9）运输车辆统一调度，降低机动车使用强度； （10）加强施工车辆运行管理与维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）第Ⅲ时段标准限值的要求。 3、废水污染防治措施 （1）施工人员产生的生活污水依托附近村庄（曹硷村）厕所处理； （2）管道试压废水经过滤器过滤后汇入站内雨水沟然后排至站外北侧约20m处G339国道的排水沟； （3）选择合理的施工时间，应尽量选在地面冻结时间或者干燥的地面施工，避免大雨造成冲刷的问题；避开雨季、汛期施工。 4、噪声污染防治措施 （1）尽量选用低噪声机械设备，降低设备声级；同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； （2）各种管材轻拿轻放，减少撞击性噪声； （3）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度； （4）合理安排施工作业时间，禁止夜间22:00至次日6:00施工； （5）施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入时应低速、禁鸣。 5、固体废物污染防治措施 （1）施工人员产生的生活垃圾集中收集后由专人负责并及时清运至环卫部门设置的生活垃圾集中点； （2）项目站场构筑物施工会产生少量弃土，与地方协调，选择合适地点填埋或堆放； （3）废弃防腐保温材料由施工单位回收处置； （4）管道废料属于一般固废，可回收外卖； （5）焊接管道产生的焊渣经统一收集后外运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气污染防治措施 （1）清管作业、检修或事故时产生的少量天然气通过放空系统直接排放； （2）加强管道巡护，尽可能无事故排放。 2、废水污染防治措施 场地冲洗废水，汇入站内雨水沟然后排至站外北侧约20m处G339国道的排水沟。 3、噪声污染防治措施 检修排放时控制放空速率，以降低噪声。 4、固体废物污染防治措施 本项目产生的固废主要为清管废渣，用带盖收集桶容器收集，送一般工业固体废物处置场处理。 5、环境风险防治措施 为了防各类事故的发生、发生事故后有效地控制事故、减少事故伤亡和经济损失，本工程应建立一套系统的、完整的、针对性和操作性强的事故应急预案； 企业应根据国家有关法律、法规要求，建立健全安全管理机构，配备专职安全生产管理人员，制定符合企业实际情况的安全管理制度、岗位职责、操作规程和应急救援预案，确保安全管理体系运行的有效性； 各建（构）筑物间距满足安全防火距离。站场内总平面布置应能满足消防救护及紧急消防疏散的需要； 在爆炸危险场所中凡生产储存过程有可能产生静电的管道、设备、金属导体等均应做防静电接地； 站内配置一定数量的便携式灭火器材，以便扑救初期火灾； 现场人员穿防静电服，且禁止在易燃易爆场所穿脱； 本工程采用SCADA系统对工艺过程进行实时监测和控制； 设置紧急切断（ESD）阀，管道或站场发生事故时，可及时自动切断管道输送。 定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 严禁火源进入厂区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。 2020年7月编制了《中石油北京天然气管道有限公司陕西输气管理处（陕西省段）突发环境事件应急预案》，2020年8月进行了备案（见附件7，中石油北京天然气管道有限公司现已更改为国家管网集团北京管道有限公司），建议将本工程纳入现有应急预案管理体系。 |
| 其他 | 1、环境管理 环境管理是企业日常工作的重要组成部分。建立必要的环境管理制度有利于保证企业的正常生产，能够避免事故性排放的发生。 （1）施工期 由于项目施工期较短，根据该项目性质及工程规模，施工期环境管理的主要内容包括如下几方面： ①施工方应指派专人具体落实环保工作。 ②根据所制定的环保计划对工程总体设计方案进行调整和改进，把工程建设可能对环境的影响减少到最低限度。 ③与施工部门订立施工期环境保护责任书，要求使用低噪声、少污染的机械设备，并采取有效的降噪减振措施，合理设置施工机械，尽可能降低工程建设产生的噪声对周边环境的影响。 ④建筑废料等不得随处丢弃，应当集中堆放，定期运往指定地点堆埋处理。 （2）运营期 ①设立专职环保工作人员，严格监督废水排放情况和各类固体废弃物的处置情况。 ②建立环境保护工作档案，各项监测记录及时归档保存。 ③加强设备技术人员的技术培训，减少操作失误，加强环保知识宣传，提高环保意识，积极与环境保护部门联系，主动配合环境保护行政主管部门的管理工作。 2、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），噪声监测计划见下表。本项目为改扩建项目，本次监测计划纳入现有工程监测计划中。 表5-1 运行期污染源监测及管理计划一览表 污染源 监测点位 监测因子 监测点数 监测频率 执行标准 无组织废气 厂界上风向设1个点，下风 向3个点 非甲烷总烃、总烃 4个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求 厂界噪声 厂界外1m处 Leq(A) 4个 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）） |
| 环保投资 | 项目总投资1395.51万元，其中环保投资16.5万元，占总投资的1.18%。环保投资概算见下表。 表5-2 项目环保投资概算表 实施阶段 污染源 环保措施 投资金额（万元） 施工期 废气 扬尘 洒水抑尘、防尘网覆盖 3 废水 生活污水 依托施工区域内居民点厕所处理 / 管道试压废水 经过滤器过滤后汇入站内雨水沟然后排至站外北侧约20m处G339国道的排水沟 0.5 固体废物 弃土 与地方协调，选择合适地点填埋或堆放 0.5 生活垃圾 集中收集后由专人负责并及时清运至环卫部门设置的生活垃圾集中点 0.5 废弃防腐保温材料 施工单位回收处置 0.5 管道废料 回收外卖 / 焊渣 经统一收集后外运处置 0.5 焊接、防腐过程中产生的施工废物 分类集中堆放，可回收处理部分及时回收处理（如废焊条），不能利用的部分要及时清理外运 0.5 运行期 废气 清管作业、检修或事故时产生的少量天然气 通过放空系统直接排放 依托现有 废水 场地冲洗废水 汇入站内雨水沟然后排至站外北侧约20m处G339国道的排水沟 依托现有 固体废物 清管废渣 用带盖收集桶容器收集，送一般工业固体废物处置场处理 0.5 环境风险 安全阀、截断阀、可燃气体检测仪、消防器材等；防爆、防静电装置；警示标志、安全系统等 10 合计 / 16.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 场地清理、及时平整 | 落实措施 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水依托附近村庄（曹硷村）厕所处理；管道试压废水经过滤器过滤后汇入站内雨水沟然后排至站外北侧约20m处G339国道的排水沟 | 落实措施 | 场地冲洗废水，汇入站内雨水沟然后排至站外北侧约20m处G339国道的排水沟 | 落实措施 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声机械设备，降低设备声级；同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； 合理安排施工作业时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 检修排放时控制放空速率，以降低噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水抑尘、保持施工场地清洁、封闭施工、原料堆放、渣土堆放、运输加盖篷布 | / | 清管作业、检修或事故时产生的少量天然气通过放空系统直接排放 | 《大气污染物综合排放排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后由专人负责并及时清运至环卫部门设置的生活垃圾集中点；弃土，与地方协调，选择合适地点填埋或堆放；废弃防腐保温材料由施工单位回收处置；管道废料回收外卖；焊渣经统一收集后外运处置 | 妥善处置 | 清管废渣，用带盖收集桶容器收集，送一般工业固体废物处置场处理 | 妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 制定应急操作规程，按时巡检， 配备可靠的个人安全防护用品等 | 落实措施 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

项目建设符合国家和地方产业政策，在采取设计和本环评提出的各项污染防治及生态恢复措施后，可将项目对环境的不利影响控制在环境可接受的程度和范围内。从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# Text boxes

第二部分建设范围

第一部分建设范围

本项目占地范围

现有项目批地范围

放空区

场地清理

设备调试

建筑施工

设备安装、管道焊接、防腐

竣工验收、投入运营

废气、噪声

废气、噪声

废气、扬尘、噪声、固废

废气、废水、噪声、固废