# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       佳县水厂扩建项目

建设单位（盖章）：     佳县水利局

编制日期：          二○二三年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 佳县水厂扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-610828-04-01-614574 |
| 建设单位联系人 | 张飞飞 | 联系方式 | 18220672388 |
| 建设地点 | 陕西 省 榆林 市 佳 县 佳州街道屈家庄村 |
| 地理坐标 | （ 110 度 28 分 49.572 秒， 38 度 3 分 1.691 秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4610 自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业-94自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 佳县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 佳行审发〔2022〕123号 |
| 总投资（万元） | 2634.38 | 环保投资（万元） | 46.47 |
| 环保投资占比（%） | 1.76 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 4240 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目无需开展专项评价工作，具体对照分析见下表。 表1-1 项目专项评价设置情况判定表 专项评价类别 设置原则 本项目情况 专项设置 大气 排放废气含有有毒有害污染物二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目无废气产生，不涉及有毒有害污染物 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目反冲洗废水收集在排泥废水回流泵池，通过沉淀浓缩，上清液回流至净水车间前端，剩余少量废水由污泥带出；过滤浓水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，最终一同经市政管网排入佳县污水处理厂处理 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的储存 无 生态 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 无 海洋 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 无 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，该项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“四十三、水的生产和供应业”中“94、自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程），应编制环境影响报告表。项目相关符合性分析如下： 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”中“二十二、城镇基础设施”中“7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”。2022年8月3日，佳县行政审批服务局以佳行审发〔2022〕123号文件同意批复佳县水厂扩建项目，项目代码：2109-610828-04-01-614574。综上，项目建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见下表。 表1-2 “三线一单”的符合性分析 “三线一单” 本项目 相符性 生态保护红线 项目位于佳县佳州街道屈家庄村，根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告2022（5043）号，本项目不涉及生态保护红线 符合 环境质量底线 根据陕西省环保厅发布的全省2022年环保快报，佳县六项基本污染物年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属环境空气质量达标区；经监测，项目厂界声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目建设及运营过程中，在采取环评要求的污染防治措施后，各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小，不触及环境质量底线 符合 资源利用上线 项目为净水厂工程，不触及资源利用上线 符合 环境准入负面清单 本项目为“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”，属于“鼓励类”，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划[2018]213H号）中规定的禁止类和限制类开发项目；目前项目已在佳县行政审批服务局备案，项目建设符合国家和地方产业政策 符合 3、榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 项目与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》2022（5043）号符合性分析见下表。 表1-3 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告相符性分析 序号 控制线名称 检测结果 1 登记发证数据分析 未占用 2 供地项目分析 未占用 3 批地项目分析 未占用 4 榆阳机场电磁环境保护区分析 未占用 5 榆阳机场净空区域分析 未占用 6 建设用地管制区分析 其中占用限制建设区0.424公顷 7 矿区分析 未占用 8 矿区-2021图层分析 未占用 9 林地规划分析 其中占用非林地0.424公顷 10 生态红线叠加情况分析 未占用 11 土地用途区分析 其中占用一般农林地0.3631公顷、占用牧业用地区0.0608公顷 12 文物保护线分析 未占用 13 基本农田保护图斑分析 未占用 14 土地利用现状分析（2009、2018） 其中占用园地0.3632公顷、占用草地0.0608公顷 15 土地利用现状分析（2020） 其中占用种植园用地0.3295公顷、占用草地0.0945公顷 由上表可知，项目用地范围内不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区以及基本农田等特殊保护区域，项目已取得佳县自然资源和规划局签发的国有建设用地划拨决定书，宗地编号JTH（2022）9号（见附件4），项目选址符合要求。 4、相关规划及管理办法符合性分析 本项目与《榆林市经济社会发展总体规划》（2016-2030年）、《榆林市地下水资源保护管理办法》的符合性分析见下表。 表1-4 项目与相关规划及管理办法相符性分析 文件 相关要求 本项目情况 符合性 榆林市经济社会发展总体规划（2016- 2030年） 水利设施 巩固提升城乡供水工程，实施县城供水和农村饮水工程，县城及开发区供水工程日供水能力达到38.72万方，农村自来水普及率达到85%以上，解决40万人饮水安全问题，改善89万人饮水问题。 目前现状水厂仅对原水进行简单消毒处理后直接供给县城居民，且供水规模已不满足县城的用水需求，项目建成后可有效提高县城供水配水能力，满足县城居民用水需求，保证居民饮水安全 符合 榆林市地下水资源保护管理办法 根据《榆林市地下水资源保护管理办法》，下列区域为地下水禁采区： （一）地下水严重超采地区； （二）通过替代水源已解决供水问题的地区； （三）发生严重地面沉降、地裂缝等地质灾害的地区； （四）开采排泄地下水有可能严重破坏生态环境或者对社会公共利益产生重大损害的地区。 地下水禁采区内，不得新建地下水取水工程 项目取水口已建成，项目区不属于地下水超采地区，选址不在地面沉降、地裂缝等地质灾害的地区，也不在有可能严重破坏生态环境或者对社会公共利益产生重大损害的地区 符合 5、环境管理政策符合性分析 本项目与榆林市、佳县2022年生态环境保护攻坚行动方案符合性分析见下表。 表1-5 项目与相关环境管理政策的符合性分析 文件 环境管理政策要求 本项目情况 符合性 《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》（榆办字〔2022〕11号） （二）持续打好蓝天保卫战 14.建筑工地精细化管控行动。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格；城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆 项目施工期建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。严格执行扬尘治理“红黄绿”监督管理制度等 符合 《佳县2022年生态环境保护三十七项攻坚行动方案》 （二）持续打好蓝天保卫战 7.建筑工地精细化管控行动。县城及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格；县城施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆 符合 6、环境选址可行性分析 本项目选址于佳县佳州街道屈家庄村，根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线监测报告》检测报告（编号：2022（5043号）），项目用地范围内不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区以及基本农田等特殊保护区域；项目供电由区域引入；区内交通运输便利，利于运输；项目排放的污染物经过采取相应的治理措施后，对外环境影响较小。综上，本项目环境选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 ⑴ 建设背景 随着改革开放的不断深入特别是近年来，城市人口迅速增加和人们生活水平的不断提高，以及工业企业的迅速发展，使现有供水设备远不能满足佳县县城用水需要，严重影响佳县国民经济的发展，具体表现以下几点： ① 供需矛盾比较突出 现有供水设施的正常生产能力较低，在夏季用水高峰期时，时常出现供水水量不足的情况。高峰供水期只能对生产用水和基建用水等大用户采取定期定量供水，难以满足生活与生产用水的需要。 ② 调蓄容积偏小、结构老化 现状水厂清水池有效容积仅为800m3，在用水高峰时段，清水池内无调蓄水量，同时无消防储存水量。现状水厂清水池建于1979 年，为石砌结构，已连续运行40多年，由于风吹日晒，材料老化，表层砂浆脱落，水池顶部及内壁四周渗漏严重，直接危及到房建安全。 ③ 供水水质不达标 佳县水厂水源为黄河水，水厂仅经过简单加氯消毒后直接供给县城居民，根据自来水厂出厂水的日检记录，出厂水中浑浊度长期处于超标状态。水厂出水长期不能达到生活饮用水标准，严重的危害着佳县人民的身体健康，有着严重的安全隐患。 综上所述，现有供水设施远不能满足县城发展的需要，尽快扩大供水规模，改建供水设施势在必行。 ⑵ 项目特点 2019年佳县水利局着手建设佳县自来水厂扩建项目，原计划对现有自来水厂进行扩建。因种种困难，水厂扩建工程在现有厂址内扩建很难推进下去。一是该区域紧邻省级文物保护单位古城墙，所实施的水厂扩建工程在文化部划定的文物保护范围内。经多次协调，无法解决报批手续。二是水厂扩建工程位于城区居民聚集地，佳县水利局联合佳芦镇政府与周边居民多次沟通征拆迁补偿，县政府也多次进行专题研究，仍存在争议未解决。 受到以上原因影响，迫使项目地址改迁至佳县佳州街道屈家庄村，改迁后项目的投资、规模、设备工艺以及施工技术等发生变更，因部分资金已落实，项目名称和项目代码无法变更。因此虽然本项目名称为“佳县水厂扩建项目”，实际建设性质为新建。项目建成后可有效提高县城供水配水能力，满足县城居民用水需求，保证居民饮水安全。 2、地理位置及四邻关系 项目位于佳县佳州街道屈家庄村，中心地理坐标110°28'28.514"、北纬38°2′59.433″、海拔989m。项目西侧紧邻乡村道路，西南侧28m处为居民，北侧、南侧均为空地，东侧为山沟。项目地理位置图见附图1，四邻关系见附图2。 3、项目组成及规模 本项目建设自来水厂1座，处理规模为4500m3/d，主要处理工艺采用“多介质过滤器+反渗透+二氧化氯消毒”。建设内容包括新建净水车间、排泥废水回流泵池、设备间各1座、新建清水池2座、新建自用水及消防泵房、值班室、综合楼各1座以及其他新建配套设施。本项目环评内容仅包括自来水厂相关构筑物及设施，新建水厂配套输配水管网建设内容已单独立项，不在本次评价内容中。 项目建设内容组成见下表。 表2-1 项目组成表 工程类别 项目组成 组成内容 主体工程 净水车间 1座，门式钢架结构（44×16×9.0m），设计处理规模为4500m3/d，采用“多介质过滤器+反渗透+二氧化氯消毒”净水工艺，包括进水调蓄池、多介质过滤器、反渗透装置、反冲洗水池 清水池 2座，钢混结构（10×17.7×4.0m），设计水量650m3/座 排泥废水回流泵池 1座，钢混结构（15.5×8×4.5m），有效容积250m3；内设上清液回流泵2台（1用1备），排污泵2台（1用1备） 辅助工程 设备间 1座（28.6×6.6×5.3m），包括库房、加氯间、发电机房、变配电室、污泥脱水间 自用水及消防泵房 1座（7.6×5.8×8.05m），设计水量4500m3/d 值班室 1座（5×4×3m），框架结构 综合楼 1座（20×8×7.2m），2层，内设化验室、生产管理用房 化粪池 1座，钢混结构，50m3 排水沟 在厂区东侧靠近坡体位置、厂区西侧新建排水沟215m，断面尺寸为0.3×0.3m，主要用于导流雨水，保证厂区的防洪安全 大门 2座，6m宽电动伸缩大门1座，5m宽铁艺大门1座 公用工程 给水 厂区给水由泵房引出 排水 反冲洗废水收集在排泥废水回流泵池，通过沉淀浓缩，上清液回流至净水车间前端，剩余少量废水由污泥带出；过滤浓水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，最终一同经市政管网排入佳县污水处理厂处理 供电 供电负荷为二级负荷，设计自市政电网引入一路380V低压电源至水厂配电室，供二三级负荷用电，另设一台柴油发电机作为二级负荷备用电源 供热 项目采暖使用燃气采暖热水器 环保工程 废水 生活污水 生活污水进入厂内化粪池（2m3）处理后排入市政污水管网 反冲洗废水、过滤浓水 反冲洗废水收集在排泥废水回流泵池，通过沉淀浓缩，上清液回流至净水车间前端，剩余少量废水由污泥带出；过滤浓水经沉淀池（40m3）处理后经市政管网排入佳县污水处理厂处理 噪声 设备噪声 生产设备置于室内，采取隔声、减振等措施 固体废物 一般固废 废石英砂、废滤芯、废反渗透膜均由生产厂家回收利用；废活性炭更换后送填埋场卫生填埋；污泥通过污水泵输送至污泥脱水机脱水干化后送填埋场卫生填埋 危险废物 水质检验产生的废弃试剂、废液、药品包装物等暂存于专用收集容器中，并放入符合规范要求的坚固的柜或箱中，定期交由有资质的单位处置 生活垃圾 设生活垃圾分类收集桶，定期由环卫部门统一清运 生态 厂区绿化 厂区绿化面积1585.38m2 4、主要构筑物 厂区主要构筑物见下表。 表2-2 厂区主要构筑物一览表 序号 名称 规格 结构形式 单位 数量 备注 1 净水车间 L×B×H=44×16×9.0m 框架结构 座 1 / 2 清水池 L×B×H=17.7×10×4.0m 钢混结构 座 2 合建 3 排泥废水回流泵池 L×B×H=15.5×8.8×4.5m 钢混结构 座 1 / 4 设备间 L×B×H=28.6×6.6×5.3m 框架结构 座 1 / 5 自用水及消防泵房 L×B×H=7.6×5.8×8.05m 框架结构 座 1 / 6 值班室 L×B×H=5.0×4.0×3.0m 框架结构 座 1 / 7 综合楼 L×B×H=20×8.0×7.2m 框架结构 座 1 二层 8 进厂道路 混凝土路面 / m2 155.97 / 9 厂区道路及硬化 混凝土路面 / m2 1059.87 / 10 厂区绿化 播撒草籽 / m2 1585.38 / 11 厂区大门 宽6m 电动伸缩 扇 1 / 12 厂区大门 宽5m 铁艺 扇 1 / 13 厂区围墙 高2.5m 砖砌 米 272.86 / 14 挡土墙 高1-4.5m 混凝土 米 184 / 15 钢爬梯 高3m，宽1m，倾角35.5度 钢制 副 1 高低区连接 16 排水沟 0.4×0.5m 混凝土 米 215 / 5、主要生产设备 本项目主要设备设施见下表。 表2-3 主要生产设备一览表 序号 名称 规格 材料 单位 数量 备注 一、净水车间 1 原水泵 Q=125m3/h，H=30m，N=18.5kW 不锈钢 台 3 2用1备 2 多介质过滤器 Φ3600，H=3.5m，Q=125m3/h，滤速v=12m/h 碳钢 套 2 / 3 反渗透保安过滤器 Φ800，Q=75m3/h，H=0.75MPa 不锈钢 套 2 / 4 高压水泵（变频） Q=75m3/h，H=128m，N=75kW 不锈钢 台 3 2用1备 5 反渗透装置 Q=60m3/h，膜组件72支，脱盐率≥95% 复合聚酰胺 套 2 含膜壳、支架等 6 反洗泵 Q=660m3/h，H=14m，N=37kW 不锈钢 台 1 / 7 加药泵 Q=9.5L/h，H=0.69MPa 不锈钢 台 1 / 8 加药箱 V=2m3 PE 台 1 / 9 化学清洗泵 Q=140m3/h，H=32m，N=22kW 不锈钢 套 1 / 10 化学清洗保安过滤器 Φ800，Q=150m3/h 不锈钢 台 1 / 11 化学清洗水箱 Φ1600，H=3m，V=5m3 PE 台 1 / 12 电动葫芦 起重2t，N=4.9kW / 个 3 含配套工字钢 二、清水池 1 检修孔 Φ1000 / 只 4 / 2 通风帽 Φ1100 钢制 只 4 / 3 通风管 DN200 钢制 根 4 / 4 爬梯 / 钢制 座 4 / 5 水位传示仪 水深4000 / 套 2 / 6 水管吊架 DN400 钢制 副 2 / 7 柔性防水套管 DN200 钢制 只 4 / 8 柔性防水套管 DN300 钢制 只 6 / 9 柔性防水套管 DN400 钢制 只 2 / 10 钢管 DN200 钢制 米 8 / 11 钢管 DN300 钢制 米 8 / 12 钢管 DN400 钢制 米 8 / 13 90°弯头 DN300 钢制 个 2 / 14 90°弯头 DN400 钢制 个 2 / 15 异径管 DN400×600 / 个 2 / 16 橡胶接头 DN200 / 个 2 自带法兰盘 17 蝶阀 DN200 / 个 2 自带法兰盘 18 法兰盘 DN200 钢制 个 4 / 19 橡胶接头 DN300 / 个 1 自带法兰盘 20 蝶阀 DN300 / 个 1 自带法兰盘 21 法兰盘 DN300 钢制 个 2 / 22 阀门井 1300×1300 钢混 座 2 / 23 排泥湿井 Φ800 砌块 座 2 / 24 阀门井 1500×2100 钢混 座 1 / 25 溢流井 2000×1800 钢混 座 2 / 26 加氯管 DN40 PE100 米 10 / 27 上清液回流泵 Q=33m3/h，H=17m，N=4kW 不锈钢 台 2 1用1备 28 排污泵 Q=30m3/h，H=19m，N=3kW 铸铁 台 2 1用1备 29 电动蝶阀 DN600，N=0.25kW / 个 1 自带法兰盘 30 电动蝶阀 DN200，N=0.25kW / 个 2 自带法兰盘 31 电动蝶阀 DN100，N=0.25kW / 个 6 自带法兰盘 32 止回阀 DN100 / 个 4 自带法兰盘 三、排泥废水回流泵池 1 上清液回流泵 Q=33m³/h，H=17m，N=4kW 不锈钢 台 2 1用1备 2 排污泵 Q=30m³/h，H=19m，N=3kW 不锈钢 台 2 1用1备 四、设备间 1 一体化加药机 V=500L，Q=500L/h，N=2.5kW，1.5×0.7×1.8m / 台 1 含配套阀件及管道 2 钢制扶梯 / 钢制 副 1 与一体化加药机配套 3 二氧化氯发生器 产氯量500g/h，功率N=5kW / 台 2 1用1备 4 防爆阻燃型风机 DN350，Q=2300m³/h，N=0.55kW / 台 2 加氯间 5 轴流风机 DN315，Q=2700m³/h，N=0.25kW / 台 3 污泥脱水间、库房 6 电动葫芦 起重2t，N=4.9kW / 台 1 含配套工字钢 7 叠螺式污泥脱水机 处理量60~100kg-Ds/hr，N=1.15kW / 台 1 含配套阀件及管线 五、自用水及消防泵房 1 消防泵 Q=25L/s，H=50m，P=22kW 成品 套 2 1用1备 2 稳压补水泵 Q=2.5L/s，H=50m，P=5.5kW 成品 套 2 1用1备 3 稳压气压罐 总容积2.32m3，调节容积0.90m3 成品 台 1 含管件阀门等配套材料 4 止回阀 DN200，工作压力1.6MPa / 个 2 / 5 电动蝶阀 DN200，N=0.3kW，智能型，工作压力1.6MPa / 台 6 / 6 止回阀 DN100，工作压力1.6MPa / 台 2 / 7 电动蝶阀 DN100，N=0.3kW，智能型，工作压力1.6MPa / 台 4 / 8 电葫芦 起重1t，起重高度H=8m，N=4.9kW / 台 1 含配套工字钢 6、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗详见下表。 表2-4 项目原辅材料及能源一览表 序号 名称 数量 单位 来源 存储 1 PAC 35.20 t/a 外购 桶装、加药间 2 PAM 1.17 t/a 外购 桶装、加药间 3 食盐 13.32 t/a 外购 袋装、加药间 4 水 1752584 m3/a 桃湾水源地3#水井 / 5 电 98.13 万KW/h 市政电网引入 / 7、管线工程接续情况 本次环评内容仅包括自来水厂相关构筑物及设施，水厂配套输配水管网建设内容已单独立项，不在本次评价内容中。 原水输水管线和配水管线的布置已在《佳县水厂改扩建项目输配水管网工程初步设计》中论述，该方案施工条件好，沿线均有公路，方便施工及后期运行维护。且不占用市政道路及房屋等，基本无征地与拆迁费用。根据《佳县水厂改扩建项目输配水管网工程初步设计》，配套建设3#水源井至新建水厂位置的原水输水管线，管径为DN300，输水管线全长3862m，最大原水输水规模为225m3/h（5400m3/d），满足本期水厂的需水量要求。同时配套新建水厂至原水厂配水管网的主干管，管径为DN300，配水管线全长3649m，满足本期需求。 为保证项目废水可以排至佳县污水处理厂，佳县水利局拟在本在项目输配水管网工程建设期，接通项目所在地污水管网。项目区属于佳县污水处理厂纳污范围，佳县市政污水管网已接至厂址西南侧屈家庄村居民点，水厂距离最近污水管网约180m。因此，在项目配套配水管线工程建设期，拟新建污水管线180m，满足本项目排污需求。 项目配套管线工程走向见下图。 图2-1 配套管线走向图 综上，本次新建水厂的输配水管线、市政污水管网均在积极建设中，为本项目建设提供了有利条件。为保证后期水厂能正常运营，评价要求水厂需在配套管网建成后方可投产。 8、水源基本情况 ⑴ 水源地概况 本项目水源为黄河河谷段的地下水桃湾水源地。桃湾水源地位于佳县县城以东黄河右岸，上距太佳高速公路黄河特大桥1000m，下距临佳黄河大桥400m，水源地保护区总面积0.365km2，其中一级保护区面积0.165km2，二级保护区面积0.20km2，桃湾水源地建有1#、2#、3#水源井。其中，1#、2#水源井位于饮用水水源地二级保护区内，3#水源井位于水源地一级保护区。各水源井情况如下： 1#水源井：1#水源井位于县城东侧的黄河岸边，海拔高程为716m，取水方式采用大口井和渗渠的复合井取水，成井于1979年，日供水量约为2500m3 /d，由于水源井浊度较高，在3#井建成后仅作为备用水源。 2#水源井：2#水源井位于1#井水源井南侧约40m处，2#井水源井由于水量小，现状基础处理废弃状态。 3#水源井：3#水源井位于1#井水源井南侧约150m处，成井于2017年，为辐射渗流井，渗流井由竖井、平巷、硐室、渗流孔群组成，竖井井底高程672m，最小水深约40m，3#水源井成井后可取水量为8000m3/d。 综上，桃湾水源地3#水源井能满足本期水厂水量设计要求。3#水井位于本项目东南方向约2.97km处，项目新建水厂位置与水源井位置关系如下图。 图2-2 新建水厂与水源井的相对位置示意图 ⑵ 水质情况 根据佳县自来水公司提供的2020-2022年水质检测报告，水质检测结果见下表。水质检测报告见附件7。 表2-5 项目源水水质情况表 序号 分析项目 单位 2020.8.21 2021.5.28 2021.8.13 2022.3.8 标准限值 1 色度 度 <5.0 <5.0 <5.0 <5 ≤15 2 浑浊度 NTU <0.5 <0.5 <0.5 <1 ≤1 3 臭和味 / 无 无 无 无 无异味 4 肉眼可见物 / 未见异物 未见异物 未见异物 无 无 5 pH / 8.34 7.64 7.60 7.80 6.5-8.5 6 铝 mg/L <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 ≤0.2 7 铁 mg/L <0.05 0.07 <0.05 <0.03 ≤0.3 8 锰 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.03 ≤0.1 9 铜 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.2 ≤1.0 10 锌 mg/L 0.17 <0.02 0.17 <0.05 ≤1.0 11 氯化物 mg/L 11.4 166 169.6 166.4 ≤250 12 硫酸盐 mg/L 11.7 101 104.7 78 ≤250 13 溶解性总固体 mg/L 570 666 656 679 ≤1000 14 总硬度（以CaCO3计） mg/L 356 466 580 406 ≤450 15 氨氮 mg/L 0.10 0.04 <0.02 0.06 ≤0.5 16 耗氧量（CODMn，以O2计） mg/L 0.90 0.96 0.96 1.10 ≤3 17 氟化物 mg/L <0.10 0.59 1.04 0.91 ≤1.0 18 硝酸盐（以N计） mg/L 0.23 9.79 5.43 1.2 ≤10 19 砷 mg/L 0.001 0.003 0.004 <0.001 ≤0.01 20 镉 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0025 ≤0.005 21 铬（六价） mg/L <0.004 <0.004 0.006 <0.004 ≤0.05 22 铅 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.001 ≤0.01 23 汞 mg/L 0.0003 <0.0001 0.0002 <0.0001 ≤0.001 24 硒 mg/L <0.0004 0.001 0.001 <0.0004 ≤0.01 25 三氯甲烷 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.002 ≤0.06 26 四氯化碳 mg/L <0.0001 0.0003 0.0003 <0.001 ≤0.002 27 亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 / ≤0.7 28 菌落总数 CPU/mL 19 250 420 64 ≤100 29 总大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 <2 不得检出 30 耐热大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 <2 不得检出 31 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 <2 不得检出 由水质检测结果可知，总硬度、菌落总数在特殊时段超出标准限值要求，其余指标均满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。经分析认为，桃湾水源地水质不稳定，原水须经自来水厂净化处理后满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求后方可作为生活饮用水。 9、净水厂设计 ⑴ 净水工艺、规模 根据项目初步设计文件，净水厂供水规模为4500m3/d。根据建设单位提供桃湾水源地3#水井水质常年监测，桃湾水源地受黄河水质影响较大，水质不稳定，偶有总硬度、菌落总数超标时段。因此，根据水质检测情况，设计净水工艺采用“多介质过滤器+反渗透”，消毒工艺采用电解食盐法二氧化氯消毒。具体工艺流程如下： 原水→调蓄水池→多介质过滤器→反渗透装置（60%）/超越管（40%）→反冲洗水池→清水池（消毒）→城区供水 ⑵ 供水方式 本次新建自来水厂位于县城西北侧地势较高处，水厂末端清水池最低水位为974.00m，县城范围内的海拔高程为710-940m之间。水厂采用自流供水均能满足现状最小供水水压28m的要求，故本次水厂建成后，水厂的供水方式为自流供水，无需新建二级泵站。 10、公用工程 ⑴ 给排水 本项目运营期用水主要为生活用水和生产废水。 ① 生活用水 本项目劳动定员10人，年工作365天，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），陕北农村生活用水按每人每天按照65L/（人.d）计，则生活用水量0.65m3/d（237.25m3/a）。生活污水产生系数按照0.8计，则生活污水产生量0.52m3/d（189.80m3/a）。 ② 生产用水 根据初步设计资料，二氧化氯消毒器用水量0.5m3/d（182.5m3/a）；多介质过滤器反冲洗用水量88m3/d（32120m3/a），反冲洗废水进入排泥废水回流泵池，其中上清液83.5m3/d（30477.5m3/a）回流至净水车间前端；剩余污泥水4.5m3/d（1642.5m3/a）经脱水后压滤液为4.05m3/d（607.5m3/a），压滤液回流至排泥废水回流泵池进行回用，最终剩余0.45m3/d（164.25m3/a）废水由污泥带出。 反渗透装置产生过滤浓水按照处理规模的10%计算，则产生量为300m3/d（109500m3/a）。 本项目给排水情况见下表，水平衡图见图2-3。 表2-6 项目给排水情况一览表 单位m3d 来源 类别 总需水量 新鲜水用量 回用水量 消耗量 废水产生量 桃湾水源地3#水井 城区供水 4800 4800 0 4500 300 反冲洗用水 88 0.45 87.55 0 0.45 厂区生活用水 0.65 0.65 0 0.13 0.52 二氧化氯消毒器用水 0.5 0.5 0 0.5 0 总计 4889.15 4801.60 87.55 4500.63 300.97 图2-3 项目水平衡图（单位m3/d） ⑵ 供电 供电负荷为二级负荷，电源自市政电网引入一路380V低压电源至水厂配电室，供二三级负荷用电，另设一台柴油发电机作为二级负荷备用电源。 ⑶ 供热 项目供热使用燃气采暖热水器。 11、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员2人。年工作365天，每天工作24小时，3班制。工作人员均不在厂区内食宿。 12、项目占地及平面布置 ⑴ 项目占地 项目位于佳县佳州街道屈家庄村，水厂总占地4240m2，均为永久占地，占地类型为主要为种植园用地（果园）。项目占地面积及类型统计详见下表。 表2-7 工程占地情况一览表 土地利用现状 占地面积（m2） 备注 种植园用地（02） 果园（0201） 3295 永久占地 草地（04） 天然牧草地（0401） 919 永久占地 其他草地（0404） 26 永久占地 合计 4240 永久占地 ⑵ 平面布置 水厂厂区分为厂前生活区和生产区。生活区主要包括综合楼及值班室；生产区主要生产构筑物包括净水车间、清水池、设备间等，水厂以生产区为核心。 总平面布置结合厂区地形，在满足生产工艺要求的条件下，力求“安全、适用、经济”，做到场地利用率高、占地少的原则布置。由于厂区现状地形西南侧低，东北侧高，设计将厂区分为东北侧的高区和西南侧的低区，两区通过钢爬梯连接。布置宽3.5m的厂区道路，贯穿整个厂区。西南侧设置水厂主入口，在厂区西北侧设置次入口。根据项目工艺特点，在主路东侧分别布置各构（建）筑物，整体形式紧凑，布局合理，使用方便。厂区总平面布置见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目施工期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工队伍的生活排污。 施工期工艺流程及各阶段主要污染物产污环节见下图。 图2-4 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期 根据建设单位提供桃湾水源地3#水井水质常年监测，桃湾水源地受黄河水质影响较大，水质不稳定，偶有总硬度、菌落总数超标时段。因此，根据水质检测情况，设计净水工艺采用“多介质过滤器+反渗透”，消毒工艺采用电解食盐法二氧化氯消毒。具体工艺流程如下： 原水→调蓄水池→多介质过滤器→反渗透装置（60%）/超越管（40%）→反冲洗水池→清水池（消毒）→城区供水 工艺流程及产排污环节介绍： ⑴ 净水车间 由于佳县冬季气温较低，为保证水处理设施的运行安全，新建净水车间1座，将进水调蓄池、多介质过滤器、反渗透装置、反冲洗水池等均布置在净水车间内。 ① 进水调蓄水池 由于原水水源地位于黄河岸边，需要通过加压供水进入水厂处理构筑物。为保证原水平稳进入处理构筑物，同时为调节处理构筑物反冲洗及设备检修时进出水水量，设置进水调节水池1座。原水进入调蓄水池后再通过原水泵输送至过滤单元。 ② 多介质过滤器 多介质过滤器是一种利用石英砂、活性炭、无烟煤等多种滤料作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的介质滤料截留、滤除水中较大粒径的杂质、悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，属于通用型过滤净化设备，过滤精度在0.005~0.01um之间，可有效滤除胶体微粒及高分子有机物。其工作原理是利用滤料组成的孔隙，将原水中的泥砂、胶体、悬浮物等杂质截留住。由于滤料进行了科学分布，所以滤床对杂质的截留效果很好，出水质量也大大提高。过滤器的过滤精度最高可达10um。同时，滤床对水中的杂质是逐步截留，这样罐体中的各层滤料将得到充分均匀的利用，有效滤层高，从而延长了滤料的使用周期，减少了设备的运行成本（降低了反洗次数和反洗水耗）。 多介质过滤器运行由DCS控制，在过滤过程中根据滤池内的水位变化情况，自动调节滤池出水管上调节阀的开启度。当滤池过滤时间或水头损失达到设定值时，滤池自动进行反冲洗。多介质过滤的出水进入保安过滤器继续工艺处理。 ③ 保安过滤器 保安过滤器筒体外壳一般采用不锈钢材质制造，机体也可选用快装式，以方便快捷的更换滤芯及清洗。内部采用PP熔喷、线绕、折叠、滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件，根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件，去除水中的微小悬浮物、细菌及其他杂质等，使原水水质达到反渗透膜的进水要求。过滤芯孔径：0.22微米、0.45微米、1微米、5微米、10～200微米等。 ④ 反渗透装置 过滤器出水进入反渗透系统和超越反渗透系统直接进入反冲洗水池。 反渗透技术原理是在高于溶液渗透压和作用下，其他物质不能通过半透膜，而将这些物质和水分离开来。基于反渗透膜的特殊过滤机理，因此能够有效的去除水中的胶体、微生物、有机物、溶解盐类等。本项目设计反渗透膜的脱盐率≥95%。反渗透设备每天冲洗，定期更换反渗透膜，产水率为90%。 ⑵ 排泥废水回流泵池 将净水车间的排泥水收集在排泥废水回流泵池，通过沉淀浓缩，上清液回流至净水车间前端，污泥通过污水泵输送至污水脱水机脱水干化后卫生填埋。 ⑶ 消毒 本项目消毒工艺选用二氧化氯进行消毒。二氧化氯消毒液由二氧化氯发生器电解食盐进行现场制备，产生以二氧化氯为主，氯气为辅的复合消毒剂，再经过计量泵投加到清水池内对水体进行消毒，经过消毒后的水通过配水管网供给用户。 该消毒剂可快速高效地杀灭草芽孢杆菌、绿脓杆菌、沙门氏菌、军团菌和大肠杆菌等，对伤寒、乙肝、霍乱等病毒也具备良好的杀灭效果，其氧化能力是液氯的3-5倍，对人体无副作用，且二氧化氯发生器安全可靠，占地小，运行管理方便，投资成本低。 项目运营期工艺流程及各阶段主要污染物产污环节见下图。 图2-5 运营期工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现状自来水厂位于佳县县城古城街上，1979年县城北关建立自来水供应管理站（现自来水厂），后期运营期间进行了多次升级改造，其水源为黄河边滩地下水，桃湾水源地3#水源井，水厂供水规模为3000m3/d，主要构筑有清水池1座（800m3）、办公室1座、机修间1座。现状水厂仅对原水进行简单消毒处理后直接供给县城居民。 根据现场调查，现有项目的污染物排放情况如下： 废气：项目在正常生产过程中废气主要是天然气锅炉废气，天然气锅炉烟气通过8m高排气筒排放，对周围环境影响较小。 废水：项目生活污水排入污水管网最终进入佳县污水处理厂处理。 噪声：项目运行设备均位于封闭式空间内，采取基础减振等降噪措施后，对周边环境影响较小。 固废：项目生活垃圾集中统一收集，由环卫部门定期清运。 根据现场踏勘及调查，现状自来水厂运营期间未发生环境污染及环保投诉事件，评价认为不存在环境遗留问题。项目拟建场地为空地，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 为说明项目区域环境空气质量，本项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的环保快报“附表5、2022年1-12月陕北地区26个县（区）空气质量状况统计表”中佳县相关数据，具体见下表。 表3-1 佳县空气质量现状评价表 污染物物 年评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 51 70 72.86 达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 26 35 74.29 达标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 8 60 13.33 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 20 40 50.00 达标 CO 第95百分位浓度 mg/m3 1.1 4 27.50 达标 O3 第90百分位浓度 μg/m3 147 160 91.88 达标 根据上表可知，佳县2022年1~12月环境空气质量现状中6项基本污染物中均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值。综合评价，项目区属环境空气质量达标区，空气质量良好。 2、地表水环境 本项目反冲洗废水收集在排泥废水回流泵池，通过沉淀浓缩，上清液回流至净水车间前端，剩余少量废水由污泥带出；过滤浓水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，最终一同经市政管网排入佳县污水处理厂处理。项目运营期废水均合理处置，不外排。因此，本次不进行地表水环境质量现状监测。 3、声环境 ⑴ 监测点位 在项目厂界四周及厂区西南侧居民点各设1个监测点，共设5个噪声监测点。 ⑵ 监测时间及方法 榆林科立威生态环境检测有限公司于2022年12月13日对区域进行了噪声监测，具体时间为昼间10:00-11:00，夜间22:00-23:00，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 ⑶ 评价标准 采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 ⑷ 监测结果与评价 噪声监测结果见下表。 表3-2 噪声监测结果统计表 监测点位编号 监测点位 监测结果dB（A） 昼间 夜间 1# 项目厂界东侧 48 43 2# 项目厂界南侧 46 40 3# 项目厂界西侧 46 42 4# 项目厂界北侧 45 44 5# 西南侧居民点 49 47 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A） 由上表可以看出，厂区厂界四周及厂址西南侧居民点昼、夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。因此，不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目水厂建设项目，不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。因此，不进行电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 本项目为自来水净化工程，项目运营期生产废水全部综合利用，不外排，项目建设不会引起土壤物理、化学、生物等方面特性改变，项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目属于污染影响类项目，本次根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。根据指南要求，建设项目环境保护目标应包括： 大气环境保护目标：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标。 声环境保护目标：厂界外50m评价范围内声环境保护目标。 地下水环境保护目标：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源。 生态环境保护目标：新增占地范围内的生态环境保护目标。 根据现场调查，厂界外500m范围无自然保护区及风景名胜区、无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目用地范围内无生态环境保护目标。因此，本项目不涉及地下水及生态环境保护目标。本项目环境保护目标见下表，环境保护目标分布见附图5。 表3-3 主要环境保护目标表 环境 要素 坐标 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境 空气 110°28′26.04″ 38°2′54.48″ 屈家庄村 居民 二类区 SW 28 声环境 110°28′26.04″ 38°2′54.48″ 屈家庄村 居民 2类 SW 28 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值； 表3-4 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP） 周界外浓度最高点a 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 a:周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中 B级标准限值要求。 表3-5 废水排放标准 污染物 单位 限值 执行标准 COD mg/L 500 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 BOD5 mg/L 350 SS mg/L 400 动植物油 mg/L 100 NH3-N mg/L 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 总磷 mg/L 8 总氮 mg/L 70 3、施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 表3-6 建筑施工场界噪声排放标准 标准值 执行标准 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70dB（A） 55dB（A） 表3-7 工业企业厂界噪声排放标准 时期 标准值 功能区 执行标准 运营期 昼间 夜间 2类 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 60dB（A） 50dB（A） 4、一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关限值； 5、其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目排污特点，本次评价无需申请总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘污染治理措施 根据中共榆林市委办公室《榆林市2022年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》（榆办字〔2022)11号）、《佳县2022年生态环境保护三十七项攻坚行动方案》中关于“建筑工地精细化管控行动”相关要求，为了减小施工期扬尘污染，本项目施工期要求采取如下措施： ⑴ 做到六个百分百相关要求，“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”。 ⑵ 基础施工前，设置硬质围挡高度不低于2.5m，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、清理杂物应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、清理杂物应当进行资源化处理。 ⑶ 原辅材料运输应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。根据天气情况洒水2-4次，减少扬尘；水泥、沙土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 ⑷ 合理安排车辆运输，减少车辆运输路线，减少尾气排放，对原辅材料的堆放进行苫盖。 ⑸ 施工现场出现四级及以上的大风天气时禁止进行土方施工。运输沙石，清运余土和清理杂物时，要捆扎封闭严密，防止遗撒飞扬，造成二次污染；遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。 ⑹ 在项目管理方面设置专门的环保管理员，负责与当地环保部门联系沟通有关环保方面的事宜，并负责对施工场区环保措施进行监督管理。 综上所述，在施工中要加强管理、切实落实好以上措施，施工场地产生的扬尘及废气经过减少或延缓对环境影响较小，同时该环境影响将随施工的结束而消失。经参考其他同类项目，经过采取上述措施后颗粒物周界外浓度最高点≤0.8 mg/m3，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准，项目施工期对周围大气环境产生影响较小。 废水污染治理措施 项目施工期废水主要为施工作业废水和施工人员生活污水。 ⑴ 施工人员生活污水 施工期间，施工人员生活污水主要为盥洗废水，生活污水产生量较少，采用沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 ⑵ 施工废水 施工生产废水采用自然沉降法进行处理，施工废水由沉淀池收集，经沉淀简单处理后，循环回用，不外排。 综上，采取相应污染防治措施后，项目施工过程中产生的废水对水环境影响较小。 3、噪声污染治理措施 项目施工期间各机械设备运行会产生一定的噪声，噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工噪声对周围声环境的影响也将停止。噪声的污染程度与所使用施工设备的种类及施工队伍的管理水平有关，可以通过加强管理、疏通道路、控制运输时间，减少鸣笛，降低车辆阻塞等方法减轻其影响。各类施工机械以及运输车辆产生的噪声水平为90-105dB (A)，噪声随施工结束而消失。 为最大限度地降低施工噪声对区域环境的影响，施工单位必须采取严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。具体措施如下： ⑴ 施工中尽量采用低噪声机械，严格限制或禁止使用高噪声设备； ⑵ 施工现场的强噪声机械要设置封闭的降噪棚，以减少强噪声的扩散传播； ⑶ 合理安排工期和施工工序，严格控制高噪声设备的运行时段，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，严禁夜间（夜间22：00-06：00）及午休期间（12：00-14：00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 ⑷ 严格按规范操作，降低人为噪声，尽量减少金属件碰撞声音； ⑸ 加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛。 项目厂区距离周边居民点较近，环评要求建设单位在施工过程中严格落实各项噪声污染治理措施，降低对周边居民的不良影响。 4、固体废物防治措施 项目施工期无废弃土方产生，全部场内平衡和消化。施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等，均属于一般固体废物。施工过程产生的建筑垃圾送到环保部门指定地点堆放，生活垃圾送垃圾填埋场统一处置。 综上所述，项目建设期固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境保护措施 工程建设产生的生态影响包括地面原有植被生物量损失、地形地貌改变以及造成的一系列生态影响。项目施工建设涉及开挖，会破坏原有植被、扰动土体、使土壤松动、搬移、堆积和裸露，易产生水土流失。因施工场地范围较小，项目施工期对生态环境影响较小。为进一步减少工程建设对生态环境的影响，环评建议应加强施工管理，同时采取以下措施进行防治。 ⑴ 做好施工组织设计，合理安排施工顺序，施工准备阶段的场地平整、基础开挖等活动应尽量避开雨季； ⑵ 工程施工中要严格控制开挖面，开挖前进行放线，并及时回填，不能利用的土石方应尽快运至渣场堆放，尽可能减少工程施工造成的水土流失； ⑶ 场区内外排水设施应在施工前期及时修建； ⑷ 工程设计中做好土方平衡计算，尽可能减少地貌和植被破坏，缩小土壤裸露面积。 ⑸ 加强施工和运行管理，认真落实土方施工边挖、边运、边填、边压的方式，尽量避免大量松散土的存在，施工和运行过程必须保证截洪、排水系统畅通，发现问题及时解决。 项目建成后，随着绿化措施的实施和完善，项目占地的生态影响可得到很大程度补偿和改善。但在施工期须制定严格的环境管理措施，并认真监督执行，将其对周围环境的影响减到最小程度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和治理措施 本项目为自来水净化工程，根据项目特点，项目运营期无废气产生。 2、废水环境影响和治理措施 ⑴ 废水产生情况 ① 生活污水 项目生活污水为职工生活废水，本项目劳动定员10人，产生量为0.52m3/d（189.80m3/a），主要污染因子是COD、BOD5、NH3-N等有机污染物，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 ② 生产废水 项目生产废水主要为反冲洗废水及过滤浓水。 反冲洗废水约为88m3/d（32120m3/a），其中上清液83.5m3/d（30477.5m3/a）回流至净水车间前端；剩余污泥水4.5m3/d（1642.5m3/a）经脱水后压滤液为4.05m3/d（607.5m3/a），压滤液回流至排泥废水回流泵池进行回用，最终剩余0.45m3/d（164.25m3/a）废水由污泥带出。过滤浓水产生量为300m3/d（109500m3/a），进入沉淀池处理后排入市政污水管网后进入佳县污水处理厂前端与生活污水混合后进一步处理。 ⑵ 水厂净水工艺可行性分析 反渗透过滤是利用反渗透原理，用足够的压力使溶液中的溶剂（一般是水）通过反渗透膜（或称半透膜）而分离出来。反渗透法能适应各类含盐量的原水，尤其是在高含盐量的水处理工程中，加上大于自然渗透压的压力，使渗透向相反方向进行，把源水中的水分子压到膜的另一边，变成洁净的水，从而达到除去水中盐分的目的，反渗透设备在除盐的同时，也将大部分细菌、胶体及大分子量的有机物去除。 根据项目前期调查及建设单位提供的2020-2022年水质检测报告，桃湾水源地总体水质情况较好，水质不稳定，易受黄河水质影响，偶有总硬度、菌落总数超标时段。在此基础上，项目净水工艺采取“多介质过滤器+反渗透+二氧化氯消毒”对原水进行处理，处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）附录A废水污染防治可行技术参考表中生产类排污单位废水深度处理及回用可行技术，项目处理工艺可行。 ⑶ 废水处理措施可行性分析 ① 反冲洗废水回用可行性分析 项目原水水质较好，反冲洗废水主要为含泥废水，基本无其他有害物质，水质组分与调蓄水池水质基本一致，经沉淀浓缩后有效去除了反冲洗废水中的泥沙，仅将上清液直接经泵加压回流至调蓄水池进行回用，从水质上讲，生产废水回用是可行的。因反冲洗水本身来自过滤后的反冲洗水池，生产过程中无其他环节的水量加入，产生废水量较小，从水量上讲，回用后进入调蓄水池再次处理回用也是可行的。综上，项目反冲洗废水回用措施可行。 ② 污水处理厂依托可行性 佳县污水处理厂位于佳县佳芦镇龙虎湾村，污水处理采用“A2/O+MBR+反硝化滤池+次氯酸钠消毒”工艺，设计处理规模为3000m3/d。设计排放标准为《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准要求，出水排入佳芦河。2013年4月6日，原榆林市环保局以榆政环发[2013] 77号《关于佳县城区污水处理项目环境影响评价报告表的批复》予以项目批复。2014年8月，该污水处理厂建成，工程共分两条线（南线、北线，处理规模均为1500m3/d），由于城区污水产生量有限，仅投运一条线（南线），2015年12月11日。原榆林市环保局以榆政环发[2013] 440号《关于佳县城区污水处理项目竣工环境保护验收的批复》予以项目南线验收进行了批复。 根据建设单位介绍，项目区属于佳县污水处理厂纳污范围，佳县市政污水管网已接至厂址西南侧屈家庄村居民点，水厂距离最近污水管网约180m。目前佳县水利局拟在本项目输配水管网工程建设期，接通项目所在地污水管网，保证项目废水可以排至佳县污水处理厂。为保证后期水厂能正常运营，评价要求水厂需在配套管网建成后方可投产。 项目项目生产废水排放量为300m3/d，生活污水排放量为0.52m3/d，佳县污水处理厂设计处理规模为3000m3/d，目前实际处理污水量为800-1000m3/d，可以接纳本项目污水量。 项目原水水质较好，过滤浓水主要成分为盐类。根据现状水质检测报告数据分析，取最大硬度（以CaCO3计）为580mg/L，本项目反渗透装置处理废水量约为3000m3/d，脱盐率为95%以上，过滤浓水硬度约为5510mg/L。过滤浓水排入污水处理厂前端经生活污水稀释后硬度约为1271-1502mg/L，不会对污水处理厂产生较大的冲击负荷。 综上，从管网接续、水量及水质三方面分析，本项目废水在污水处理厂前端与正常生活污水混合稀释后，可进入佳县污水处理厂后续工艺进行处理。污水处理厂处理能力和处理工艺可满足本项目过滤浓水处理要求，项目废水去向依托可行。 ⑷ 环境影响分析 本项目职工办公生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；反冲洗废水收集在排泥废水回流泵池，通过沉淀浓缩，上清液回流至净水车间前端，剩余废水进入污泥脱水机，脱水后压滤液回流至排泥废水回流泵池循环，剩余水分由污泥带走；过滤浓水进入沉淀池处理后排入市政污水管网后进入佳县污水处理厂前端与生活污水混合后进一步处理。综上，项目运营期废水均合理处置，不会对区域水环境产生明显影响。 3、噪声环境影响和保护措施 ⑴ 噪声源强 项目噪声主要为泵类等生产设备运行过程产生的噪声，噪声值在80-85dB（A）之间。项目通过采取设备入室、基础减振等措施来控制固定源噪声排放。项目主要噪声源及采取降噪措施见下表。 表4-1 项目主要噪声源强 单位：dB（A） 序号 噪声源 数量 位置 治理前声压级 污染防治措施 治理后声压级 排放规律 1 泵类 11台 净水车间、清水池、设备间、自用水及消防泵房 80-85 生产设备置于室内，采取基础减振等措施 65 连续 2 轴流风机 5台 加氯间、污泥脱水间、库房 80-85 65 间歇 3 叠螺式污泥脱水机 1台 设备间 80-85 65 间歇 4 一体化加药机 1台 设备间 80-85 65 连续 5 二氧化氯发生器 1台 设备间 80-85 65 连续 ⑵ 噪声环境影响预测 ① 预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，本预测采用面声源衰减模式如下： ⑴ 首先对单个车间内设备噪声值进行叠加，噪声叠加公式： 式中：Leqz--预测点处的等效声级，dB（A）； Lrqi--第i个声源对预测点的等效声级，dB（A）。 ⑵ 噪声源在预测点的声压级： 式中：Lp（r）--预测点的声压级，dB（A）； Lp0--点声源在r0距离处测定的声压级，dB（A）； r--点声源距预测点的距离，m。 ② 预测点位置 本次预测点选择在厂界四周，项目各噪声预测点位置分布见下表。 表4-2 各噪声预测点位置 产噪设备 噪声源距各预测点距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 西南侧居民 泵类（净水车间） 9.5 71 35 36 92 轴流风机 31 47 13 38 81 叠螺式污泥脱水机 18 45 23 63 77 一体化加药机 29 43 16 41 79 二氧化氯发生器 30 49.5 15 37 77 ③ 预测结果及评价 根据项目生产特点，预测厂界噪声结果见下表。 表4-3 噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 西南侧居民点 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 现状值 48 43 46 40 46 42 45 44 49 47 贡献值 47.4 38.2 47.3 39.8 33.8 预测值 50.7 48.8 46.7 42.2 49.7 48.4 46.1 45.4 49.1 47.2 排放标准 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由预测结果可知，项目在采取厂房隔声、基础减振等措施后，项目厂界各点位噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；西南侧居民点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。综上，项目建设对声环境影响较小。 ⑶ 噪声污染防治措施及达标分析 项目主要采取以下噪声污染防治措施： ① 设备选型时，尽量采用国家标准的低噪声设备； ② 从设备降噪考虑，设计将高噪声设备置于室内，利用建筑物隔声； ③ 在高噪声车间采取隔声、消声、设备基础减振； ④ 合理布局：平面布置应将地面强噪声设备远离厂界，将其尽量布置在厂区中间，布局时尽量考虑利用地形、辅助厂房、绿化等阻挡噪声的传播，使厂界噪声达标排放； ⑤ 加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 项目通过实施上述噪声污染防治措施之后，由预测结果可知，本项目投入运营后厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目噪声影响防治措施可行。 ⑷ 噪声环境监测计划。 本项目建成后，可委托有资质的环境监测机构进行监测，噪声监测计划见下表。 表4-4 项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 厂界 dB（A） 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准规定限值 4、固体废物环境影响和治理措施 ⑴ 固废产生情况及处置方式 本项目固废主要为废石英砂、废活性炭、废滤芯、废反渗透膜、污泥和职工生活垃圾等。 ① 废石英砂、废活性炭 根据业主提供资料，多介质过滤器中石英砂、活性炭四至五年更换一次，石英砂每次约1.2t，由生产厂家回收利用；活性炭每次约0.4t，送垃圾填埋场填埋。 ② 废滤芯、废反渗透膜 保安过滤器中的精密膜（PP喷溶滤芯）每两年更换一次，每次约0.02t，由生产厂家回收利用；反渗透膜每三年换1次，每次约0.03t，由生产厂家回收利用。 ③ 污泥 本项目原水为地下水，根据其水源监测数据可知，水源水质较好，浑浊度较低。根据《室外给水设计规范》（GB50013-2018），干污泥估算采用如下公式： S0=（K1×C0+K2×D）×k0Q0×10-6 式中：S0——设计处理干泥量（t/d）； C0——原水设计浊度取值（NTU），取1； K1——原水浊度单位NTU与悬浮固体单位mg/L的换算系数，应经过实测确定，取1.2； D——药剂投加量（mg/L），取10mg/L； K2——药剂转化成干泥量的系数，取1.53； Q0——水厂设计规模（m3/d)）； k0——水厂自用水量系数。 根据以上计算，水厂干污泥量为：0.09t/d、13.5t/a，污泥脱水前含水率为98%，经叠螺式污泥脱水机脱水后含水率为80%，由此计算污泥产生量约为0.45t/d、67.5t/a，污泥经脱水后暂存于储泥池，定期拉运至垃圾填埋场卫生填埋处理。 ④ 水质检验产生的废弃试剂、废液、药品包装物等 本项目设有化验室，定期要对出厂水进行化验。项目水质检验产生的废弃试剂、废液、药品包装物等为间歇式产生，属于类别为HW49其他废物的危险废物，废物代码为900-047-49，产生量较小，约0.05t/a。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中“6.3.12总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放人符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30 mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。”，因此，项目水质检验产生的废弃试剂、废液、药品包装物等按照规范要求暂存于专用收集容器中，并放入符合规范要求的坚固的柜或箱中，定期交由有资质的单位处置。 ⑤ 生活垃圾 本项目职工定员10人，平均按照每人每天产生垃圾0.5kg计，工作日以365天计，则生活垃圾的产生量为1.825t/a，收集在生活垃圾分类收集桶，定期由环卫部门统一清运。 项目固废产生量及处置方式见下表。 表4-5 项目固废产排统计表 序号 固废名称 产生工序 性质 产生量 处理处置方式 1 废石英砂 石英砂过滤 一般固废 1.2t/（4-5a） 由生产厂家回收利用 2 废滤芯 精密过滤器 一般固废 0.02t/2a 3 废反渗透膜 RO反渗透 一般固废 0.03t/3a 4 废活性炭 活性炭过滤 一般固废 0.4t/（4-5a） 送垃圾填埋场填埋 5 污泥 污泥脱水 一般固废 67.5t/a 暂存于储泥池，定期拉运至垃圾填埋场卫生填埋处理 6 水质检验产生的废弃试剂、废液、药品包装物等 化验室水质检验 危险废物 0.05t/a 暂存于专用收集容器中，并放入符合规范要求的坚固的柜或箱中，定期交由有资质的单位处置 7 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 1.825t/a 收集在生活垃圾分类收集桶，定期由环卫部门统一清运 本项目产生的固体废弃物均得到了妥善处置，处置率达100%，对环境的影响较小。 ⑵ 环境管理要求 ① 生活垃圾 厂区设生活垃圾分类收集桶，定期交由环卫部门统一清运。 ② 一般固废 项目一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求处置。 本次评价对污泥储存及运输提出以下要求： a.污泥脱水间建设要求 项目污泥为一般固废，脱水后暂存于污泥脱水间的储泥池，应定期委托外运处理，不得长时间堆放在厂内。储泥池建设应符合防风、防雨淋、放渗漏要求： ⅰ.应设计渗滤液集排水设施； ⅱ.按GB 15562.2设置环境保护图形标志; ⅲ.应建立检查维护制度，定期检查、维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行; ⅳ.应建立档案制度，将种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 b.污泥运输的防治措施 ⅰ.运输过程中，需使用专用车辆外运，污泥运输车辆应密封、防水、不渗漏，四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密，在驶出装载现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，不得带泥行驶，不得沿途泄漏。 ⅱ.运输时应避开运输高峰期，按规定时间和行驶路线运输，尽量减少臭气对运输路线附近大气环境的影响，尽可能避开居民聚集点等环境敏感区。 ③ 危险废物 项目危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行收集、贮存、运输、管理，具体如下： A.收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止将危险废混入非危险废物中贮存。禁止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物； B.收集、贮存危险废物时，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；建设单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放； C.危废装入符合标准的容器内进行收集暂存，定期运往有资质的单位处置； D.危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 E.危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、危废运出日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； F.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； G.建设单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。 5、地下水及土壤环境影响 项目厂区全部硬化，各构筑物采用钢筋混凝土防渗结构，避免运行过程中可能发生泄漏。本项目生产废水使用防渗漏收集罐收集后拉运至佳县污水处理厂处理，不会引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，对地下水及土壤污染影响较小。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及二氧化氯，二氧化氯为电解食盐进行现场制备，为即产即耗型，不涉及贮存；其余主要为化验检测试剂，贮存量极少。因此，仅进行简单分析。 环境风险防范措施及应急要求：二氧化氯发生器放置在加药间，二氧化氯即制即用，且都是在密闭的装置中，正常生产状态下，发生环境事故的可能性很小。为确保设备正常运行，指派专人每周针对相关设备与设施进行检查，并将检查结果记录，发现有泄露立即停机检查维修；当发生少量二氧化氯泄漏时，迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，不要直接接触泄露物。尽可能切断泄露源，小量泄露用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收。 7、建设项目环保投资情况 项目总投资为2643.38万元，环保投资46.47万元，占总投资的1.76%。本项目环保投资概算见下表。 表4-6 环保投资概算表 类别 污染源 治理措施 数量 费用（万元） 废水 生活污水 化粪池（2m3） 1座 2.45 反冲洗废水 收集在排泥废水回流泵池（250m3），通过沉淀浓缩，上清液回流至净水车间前端 1座 18.24 过滤浓水 沉淀池（40m3） 1座 8.75 噪声 泵类等生产设备 选用低噪设备，采用设备入室、基础减振等措施降噪 / 计入主体工程 固废 生活垃圾 生活垃圾 设生活垃圾分类收集桶 / 0.01 危险废物 水质检验产生的废弃试剂、废液、药品包装物等 暂存于专用收集容器中，并放入符合规范要求的坚固的柜或箱中，定期交由有资质的单位处置 / 3.12 一般固废 废石英砂、废滤芯、废反渗透膜 由生产厂家定期更换并回收 / 2.50 废活性炭 定期更换，送至垃圾填埋场卫生填埋 污泥 储泥池、叠螺式污泥脱水机 / 11.40 合计 46.47 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N等 | 生活污水进入厂内化粪池（2m3）处理后排入市政污水管网 | 项目污废水不外排 |
|  | 反冲洗废水 | SS | 收集在排泥废水回流泵池，通过沉淀浓缩，上清液回流至净水车间前端，剩余少量废水由污泥带出 |  |
|  | 过滤浓水 | SS、钙镁离子等 | 经沉淀池（40m3）处理后经市政管网排入佳县污水处理厂处理 |  |
| 声环境 | 泵类等生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，置于室内，做基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾设设生活垃圾分类收集桶，定期由环卫部门统一清运；废石英砂、废滤芯、废反渗透膜均由生产厂家回收利用；废活性炭更换后送填埋场卫生填埋；污泥通过污水泵输送至污泥脱水机脱水干化后送填埋场卫生填埋；水质检验产生的废弃试剂、废液、药品包装物等暂存于专用收集容器中，并放入符合规范要求的坚固的柜或箱中，定期交由有资质的单位处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 厂区绿化面积1585.38m2，建成后通过建设绿化带提高周边环境绿化率 |
| 环境风险 防范措施 | 为确保设备正常运行，指派专人每周针对相关设备与设施进行检查，并将检查结果记录，发现有泄露立即停机检查维修；当发生少量二氧化氯泄漏时，迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，不要直接接触泄露物。尽可能切断泄露源，小量泄露用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收。 |
| 其他环境 管理要求 | 建立健全环境管理体系、制定相应的管理规章制度，专人负责对环保设备运行情况进行检查及日常维护，确保环保设备正常使用，按要求完善环境监测计划并委托有资质单位监测 |

# 六、结论

项目符合相关国家产业政策，在落实项目设计与报告表提出的环境保护措施后，从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物 名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废石英砂 | / | / | / | 1.2t/（4-5a） | / | / | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.4t/（4-5a） | / | / | / |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.02t/2a | / | / | / |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.03t/3a | / | / | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 67.5t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 水质检验产生的废弃试剂、废液、药品包装物等 | / | / | / | 0.05t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

输水管线3862m

配水管线3649m

污水管线180m

现状自来水厂

新建水厂