# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中国石油天然气股份有限公司陕西

榆林销售分公司佳县暴家洼加油站

建设单位（盖章）：陕西中油华阳城投能源销售有限公司榆林暴家洼加油站

编制日期：          2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司佳县暴家洼加油站 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 刘亮亮 | 联系方式 | 13809120468 |
| 建设地点 | 陕西省榆林市佳县佳芦镇暴家洼 |
| 地理坐标 | (东经110度29分6.053秒，北纬38度1分55.841秒) |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 119加油、加气站 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 51.1 |
| 环保投资占比（%） | 10.22 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是：项目于2001年建设完成，2010年办理了土地证，2019年完成了地下油罐更新改造，并完成安全竣工验收 | 用地（用海）面积（m2） | 2190 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体对照分析见下表。 表1-1 项目专项评价设置情况判定表 专项评价类别 设置原则 本项目情况 专项设置 大气 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目排放废气不含有毒有害污染物（二噁英、苯并芘、氰化物、氯气） 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后排入佳县污水处理厂 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 项目油品储存量未超过临界值，无需设置专项评价 无 生态 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 / 无 海洋 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 / 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林佳县暴家洼加油站位于陕西省榆林市佳县佳芦镇暴家洼，企业类型为有限责任公司分公司。该加油站于2001年12月完成竣工验收后投入运营，2019年完成了地下油罐更新改造，主要为榆林市佳县佳芦镇暴家洼及其周边过往车辆加注汽油、柴油，设置1台双枪潜油泵加油机、2台四枪潜油泵加油机、4个埋地卧式双层罐，油罐总容织105m3（柴油容积折半计算），其中3具30m3SF双层汽油储罐，1具30m3SF双层柴油储罐，属二级加油站，安装油气回收系统（三次油气回收），该站于2021年03月26日在佳县工商行政管理局换发了《营业执照》(统一社会信用代码91610828MA70E6CU4E）。于2021年4月1日在榆林市商务局换发了《成品油零售经营批准证书》(证号为油零售证书第6108280002号），于2021 年3月29日取得榆林市安全生产监督管理局核发的登记编号为陕榆(佳》安经字[2020]0910009号的《危险化学品经营许可证》。 1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》相符性 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，“五十、社会事业与服务业：119、加油、加气站”中“城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的”应编制环境影响评价报告表。 根据《〈建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)〉常见问题解答》中十五：名录“119加油、加气站”中的“城市建成区”，根据《城市规划基本术语标准》(GB/T50280-98)规定，指城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区。 本项目位于陕西省榆林市佳县佳芦镇，项目周边集中供暖、生活给排水管网等市政设施完善，属于城镇建成区。因此本项目需编制环境影响评价报告表。 2、产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》及修改单(国家发展和改革委员会令第49号)，本项目不属于鼓励、限制、淘汰三类，视为允许类项目。通过对照《市场准入负面清单(2022年版)》(发改体改规〔2022〕397号)，项目未被列入市场准入负面清单内。通过对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》(陕发改规划[2018]213号)，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 3、与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》符合性分析 本项目与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》(编号：2023(2115)号)符合性分析如下： 根据【林业规划】分析，其中占用非林地 0.2190 公顷。 根据【土地利用现状 2021(三调)】分析，其中占用商业服务业用地 0.2190 公顷。 根据【城镇开发边界】分析，其中压盖面积共 0.2190 公顷。 佳县暴家洼加油站于2010年已取得土地证，编号：佳国用（2010）第004号（见附件），一张图检测面积有所偏差，项目实际用地面积以土地证为准，项目选址符合相关要求。 4、“三线一单”符合性分析 (1)与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于重点管控单元，不涉及生态保护红线。项目在榆林市生态环境管控单元分布示意图位置见附件。经分析，项目建设符合《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求，具体见表1-2。 表1-2与《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》 符合性分析表 生态环境管控单元 管控要求 本项目情况 符合性 重点管控单元 应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，提升资源利用效率，解决突出生态环境问题。 项目汽油采取卸油、储油、加油三级油气回收系统，根据现状监测，大气污染物可达标排放；站内生活废水经化粪池后与初期雨水排入城市污水管网，进入佳县污水处理厂；选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，根据检测，厂界噪声达标排放；固体废物分类合理处置；针对环境风险提出了合理的防范措施。 符合 (2)与榆林市生态环境准入清单符合性分析 表1-3与榆林市总体准入要求符合性分析表 管控维度 管控要求 本项目情况 符合性 污染排放管控 水污染防治：全面加强城镇生活污水处理设施建设和运行管理；因地制宜建设农村污水处理设施，有效减少农村污水直排现象，到2025年，城市、县城污水处理率分别达到95%、93%。 加油站所在地市政污水管网完善，可通过管网排入佳县污水处理厂。 符合 大气污染防治：强化区域联防联控、多污染物协同治理以及重污染天气应对。 项目汽油采取卸油、储油、加油三级油气回收系统，根据现状监测，大气污染物可达标排放。 符合 环境风险防控 坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。各级人民政府及其有关部门和企事业单位，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》等相关规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。 加油站自2001年运行以来，坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理，运行至今无环境风险事件发生。加油站应依照《中华人民共和国突发事件应对法》等相关规定编制突发环境事件应急预案并完成备案工作。 符合 加强危险废物、核与辐射等领域环境风险防控。 废机油、含油棉纱、油气回收系统废活性炭站内暂存，定期交有资质单位处置。因危废产生量少，加油站设置危废暂存柜，配套防渗托盘。清罐油泥由清罐单位外运处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定。 符合 5、与相关政策符合性分析 项目与相关政策符合性分析见表1-4。 表1-4项目与相关政策符合性分析 文件名称 规划及政策要求 项目情况 符合性 《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》 “加油枪集气罩应保持完好无损，发现破损及老化应立即进行更换；加油站内设备维护人员每周至少检查维护油枪集气罩一次，每年强制更换一次”，汽油罐通气管阀门要设置“常开”或“常关”标识，并按要求进行开关”，“加油站应明确安排专人负责三次油气回收设施的运行维护及管理工作，并建立三次油气回收设施管理制度和岗位操作规程，严格执行”，“加油站需存放三次回收装置合格证、监测报告等油气回收验收、检定资料以备查验，并在三次回收装置后悬挂操作流程，设置操作标识”。 本项目加油站储罐采取双层SF钢制油罐，油罐为加强级防腐，运行过程中设置三级油气回收措施，外排的VOCS废气浓度低，满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)排放限值要求，严格按照《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》中规定的要求管理。 符合 《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》 “地埋油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐”，“与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022)的有关规定，且防腐等级不应低于加强级”，“双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统”，“若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应，采取应急响应措施”。 本项目加油站储罐采取双层SF钢制油罐，油罐为加强级防腐，另外罐体设有液位测量报警仪和在线监测系统。加油站应制订突发环境事件应急预案，并报环保部门审查备案。 符合 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》 二、源头和过程控制(八)在油类的储存、运输过程中OCs污染防治措施包括：1、储油库、加油站、油罐车配备油气回收系统；2、油类储罐采用高效密闭的浮顶罐，当采用固定顶罐时，采用密闭排气系统将含VOCs气体排回设备；3、油类装载设备在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送回设备，也可返回储罐。 本项目为加油站项目，采用地埋式固定顶罐储油，运行过程中设置三级油气回收措施，外排的VOCS废气浓度低，满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)排放限值要求。 符合 五、运行与监测(二十五)鼓励企业自行开展VOCS监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 (二十六)企业应在建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表进行检修维护，确保稳定运行。 依据《排污单位自行监测技术指南》(HJ819-2017)对VOCS进行监测，项目建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，已编制本单位安全事故应急救援预案。 符合 《陕西省加油站标准化建设指导意见》 1、符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)的有关规定，储油设施符合有关安全标准；2、主要交通要道、重点旅游景区及其周边城区应具备四星级以上厕所(水冲式)；3、运用中控系统进行进销存管理以及油罐报警监控。 1、本项目建设符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的有关规定，储油设施符合有关安全标准； 2、本项目站房设置厕所(水冲式)； 3、本项目运用中控系统进行进销存管理以及油罐报警监控； 符合 6、《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)符合性分析 表1-5与《加油站大气污染物排放标准》环保措施符合性分析表 序号 要求 落实情况 符合性 一 基本要求 1 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。 油品在运输、装卸中采取密闭措施，落实三级油气回收措施 符合 2 加油站应建立油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，制定加油站油气回收系统管理、操作规程，定期进行检查、维护、维修并记录留档。 加油站有油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，并制定落实了加油站油气回收系统管理、操作规程。 符合 3 加油站应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护采样口或采样测试平台。 大气及噪声监测采样点满足环境监测规定，本次评价要求设置地下水监测井，并应符合管理规定 符合 4 油气回收系统、油气处理装置、在线监测系统应采用标准化连接。 已落实 符合 5 在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，应将在线监测系统、油气处理装置等设备管线预先埋设。 已落实 符合 二 卸油油气排放控制 1 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。 采用了浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度为150mm。 符合 2 卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀(或密封式快速接头)和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。 项目卸油口采用公称直径为100mm的密封式快速接头。 符合 3 连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。 已落实 符合 4 所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。 所有油气管线排放口已按GB50156的要求设置压力/真空阀。 符合 5 连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。 连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度为1%，管线公称直径为50mm。 符合 6 卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。 加油站设置卸油油气回收系统，并有完整合规的管理、操作方式 符合 7 卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。 符合 三 储油油气排放控制 1 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。 所有影响储油油气密闭性的部件均保持密闭，并不定期检修。 符合 2 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。 埋地油罐设置电子式液位计。 符合 3 应采用符合GB50156相关规定的溢油控制措施。 站区采取分区防渗措施，采用地埋式双层储油罐。 符合 四 加油油气排放控制 1 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 加油产生的油气采用了真空辅助方式密闭收集。 符合 2 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。 油气回收管线坡向油罐，坡度为1%。 符合 3 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 加油软管配备拉断截止阀，加油时严格按照规范操作，防止溢油 符合 五 在线监测系统 1 在线监测系统应能够监测每条加油枪气液比和油气回收系统压力，具备至少储存1年数据、远距离传输，具备预警、警告功能。在线监测系统监测功能、技术要求和预报警条件等见附录E。 已落实 符合 2 在线监控系统可在卸油口附近、加油机内/外(加油区)、人工量油井、油气处理装置排放口等处安装浓度传感器监测油气泄漏浓度。 已落实 符合 3 在线监测系统可在卸油区附件、人工量油井、加油区等重点区域安装视频监测用高清摄像头，连续对卸油操作、手工量油、加油操作等进行视频录像并存储。可整合利用加油站现有视频设备，视频资料应保持3个月以上以备生态环境部门监督检查，并预留接入到环保管理平台的条件。 已落实 符合 4 在线监测系统应能监测油气处理装置进出口的压力、油气温度(冷凝法)、实时运行情况和运行时间等。 已落实 符合 六 油气处理装置 1 油气处理装置启动运行的压力感应值宜设在+150Pa，停止运行的压力感应值宜设在0—50Pa，或根据加油站情况自行调整。 油气处理装置启动运行的压力感应值设在+150Pa，停止运行的压力感应值宜设在50Pa。 符合 2 油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定，排气口应设阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不应小于1%。 油气处理装置排气口距地平面高度为5m，排气口应设阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度为1%。 符合 3 油气处理装置在卸油期间应保持正常运行状态。 设置油气回收设施并不定期维护，确保正常运行。 符合 7、选址符合性分析 本项目位于陕西省榆林市佳县佳芦镇暴家洼村，在暴家洼加油站用地范围内建设，暴家洼加油站于2010年3月5日取得建设用地土地使用权，土地使用证编号：佳国用(2010)第004号，用地性质为商服用地。 暴家洼加油站北侧为佳洲印象大酒店，南侧为山城西路，隔路为国税家属院，西侧为暴家洼村居民，东侧为空地，唯一构筑物为公共厕所，四邻无各类生产厂房、库房、液体储罐，项目附近的建构筑物为暴家洼村、山城西路，其中暴家洼村民住宅属于民用建筑物的三类保护物。项目区域附近无景区，附近200范围内无文物等国家重点保护单位。 本项目为二级加油站。站内主要设备与站外建、构筑物的防火间距见表1-6。 表1-6 主要设备与站外建、构筑物的防火间距 建(构)筑物或工艺装置 汽（柴）油 埋地油罐 通气管口 加油机 西侧 暴家洼村 8.5（6） 7（6） 7（6） 31.6（31.6） 32（32） 17（17） 山城西路 5.5（3） 5（3） 5（3） 29.829 3030 15（15） 北侧 佳州印象大酒店 8.5（6） 7（6） 7（6） 12.9 4 23.8 南侧 山城西路 5.5（3） 5（3） 5（3） 19.4 33 16.2 表1-7 加油站内装置设施防火间距一览表（单位：m） 设施名称 埋地油罐 密闭卸油口 站房 围墙 发电机 汽（柴）埋地油罐 标准 0.5 -- 4（3） 3（2） 8（6） 实际 0.6 -- 21.7（21.7） 3（3） 21.7（21.7） 汽（柴）通气管口 标准 -- 3（2） 4（3.5） 3（2） 8（6） 实际 -- 4.5（4.5） 14（14） 3（3） 21.2（21.2） 密闭卸油口 标准 -- -- 5 -- 8 实际 -- -- 17.8 -- 37.5 汽（柴）加油机 标准 -- -- 5 -- 8（6） 实际 -- -- 7.6 -- 8（8） 由表中数据得知：本项目工艺设施与站外建、构筑物和安全距离满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等规定中相关要求，目前项目已通过安全设施竣工验收，并编制了安全事故应急救援预案，项目符合安全标准。 在采取相应的污染防治措施后，噪声、废气及固废均能做到达标排放或合理处置，运营期生活废水经化粪池后与初期雨水排入城市污水管网，进入佳县污水处理厂。正常运营期间对环境影响较小。 综上，项目选址是合理的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 本项目位于陕西省榆林市佳县佳芦镇暴家洼，地理位置坐标：东经110°29′6.197″,北纬38°1′55.818″。项目地理位置见附图1。暴家洼加油站北侧为佳洲印象大酒店，南侧为山城西路，隔路为国税家属院，西侧为暴家洼村居民，东侧为空地，构筑物为公共厕所，距离最近的为西侧17米处暴家洼村住户，四邻关系见附图2。 本项目总投资500万元，总占地面积2190m2，总建筑面积758m2，其中站房建筑面积210m2，罩棚建筑面积340m2，罐区建筑面积120m2，项目共设4个油罐，其中3台30m3汽油罐、1台30m3柴油罐及相关的配套设施。根据加油站统计数据，运营期加油站年销售汽油量1250t，柴油量750t。 表2-1 加油站的等级划分 级别 总容积（m3） 单罐容积（m3） 一级 150<V≤210 V≤50 二级 90<V≤150 三级 V≤90 汽油罐V≤50；柴油罐V≤50 本项目 二级 V=105 汽油储罐30m3×3、柴油储罐30m3×1 由表2-1可知，本加油站设置3具30m3的地埋式汽油储罐、1具30m3地埋式柴油储罐，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)，柴油储罐容积可折半计入储罐总容积，即项目油品储罐总容积为105m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中相关规定，判定此加油站等级为二级。 2、项目组成 具体项目组成见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 项目 组成 名称 已建内容 本次环评要求整改内容 主体 工程 加油区 钢制罩棚建筑面积340m2，规格34×10×6m，棚内设2台4枪加油机(油气回收型)，1台2枪加油机，6个汽油加油枪，4个柴油加油枪。 / 储罐区 设承重罐区一座，建筑面积为120m2，共设储油罐4个(1个30m395#汽油储罐、1个30m392#汽油储罐、1个30m3柴油储罐、1个30m398#汽油储罐)，均为SF双层油罐，总罐容积105m3(柴油容积折半计入)。油品卸车点位于油罐区的南侧。储油罐采取双层SF钢制油罐，油罐为加强级防腐，安装地铺设30公分C30混凝土及10公分C15素混垫层。罐体和安装地空隙用干净无腐蚀性细砂填充，可以有效抑制油品泄漏时下渗。 / 辅助 工程 站房 站房一座，建筑面积为210m2。设置便利店、办公室、储藏室、配电间、男女卫生间、宿舍、浴室、值班室等功能房间。 / 站内道路 站内道路及车行场地均为混凝土硬化地面 / 输油管线 加油管线采用双层复合管，其余无缝管；设三次油气回收管线 / 公用 工程 供电工程 电由当地电网供给 / 供水工程 接市政供水管网 / 排水工程 雨污分流，工作及司乘人员生活污水排入化粪池预处理后，经市政污水管网排入佳县污水处理厂 / 供暖制冷 办公生活用房采用分体式空调，供暖接市政供暖管网 / 消防工程 设置消防沙、灭火器、灭火毯等 / 环保工程 废气 采取卸油、储油、加油三级油气回收系统。(包括1套卸油油气回收装置(依次使用)、1套汽油加油油气回收装置和1套储油罐油气回收装置) / 废水 雨污分流，工作及司乘人员生活污水排入化粪池预处理后，经市政污水管网排入佳县污水处理厂 / 噪声 设备采取基础减振、隔声等措施 / 进站口设减速、禁止鸣笛等标志 / 固废 生活垃圾采用垃圾桶收集，由当地环卫部门统一处理 / 设置危废暂存柜一处，配套防渗托盘，废润滑油、含油废手套和废抹布、废油气回收设备活性炭等危险废物暂存，交由有资质单位处置，清罐油泥由清罐单位带走处置。 / 环境风险防范措施 道路、场地满足安全生产的要求；油品储罐采用双层卧式油罐，油罐卸油采取防满溢措施。输油管道选用双层管道，渗漏检测按照要求采用在线监测系统；加油软管上设置安全拉断阀，位于加油岛端部的加油机附件设防撞栏，高度不小于0.5m。按照管理要求，建设在线监测系统 / 土壤、地下水保护措施 分区防渗，重点防渗区：储油罐区，一般防渗区：卸油区、加油区、输油管线及危废暂存柜，其他区域硬化；油罐采用防腐防渗双层储罐、渗漏在线监控系统 要求设置地下水监控井 绿化工程 厂区占地已全部硬化 / 3、油品来源 项目油品由中石油统一配送，汽油为92#、95#、98#，柴油根据季节销售，主要标号为0号、-10号。汽柴油质量满足《车用汽油》（GB17930-2016）国Ⅵ标准、《车用柴油》（GB19147-2016）国Ⅵ标准，见表2-3、表2-4。 表2-3 车用汽油（Ⅵ）主要质量指标 项目 标号 RON 铅含量 g/L 硫含量 mg/kg 苯含量 芳烃含量 烯烃含量 氧含量 体积分数% 92# ≥92 ≤0.005 ≤10 ≤0.8 ≤35 ≤15 ≤2.7 95# ≥97 ≤0.005 ≤10 ≤1.0 ≤35 ≤15 ≤2.7 98# ≥98 ≤0.005 ≤10 ≤0.8 ≤35 ≤15 ≤2.7 表2-4车用柴油（IV）质量指标 项目 标号 凝点 冷滤点 闪点 十六烷值 多环芳烃含量 （质量分数） 运动粘度20℃ mm2/s ℃ 0号 ≤0 ≤4 ≥60 ≥51 ≤7% 3.0～8.0 -10号 ≤-10 ≤-5 ≥60 ≥51 ≤7% 2.5～8.0 4、主要设备、设施 本项目站区主要设备、设施见表2-5。 表2-5 主要设备、设施一览表 序号 设备 型号规格 单位 数量 备注 1 汽油储罐 V=30m3 具 3 SF埋地式双层 2 柴油储罐 V=30m3 具 1 SF埋地式双层 3 加油机 税控双枪加油机，流量5～50L/min 台 1 2把柴油加油枪 税控四枪加油机，流量5～50L/min 台 2 6把汽油加油枪、2把柴油加油枪 4 潜油泵 200L/min0.75HP 台 4 组合件 5 压力真空阀 正压：2kPa-3kPa 负压：1.5kPa-2kPa 套 1 不锈钢 6 静电接地报警器 400kW 套 1 / 7 阻火器 DN50PN10 个 4 外碳钢，内不锈钢304 8 三级油气回收 / 套 1 碳吸附+膜分离工艺 9 液位计 磁致伸缩液位计 套 1 含4根探棒 10 4kg手提式干粉灭火器 / 具 14 / 11 灭火毯 / 块 5 / 12 手提式二氧化碳灭火器（7kg） / 具 4 / 13 35kg推车式干粉灭火器 / 具 2 / 14 消防沙 / 方 2 / 5、原辅材料 表2-6 主要原辅材料 原料 消耗量 汽油 1250t/a 柴油 750t/a 活性炭 20kg/a 新鲜水 290.5m3/a 电 96.25kWh/a 6、公用工程 ⑴给水 根据现状调查，本加油站用水依托市政自来水管网。项目用水主要为生活用水。加油站共有工作人员8人，员工实际生活用水量约0.5m3/d（182.5m3/a）。站区流动人员日用水量为0.3m3/d（108m3/a）。加油站实际生活用水总量为290.5m3/a。 站区采用雨污分流，生产过程中不产生废水。项目实际生活污水年产生量233.6m3，主要为洗漱废水，洗漱废水经化粪池处理后，经市政污水管网进入佳县污水处理厂处理。 项目用排水情况见表2-7，水平衡见图2-1。 表2-7项目用排水情况表 用水项目 数量 用水量 排水量 m3/d m3/a m3/d m3/a 站区员工 8人 0.5 182.5 0.4 146 流动人员 100人 0.3 108 0.24 87.6 合计 / 0.8 290.5 0.64 233.6 图2-1项目水平衡图（单位:m3/d） ⑶供电 项目站内设有配电室，电源由区域电网供给，用电负荷等级为三级。 ⑷供暖供热 由燃气壁挂炉提供。 ⑸劳动定员及工作制度 根据本加油站建设规模情况，本项目配置8人，加油站24小时营业，年营业日为365天，年工作8760小时。人员结构如下表： 表2-8 劳动组织及定员表 序 号 组织机构 人员 职责 岗位 人数 1 站长办 站长 1人 全面负责 2 运行部 运行员 3人 负责加油及其他 设备员 2人 设备维护、安全 3 财务部 会计 1人 财务、经营 出纳 1人 财务管理 合计 8人 7、总平面布置合理性分析 本项目为二级加油站，项目厂址总占地为2190m2，按使用功能和使用特点进行分区布置，加油区：位于站区中部，设罩棚 1 座，罩棚下布置 3 台加油机；站房：1层，位于加油区北侧，站房含营业室、办公室、卫生间、宿舍等；油罐区：位于站房东侧，设油罐、通气管、油气回收装置，卸油口位于油罐区东南角。整个站区构建筑物布局合理，有利于过往车辆的进出加油作业。 根据《GB 50156-2021 汽车加油加气加氢站技术标准》的设计要求，判断本加油站的布置是否满足相关要求，详见下表。 表2-9 加油站选址及总平面布置相关要求符合性 序号 内 容 实际情况 结论 1 在城市建成区内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站和一级加油加气合建站。 本项目为二级加油站 合格 2 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《GB 50156-2021 汽车加油加气加氢站技术标准》的规定。 详细见表1-6 合格 3 站内设施间的防火距离应符合规范要求。 详细见表1-7 合格 4 工艺设施与站外建、构筑物之间距离小于或等于25m以及小于或等于表4.0.4至表4.0.9中的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。 工艺设施与北侧站外建、构筑物之间距离均不小于25m，故不设置非燃烧实体围墙 合格 5 车辆进口和出口应分开设置。 分开设置 合格 6 面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙，或开敞。 开敞 合格 7 加油岛及汽车加油场地所设的罩棚应采用非燃烧材料制作。罩棚的有效高度不小于4.5m。罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于2m。 罩棚应采用非燃烧材料制作。罩棚的有效高度6m。罩棚边缘与加油机的平面距离为5m。 合格 8 站房及其它附属建筑物的耐火等级不应小于二级，爆炸危险区域地坪应采用不发火花地面，站内不得建设经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。 站房及其它附属建筑物的耐火等级为一级，站内未建设经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。 合格 9 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 混凝土路面 合格 现场踏勘时，站区与站外建（构）筑物及其它设施的防火间距、站内工艺设施与站内建（构）筑物及其它辅助设施的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）与《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018年修订）的相关规定；站内设施之间的防火间距及工艺设施之间的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关规定，项目2020年进行了安全现状评价，最后得出结论：中国石油天然气股份有限公司榆林销售分公司佳县暴家洼加油站安全现状具备安全生产条件。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目对环境的影响分为施工期和运营期，由于本项目在2001年建成运营，在2019年12月完成了改造。因此，本次施工期评价主要为回顾性评价，项目施工期对环境的影响主要表现为各种施工活动对环境的影响。 项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工人员的生活垃圾。施工流程及各阶段主要污染物产生见图2-2。 图2-2施工流程及产污环节图 二、运营期 加油站工艺流程主要包括油品卸车工艺流程、储油及加油工艺流程。 ⑴卸车工艺流程 ①汽油 汽油油罐车运载油品进入加油站内的卸油场地，与卸油口保持3-5m的距离，卸油人员接好静电接地报警仪，司机稳定油车后，油罐车熄火静置15min，用公称直径为50-100mm的防静电软管与相应的油罐卸油口相连接，并接好油气回收管道。再打开油车上的出口阀门，开始卸油，与卸出的油等体积的油气通过油气回收管道被置换到油罐车，完成油气回收。卸油时随时观察卸油情况，防止溢罐。卸油完毕，卸油员或司机先关闭油车上出口阀，把软管抬高，把软管中的油品赶入埋地油罐中，直到软管无液状油品时，拆下卸油管和油气回收管道，脱开静电接地夹。洒落在地上的油品用站内准备的吸收剂进行吸收处理。汽油卸车工艺流程见图2-3。 图2-3汽油卸车工艺流程图 ②柴油 柴油由有危险品运输资质的运输公司专用运输车辆运至站内卸油场地后，接好静电接地报警仪，停车15分钟（消除车辆运行过程中产生的静电），核对所卸油品并正确连接卸油胶管，油品以密闭卸油方式利用位差自流卸入直埋地下油罐内储存，完成卸油工作。柴油油卸车工艺流程见图2-4。 图2-4 柴油卸车工艺流程图 ⑶加油工艺流程 ①汽油 加油机启动后，发出控制信号以启动潜油泵，通过潜油泵工作产生的压力，将油品通过输油管道推送至加油机，由加油枪对外计量供油。加油时汽车油箱内的油气以油气回收真空泵做动力回收至低标号油罐中。当人工触及加油枪上的开关或待加油车油箱内油品液位与加油枪口相平时，通过装在加油枪口的传感器，停止加油。汽油加油工艺图见图2-5。 图2-5 汽油加油工艺流程图 ②柴油 加油时，启动加油机，潜油泵生产正压，油品通过输油管道经税控加油机计量后经加油枪加入到加油车辆油箱内，完成加油工作。柴油加油工艺流程图见图2-6。 图2-6 柴油加油工艺流程 （3）油气回收工艺流程（汽油） 油气回收系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。 因此加油站的油气回收系统主要分为以下三个部分：卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油罐呼吸口油气回收系统。 ①一次油气回收系统（卸油油气回收系统） 油品由油罐车运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，项目采用浸没式密闭卸油的方式，卸油管出油口距罐底高度小于 200mm。卸油和油气回收接口安装DN100mm截流阀，连接软管采用DN100mm密封式快接接头与卸油车连接，卸油后连接软管不能残存残油。在卸油时通过胶管与油罐车油气回收口连接，保证在卸油的同时将油气回收到罐车内。连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不小于 1%，管线直接不小于DN50mm。卸油时，油品通过重力作用进入储油罐，储油罐中的油气压力增大，油气通过密闭回收管路回收进入油罐车，由油罐车运送至油库进行处理。 图2-7 油气回收系统 ②二次油气回收系统（加油油气回收系统） 项目采取分散式加油油气回收，在最低标号汽油油罐和加油机之间埋设二次油气回收管线，同时安装油气回收真空泵、油气回收油枪（仅汽油加油枪）、胶管、油气分离接头、拉断阀和其他配套设备。加油时，由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过油气回收枪的油品管道加至汽车内；同时，汽车油箱里的油气由加油机内置真空泵抽到回气管后集中到一根回气管回到低标号汽油罐内。项目采用真空辅助方式密闭收集，油气管线应坡向油罐，坡度不小于 1%，加油软管配备拉断截止阀，加油防止溢油和滴油。严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 图2-8 油气回收系统 ③ 三次油气回收系统（油罐呼吸口油气回收系统） 由于汽油非常容易挥发，当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，会引起呼吸阀排放油气；由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时，呼吸阀会吸入空气，当油罐系统温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。 目前国内外对加油站三次油气回收的治理主要有冷凝法、吸收法、吸附法、膜分离法几种方法，以及它们的组合工艺。 本项目使用吸附式+膜分离油气回收处理系统的方法进行第三次油气回收。 吸附法：是利用油气中各组分与吸附剂（活性炭）间结合力不同，实现难吸附组分与易吸附组分的分离。 膜分离法：利用烃类VOCs与空气在膜内扩散性能(即渗透速率)的不同来实现分离。 三次油气回收（油气处理系统）示意图见图 2-8。 图 2-8 吸附+膜分离式油气回收处理系统装置图 吸附+膜分离式油气回收处理系统原理为：油气和空气的混合气体被罐内压力驱出，在通过专用活性炭材料炭层时，油气分子被活性炭吸附到毛细管中，而空气分子则被分离出来，作为清洁空气排入大气。活性炭被油气吸附而饱和后，解吸泵启动，抽吸活性炭内的高浓度油气，经过解吸泵送回储油罐。 根据设计资料，吸附+膜分离式油气回收处理系统油气回收效率可达到 60%。 ⑵储油 本项目设4具埋地油罐，3具30m³的汽油储罐，1具30m³的柴油储罐，储油罐采用SF双层油罐，油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，预防溢油事故，并安装三次油气回收装置。在油管的顶板上装有机械呼吸阀，由压力阀和真空阀组成，当罐内油气压力大于油罐允许压力时，油蒸汽经过压力阀外溢，此时真空阀处于关闭状态，当罐内油气压力小于油罐允许的真空度时，新鲜空气通过真空阀进入罐内，此时压力阀处于关闭状态。允许压力靠调节盘的重量来控制。通过调节平衡油罐内外压力，对油罐储油起到安全保护作用。 图2-11 加油站产污环节图 主要污染工序： 运营期 ⑴废气 项目废气主要为储油罐、加油和卸油过程中溢出的非甲烷总烃及进出车辆汽车尾气。 ①非甲烷总烃 项目废气排放主要为储油罐无组织排放以及在储油、加油、卸油过程中溢出的非甲烷总烃。根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关技术措施要求，加油站卸油、储油和加油站时排放的油气，已采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。 ②汽车尾气 待加油车辆在加油站怠速和慢速行驶时会产生尾气污染（车速为5km/h或小于该速度时为怠速和慢速行驶），主要污染物为HC、NOX、CO。因加油站为敞开形式，利于空气流通，汽车尾气将随着空气的流通很快被稀释，不会在站区聚集，故对区域环境空气影响不大。 ⑵废水 项目无生产废水产生；项目产生的废水主要为工作人员日常生活产生的的生活污水及流动人员产生的污水。项目定员为8人，站区的污废水主要站区员工及站区流动人员产生的是少量的生活污水，产生量为0.64m3/d，233.6m3/a，生活污水主要为洗漱废水，洗漱废水经化粪池处理后，通过管网排入佳县污水处理厂。 ⑶噪声 主要为潜油泵、加油机及过往加油车辆产生的交通噪声，噪声源强一般在60～70dB(A)之间。 ⑷固体废物 运行期固体废弃物主要是生活垃圾、检修产生废手套、废棉纱、检修废渣、废活性炭，清罐油泥。 ①生活垃圾 项目定员8人，流动人员按100人计，则项目一般固废产生量为2.74t/a，由垃圾桶收集后，定期送至垃圾填埋场处置统一处理。 ②检修维护废手套、废棉纱、检修废渣、废活性炭 本项目进行设备检修时会产生检修废渣、含油棉砂、废手套约为0.05t/a；采用吸附+膜分离工艺的三次油气回收装置吸附剂为活性炭，根据建设单位统计，加油站产生废活性炭量为0.02t/a。均暂存于危险废物专用收集容器后交有资质单位处置。 ③根据建设单位介绍，项目隔10年进行油罐清洗，类比同类项目，清罐油泥产生量约为0.03t/a，由清罐机构外带处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林佳县暴家洼加油站位于陕西省榆林市佳县佳芦镇暴家洼，企业类型为有限责任公司分公司。该加油站于2001年12月完成竣工验收后投入运营，2019年完成了地下油罐更新改造，主要为榆林市佳县佳芦镇暴家洼及其周边过往车辆加注汽油、柴油，设置1台双枪潜油泵加油机、2台四枪潜油泵加油机、4个埋地卧式双层罐，油罐总容织105m3（柴油容积折半计算），其中3具30m3SF双层汽油储罐，1具30m3SF双层柴油储罐，属二级加油站，安装油气回收系统（一、二、三次油气回收），该站于2021年03月26日在佳县工商行政管理局换发了《营业执照》(统一社会信用代码91610828MA70E6CU4E）。于2021年4月1日在榆林市商务局换发了《成品油零售经营批准证书》(证号为油零售证书第6108280002号），于2021 年3月29日取得榆林市安全生产监督管理局核发的登记编号为陕榆(佳》安经字[2020]0910009号的《危险化学品经营许可证》。暴家洼加油站2010年3月5日取得建设用地土地使用权，土地使用证编号：佳国用（2010）第004号，用地性质为商服用地，已完成油气回收系统改造。施工期各污染物均得到妥善处置，期间无环保投诉，无施工期遗留环境污染问题。根据现场踏勘，本加油站油罐配备双层罐，油气回收采用三级油气回收，废气、废水及产生固废均合理处置或回收，对环境影响较小。 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323号）、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）规定，运行期加油站存在问题如下： 1、无地下水监测井，未落实地下水日常监测； 整改措施： 1、根据实际情况，加油站地下水监测井依托现有农户水井，并落实每半年1次的地下水环境监测要求； |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 为说明项目区域环境空气质量，本项目基本污染物环境质量现状数据参考陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的环保快报“附表5、2022年1-12月陕北地区26个县（区）空气质量状况统计表”中佳县相关数据，具体见下表。 表3-1 佳县空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 51 70 72.86 达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 26 35 74.29 达标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 8 60 13.33 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 20 40 50.00 达标 CO 第95百分位浓度 mg/m3 1.1 4 27.50 达标 O3 第90百分位浓度 μg/m3 147 160 91.88 达标 根据上表可知，佳县2022年1~12月环境空气质量现状中6项基本污染物中均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值。综合评价，项目区属环境空气质量达标区，空气质量良好。 （2）特征因子环境质量现状 根据2023年5月16日西安昆仑有限检测公司出具的佳县暴家洼加油站年度例行监测报告知，加油站加油设备密闭性、加油机液阻压力、气液比均达标，监测数据符合标准，监测结果见表3-2。 表3-2 企业边界非甲烷总烃检测结果一览表单位：mg/m3 监测项目 上风向 下风向1 下风向2 下风向3 非甲烷总烃 5.10 第一次 1.56 1.68 1.91 1.95 第二次 1.55 1.75 1.98 2.01 第三次 1.56 1.76 2.01 2.04 第四次 1.56 1.78 2.02 2.05 平均值 1.56 1.74 1.98 1.80 标准限值（mg/m3） 4.0 表3-3 三次油气回收处理装置排放口 监测项目 第一次 第二次 第三次 平均值 非甲烷总烃 5.76 6.83 7.40 6.66 标准限值（g/m3） 25 2、地表水环境 项目运营期废水均合理处置，不外排。因此，本次不进行地表水环境质量现状监测。 3、声环境 ⑴监测点位 在项目厂界四周各设1个监测点，共设4个噪声监测点。 ⑵监测时间及方法 中环标检科技有限公司于2023年6月27日对区域进行了噪声监测，具体时间为昼间10：00-11：00，夜间22：00-23：00，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 ⑶评价标准 采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 ⑷监测结果与评价 噪声监测结果见下表。 表3-3 噪声监测结果统计表 监测点位编号 监测点位 监测结果dB（A） 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 项目厂界东侧 53 44 60 50 2# 项目厂界南侧 56 48 70 55 3# 项目厂界西侧 53 48 70 55 4# 项目厂界北侧 55 44 60 50 根据声环境功能区划分技术规范（GB/T15190-2014），项目厂界南侧、西侧为山城西路，执行4a类标准，其余执行2类标准。 由上表可以看出，厂区厂界四周昼、夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。因此，不进行生态现状调查。 5、地下水 本次地下水环境质量现状监测委托中环标检科技有限公司进行，检测因子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、挥发性酚类、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚。 监测结果见表3-4。 表3-4 地下水监测结果 检测项目 检测结果 标准限值 pH 值（无量纲） 7.04 6.5≤pH≤8.5 挥发性酚类（mg/L） 0.0003ND ≤0.002 碳酸根（mg/L） 5ND / 重碳酸根（mg/L） 447 / 硫酸盐（mg/L） 262 ≤250 氯化物（mg/L） 248 ≤250 钾（mg/L） 4.32 / 钠（mg/L） 177 ≤200 钙（mg/L） 117 / 镁（mg/L） 93.4 / 石油类（mg/L） 0.01ND ≤0.05（参考地表水环境质量） 石油烃（C6~C9）（mg/L） 0.7 / 石油烃（C10~C40）（mg/L） 0.02ND / 甲基叔丁基醚（μg/L） 0.05ND / 从表3-4监测结果可看出，项目所在区域地下水中除硫酸盐外指标均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，陕北地区盐度较高，属于正常现象。石油类参考满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。项目区域地下水环境质量较好。 6、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“社会事业与服务业”中“加油站”，属于“III”类项目，占地面积为2190m2，小于5hm2，属于小型项目；项目周边50m范围内有居民区土壤环境敏感目标，周围土壤环境敏感程度为“敏感”。故土壤评价等级为三级。需要开展土壤表层样现状监测。 根据项目实际情况，项目2001年建成运营。场地已经全部硬化处理，无法取样。根据生态环境部部长信箱回复，关于土壤破坏性监测问题的回复和关于土壤现状监测点位如何选择的回复“如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测”。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目属于污染影响类项目，本次根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。根据指南要求，建设项目环境保护目标应包括： 大气环境保护目标：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标。 声环境保护目标：厂界外50m评价范围内声环境保护目标。 地下水环境保护目标：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源。 生态环境保护目标：新增占地范围内的生态环境保护目标。 根据现场调查，厂界外500m范围无自然保护区及风景名胜区、无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目用地范围内无生态环境保护目标。因此，本项目不涉及地下水及生态环境保护目标。本项目环境保护目标见下表，环境保护目标分布见附图。 表3-5 主要环境保护目标表 环境 要素 坐标 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境 空气 110°29′5.946″E 38°1′53.970″N 国税局家属院 居民 二类区 S 39 110°29′5.169″E 38°1′55.084″N 暴家洼村 居民 二类区 W 17 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：运营期大气污染物排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中相关限值规定。 表3-6大气污染物排放标准单位：mg/m3 时段 执行标准 监控点 污染物 标准值 备注 运营期 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 无组 织排 放 下风向10m布3个监测点 油气 4.0mg/m3 本标准采用非甲烷总烃作为油气排放控制项目。 三次油气回收装置 排放口 25g/m3 2、废水：站内生活污水经化粪池后与初期雨水排入城市污水管网，进入佳县污水处理厂，生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，缺项执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1(A级)标准限值要求。 表3-7 污水执行标准 GB8978-1996三级排放标准 污染物 BOD5 COD SS 标准值 300 500 400 GB/T31962-2015B标准 污染物 pH 氨氮 总磷 总氮 标准值 6.5-9.5 45 8 70 3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类及4类标准。 表3-8 噪声排放执行标准单位：dB(A) 工程时段 执行标准 厂界外声环境功能区类别 标准限制 昼间 夜间 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 60 50 4a 70 55 4、固废：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]19号)，结合本项目的排污特征，项目排放废气主要为非甲烷总烃，为无组织排放，排放量：0.59t/a。 本项目废水进入佳县污水处理厂，总量纳入污水处理厂，因此本项目废水不需设置总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目在暴家洼加油站用地范围内建设，项目于2001年建设完成，2019年完成了地下油罐更新改造。施工期各污染物均得到妥善处置，期间无环保投诉，施工期环境影响随施工结束而消失，无遗留施工期环境污染问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和环境保护措施 项目产生的废气主要有卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃，车辆产生的尾气等。 (1)大气污染物源强核算 ①储油、卸油、加油过程中挥发的非甲烷总烃 项目非甲烷总烃主要包括卸油工序、储油工序及加油机作业产生的油气。根据统计，本项目年销售汽油量1250t，柴油量750t。 汽油油气回收系统分为一次油气回收系统、二次油气回收系统、三次油气回收系统。 一次油气回收系统(大呼吸即卸油油气回收)：油罐车卸油时，油料流入到地下油罐时产生的压力，将地下油罐气相空间油气通过密闭的回气管道流回至油罐车顶部。待卸油完毕后，油罐车将装在的油气运回油库后进行处理。 二次油气回收系统(加油枪油气回收)：加油枪加油时，利用加油枪设置的回气管，将汽车油箱所散发于空气中的油气通过加油枪回气管输送至地下油罐内。 三次油气回收系统(小呼吸油气排放回收)：回收汽油在地下储油罐中产生的油气，通过吸附+膜分离式油气回收处理系统，低浓度的油气经排气筒排放。 根据《移动源(油品储运销)污染物排放系数手册》(2019年4月8日)中陕西省榆林市加油站非甲烷总烃排放系数表，本项目运行期非甲烷总烃排放系数见表4-1。 表4-1 非甲烷总烃排放系数 燃油种类 工作过程 排放系数(t/t物料) 汽油设施 无油气回收装置 0.00106 一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统 0.00043 柴油设施 无油气回收装置 0.00008 注释：一阶段：卸油油气回收系统； 二阶段：储油和加油油气回收系统； 后处理装置：采用吸附、吸收、冷凝、膜分离等方法对排放的油气进行回收处理的装置。 在线监测系统：在线实时监测加油油气回收过程中的加油枪气液比、油气回收系统的密闭性、油气回收管线液阻是否正常的系统。 表4-2 运营期废气产排情况 燃油种类 产生量（t/a） 回收率 排放量（t/a） 汽油 1.325 60% 0.53 柴油 0.06 / 0.06 综上可知，本项目运行期非甲烷总烃类气体产生量为1.385t/a，根据《加油站大气污染物排放标准》中相关技术措施要求，本项目设置油气回收系统。油气回收系统主要由：卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油罐呼吸口油气回收系统组成。采取汽油油气回收措施后非甲烷总烃年排放量0.59t/a。 ②汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速(≤5km/h)状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx、HC等。 (2)影响分析及达标判定 项目于2001年建成，已通过安全验收，并定期进行监测，根据检测结果，加油站厂界无组织非甲烷排放满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中相关限值规定。本项目产生的非甲烷总烃在采取油气回收系统处理后排放量较小，对周围环境影响也较小。 ②加油车辆汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速(≤5km/h)状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx和THC。由于车辆在加油时停留时间短，汽车尾气废气易于扩散且排放量相对较小，因此项目进出场汽车尾气排放对周围环境影响较小。 (3)措施可行性分析 本项目设置三次油气回收系统，吸附式+膜分离油气回收处理系统原理为：油气和空气的混合气体被罐内压力驱出，在通过专用活性炭材料炭层时，油气分子被活性炭吸附到毛细管中，而空气分子则被分离出来，作为清洁空气排入大气。活性炭被油气吸附而饱和后，解吸泵启动，抽吸活性炭内的高浓度油气，经过解吸泵送回储油罐。 对照《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》(HJ1118-2020)附录F中附表F.1中加油站排污单位废气治理可行技术参照表，及加油站厂界无组织非甲烷排放结果，本项目使用吸附+膜分离组合式的方法进行第三次油气回收措施可行。 (4)无组织排放核算 项目无组织废气排放核算表见表4-3。 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量 (t/a) 标准名称 浓度限值(mg/m3) 1 厂界 储存及加油环节 非甲烷总烃 自然扩散 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 4 0.59 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.59 (4)监测计划 为了有效监测项目运行对环境空气的影响，提供可靠的监测数据，根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》(HJ1118-2020)、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ820-2017)，制定本项目营运期大气监测计划见表4-4。 表4-4 营运期大气监测计划 排放类别 监测 项目 监测点位 监测点数 监测频率 控制标准 无组织 非甲烷总烃 场界外(上风向个，下风向3个监测点位) 4个 1次/年 每次两天 每天四次 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 无组织 非甲烷总烃 三次油气回收装置排放口 1个 1次/年 / 气液比、液阻、密闭性 油气回收系统 / 1次/年 二、水环境影响和环境保护措施 (1)废水产排情况 本项目运营期污水主要为职工及司乘人员生活污水，根据水平衡分析，本项目污水产生量0.56m3/d(204m3/a)。生活污水中的污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮等。 生活污水排入化粪池处理后经市政污水管网进佳县污水处理厂进行集中处理。 三、声环境影响和环境保护措施 (1)噪声源强分析 本项目营运期噪声主要为加油机、泵类等设备噪声及进、出站的车辆噪声，噪声源强一般为60-90dB(A)。噪声源源强见表4-5。 表4-5 噪声产排情况一览表单位：dB(A) 设备 数量 噪声值 治理措施 处理后噪声源强 性质 加油机 3台 80 / 65 瞬时 油气回收风机 1台 100 基础减振，低噪设备 80 连续 潜油泵 4台 80 放置于油罐底部，油罐为地埋式，油体隔声 55 间断 车辆 1台 70-85 控制车速，禁止鸣笛 70-75 间断 (2)影响分析及达标判定 本次委托中环标检科技有限公司于2023年6月27日在暴家洼加油站东、南、西、北厂界各设置1个监测点位。监测结果见表4-6。 表4-6 声环境监测结果 监测点 2023.6.27 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 53 44 60 50 南厂界 56 48 70 55 西厂界 53 48 70 55 北厂界 55 44 60 50 根据声环境功能区划分技术规范（GB/T15190-2014），项目厂界南侧、西侧为山城西路，执行4a类标准，其余执行2类标准。 由监测结果可知：采取隔声等降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，厂界噪声昼间、夜间排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准要求。 为了减少运行期噪声对周围环境的影响，确保厂界声环境达标，维持区域声环境质量状况，本评价提出以下噪声防治管理措施： ①加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，从源强处降噪； ②合理规划车辆进出路线，限制车速不超过 20km/h。 综上，在采取噪声防治措施后，项目厂界噪声可达标排放，故设备噪声对周边声环境影响不大。 为了有效监测项目运行对环境的影响，提供可靠的监测数据，根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ820-2017)，制定本项目营运期厂界噪声监测计划见表4-7。 表4-7 营运期厂界噪声监测计划 污染源名称 监测 项目 监测点位 监测 点数 监测频率 控制标准 厂界噪声 Leq(A) 东南西北各 厂界外1m 4个 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类及 4类标准 4、固废影响和环境保护措施 (1)一般固废处置分析 项目产生的一般固废主要是员工日常活动产生的生活垃圾、流动人员产生的垃圾，根据加油站运行统计，本项目产生的生活垃圾量为2.74t/a。 生活垃圾分类收集，交环卫部门统一清运。 (2)危险废物 项目正常运行后，产生的危险固废主要为废机油、含油棉纱、检修废渣、油气回收系统废活性炭、等。 ①设备维护及日常运营中产生的废机油、含油棉纱、检修废渣，产生量为0.05t/a；废物类别为HW08废矿物油，废物代码900-249-08，需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行暂存，定期交由危废资质单位处置。 ②废活性炭 ②废活性炭 采用吸附+膜分离工艺的三次油气回收装置吸附剂为活性炭，根据加油站统计，项目产生废活性炭的量为0.02t/a，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49。废活性炭收集于专用危废装置，储存于危废暂存柜，委托有资质单位处置。 ③根据建设单位介绍，项目每隔10年进行油罐清洗，类比同类项目，清罐油泥产生量约为0.03t/a，由清罐机构外带处理。 综上，项目固体废物产排情况见表4-8。 表4-8 固体废物产排情况 固体废物类别 固废性质 产生量(t/a) 处置方式 生活垃圾 一般固废 2.74 委托环卫部门清运 含油棉纱、废机油 危险固废 0.05 专用容器收集放置在危险废物暂存柜，定期由有资质单位处置 废活性炭 危险固废 0.02 清罐油泥 危险固废 0.03t/a 由清罐机构外运处理 危险废物产生及处置情况见表4-9。 表4-9 危险废物产生及处置情况表 序号 危废名称 危废 类别 危废 代码 产生量(t/a) 产生 工序 或装 置 形态 有害成分 暂存周期 危险特性 污染防治措施 1 含油棉纱、废机油 HW08 900-249-08 0.05 设备检修 固体 矿物油 2个月 T，I 危废暂存柜，交由有资质单位处理 2 废活性炭 HW49 900-039-49 0.02 油气 回收 固体 油气 / T 3 清罐油泥 HW08 900-201-08 0.03t/a 清理油罐 固体 矿物油 / T，I 由清罐机构外运处理 (3)固体废物影响分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物(试行)》(HJ1200-2021)、《危险废物贮存污染控制标准》及《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，项目危险废物暂存柜运行管理满足以下要求： ①危险废物从产生环节到危废暂存柜过程中做好防护工作，避免散落、泄漏； ②危险废物按其分类不同，分别收集、贮存，标识，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装； ③装载液体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，转载危险废物的容器必须完好无损，容器材质与衬里要与危废相容，容器必须设置放气孔； ④参照《危险废物填埋场污染控制标准》(GB18598-2019)，项目危废暂存柜内设置防渗托盘； ⑤危废暂存柜所在地质结构稳定，设置相应警示标志； ⑥危险废物的贮存须做好废物情况的台账记录，并定期对贮存情况进行检查；记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称。 图4-1 危废暂存柜 五、地下水环境影响分析 （1）地下水污染影响分析 结合项目实际情况，本项目对地下水的污染途径主要为间歇入渗型污染。输油管破裂、储罐等的跑冒滴漏等非正常工况情况汽油泄露通过包气带渗透至潜水层而污染浅层地下水。 从污染源对地下水可能造成污染的方式方面考虑，上述可能的地下水影响区可分为两种，其一是短时的污染物外泄，其二是持续的污染物外泄。 A、短时污染物外泄：指工艺装置发生故障或检修时，短时间内出现污染物的跑、冒、滴、漏情况，这种情况一般可以及时发现，污染结果可控，在积极预防及处理情况下，不会对地下水环境产生严重影响。 B、持续污染物外泄：指污染物外泄时并不为人所知，污染物持续外泄渗漏（如油罐底部出现破损，防渗措施也同时失效，造成污染物外渗到含水层），这种事故状态出现，一般较难直观发现或只有通过监测才能发现，外渗污染物会对地下水环境造成污染。 （2）地下水污染防治和保护措施 A、污染防治措施 站内储油区、卸油区等均按规范做防渗处理。 a、管道防泄漏措施：加油站的卸油管道、通气管、油气回收管道均采用符合现行国家标准《输出流体用无缝钢管》（GB/T8163-2008）相关要求的20#钢无缝钢管，采用在线渗漏监测系统。埋地管道均采用加强型防腐处理，选用石油沥青防腐层（冷底子油——沥青玛碲脂 3.0mm——玻璃布或聚氯乙烯——沥青玛碲脂 3.0mm）。 b、油罐的人孔井、卸油口、加油机防渗措施：内表面衬环氧树脂的防渗层；外表面采用改性沥青施做防水处理，防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入。 c、储罐防渗漏措施：根据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》等法律法规要求，加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。依据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。本项目油罐选用 SF 双层储罐，即钢制强化塑料制双层油罐"，双层油罐渗漏检测采用在线监测系统实时监测，罐底采用30公分C30混凝土及10公分C15素混垫层，罐体和安装地空隙用干净无腐蚀性细砂填充。 图4-2 项目储油罐区剖面图（详图见附件） 图4-3 项目储油罐区围堰断面图 d、加强对罐区和输油连接管线的监测和管理工作，定期检查，及时发现、修补，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限。 B、分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）相关要求，加油站已按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和其他区域，地下水污染防治区域划分如下： 重点防渗区：储油罐区 一般防渗区：卸油区、加油区、输油管线及危废暂存柜等； 其他区域：站内硬化区域。 储油罐区：油罐选用 SF 双层储罐，即钢制强化塑料制双层油罐"，符合标准。 一般防渗区 一般防渗层地面采取粘土铺底，再在上层铺 10cm 的水泥进行硬化。一般防渗区各单元防渗层的渗透系数≤1×10-7cm/s。本站加油管线采用导静电双层热塑性塑料管，其余均采用20#无缝钢管，输油管线为DN25镀锌钢管（壁厚5mm），做防渗处理，加油区在原有加油站硬化基础上铺设200mm厚C25混凝土及10mm厚水泥砂浆找平，加油枪两侧布置5mm厚钢板，卸油区采用成品卸油箱，基础采用C30混凝土。 图4-3 加油区剖面图 图4-4 卸油区剖面图 本项目地下水防渗共分为 3 个区，具体分区见表4-10，分区防渗见图4-1。 图4-1 厂区分区防渗图 表4-10 分区防渗 序号 区域名称 分区类别 防渗系数 1 卸油区、加油区、输油管线及危废暂存柜 一般防渗区 一般防渗区各单元防渗层的渗透系数≤1×10-7cm/s。 2 其他区域 简单防渗区 硬化 3 储油罐区 重点防渗区 油罐选用 SF 双层储罐，即钢制强化塑料制双层油罐" （3）管理措施 防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。加油站环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。加油站环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。建立地下水监测数据信息管理系统，与企业环境管理系统相联系。根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本企业环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 （4）地下水环境跟踪监测监控措施 ① 防渗漏检测在线监控措施 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中要求，双层油罐和管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）。 ② 跟踪监测 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，定期委托有资质环境监测站开展地下水监测，及时发现污染，并加强污染治理，监测依托农户现有水井，跟踪监测计划见表4-11。 表 4-11 地下水跟踪监测计划表 检测对象 检测项目 检测点 监测点数 检测频率 控制标准 地下水 石油类、石油烃（C6～C9）、石油烃（C10～C40）、甲基叔丁基醚、萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯 1 1 1 次/半年 符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告企业安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注加油站各类设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下： 了解各油罐是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每季一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的生产装置进行检查。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极少，对区域地下水环境影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 （5）地下水环境风险事故应急响应 针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。成立应急指挥中心，负责编制应急方案，组建应急队伍，组织实施演练，协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动，协调受威胁的周边地区危险源的监控工作。 若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。立即内向环境保护主管部门报告，提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。采取的主要措施如下： ①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。 ②查明并切断污染源。 ③探明地下水污染深度、范围和污染程度。 ④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。 ⑤将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。 ⑥当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。在项目建设运营过程中，厂区储油罐等可能发生污染物下渗污染地下水的场所要按环评和设计的要求做好防渗措施，不得随意排放污水和其他有害废弃物。 综上所述，项目经采取以上措施处理后，项目油罐泄漏等对地下水的环境污染风险将大大降低，能够达到《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中确定的基于风险的控制和治理目标，对项目区域地下水环境影响较小。 六、土壤环境影响分析 根据环评报告表编制技术指南（污染影响类），本项目不开展土壤专项评价，故本项目土壤环境影响评价仅作简要分析，本项目对土壤可能产生影响的途径主要为油品泄漏、危险废物泄漏。主要为石油类，项目加油区、罐区采用重点防渗、危险废物专用收集容器做重点防渗处理，按重点防渗区管理。因设施故障或一些不可抗拒的外部因素，会发生危废废物垂直下渗，进入场地对土壤产生影响。本项目危险废物产生较少，且已做重点防渗，基本不会影响区域内土壤环境。当不可抗拒的事故发生，应尽快采取补救措施，使损失降到最低可接受程度。 (1)土壤污染情景分析 本项目对土壤影响途径主要为运营期的油罐、管道等发生泄漏时垂直入渗影响。当油罐、管道等发生泄漏时，泄漏油品随地表径流扩散或随消防淋溶液进入周边土壤环境，将造成土壤污染。 (2)土壤污染防治措施 本项目重点防渗区为储油罐，一般防渗区为卸油区、加油区、输油管线及危废暂存柜，防渗、防漏要求为不发生泄漏事故，渗层渗透系数≤10-7cm/s，不会对地下水造成污染；其他区域硬化。 该项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)2014修订版中的要求进行设计和施工，本项目埋地油罐采用卧式SF双层罐，并采用防腐防渗技术，加油站的卸油管道、通气管、油气回收管道均采用符合现行国家标准《输出流体用无缝钢管》（GB/T8163-2008）相关要求的20#钢无缝钢管，采用在线渗漏监测系统。埋地管道均采用加强型防腐处理，选用石油沥青防腐层（冷底子油——沥青玛碲脂 3.0mm——玻璃布或聚氯乙烯——沥青玛碲脂 3.0mm）。油罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(SY0007-1999)的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 设有储罐液位显示报警系统、管道泄漏检测系统、双层罐渗漏检测系统和管理系统。具体为： ①储罐液位显示报警系统：储罐液位显示报警系统由磁致伸缩液位计、液位监控仪、声光报警器等组成，设置磁致伸缩液位计；在电控室设置液位监控仪。磁致伸缩液位计上传的数据在液位监控仪界面进行连续监视以及超限集中报警。 ②管道泄漏检测系统：由管道泄漏检测仪和泄漏探测器组成，完成对管道的泄漏检测。泄漏探测器安装在管沟的承重检测井内，管道泄漏检测仪设置在电控室内。 ③双层罐渗漏检测系统：在电控室设置双层罐渗漏检测仪。 加强管线采用固定工艺管道，且采用无缝钢管，在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。 综上，在采取以上措施后，项目可满足土壤污染防治措施和管理要求。 七、环境风险影响分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，环境风险评价应根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再按下表确定评价等级。 表4-12 评价工作等级 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，按图2-1进行判定。 图4-2 环境风险评价等级判定流程图 1、危险物质及工艺系统危险性（P）的分级 ⑴危险物质数量与临界量比值（Q） 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质量最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种风险物质时，则按（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1,q2,…,qn-----每种危险物质的最大存在量，t Q1,Q2,…,Qn-----每种危险物质的临界量，t 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q<10；⑵10≤Q<100；⑶Q≥100。 表4-13 环境风险物质数量及临界量汇总表 放置 区域 名称 形态 储存容器材质 规格 主要成分最大储存量 临界量 Q 储罐区 汽油 液体 SF埋地式双层 30m3 66.6 2500t 0.02664 柴油 液体 SF埋地式双层 30m3 25.8 2500t 0.01032 注：项目设置3具30m3埋地汽油储罐，密度按740kg/m3计算，站区最大存储量为66.6t；1具30m3柴油储罐，密度按860kg/m3，站区最大存储量为25.8t。 根据最大储存量以及临界量代入公式得Q=0.03696＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、评价等级确定及工作内容 根据分析结果判定，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，对照表2-1，本项目环境风险评价等级为简单分析。各环境要素按简单分析分别开展评价，具体要求如下： ⑴提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。 ⑵综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。 3、主要风险物质 根据本项目实际情况，确定危险物质主要为汽油及柴油，其物理化学性质见表4-14、表4-15。 表4-14 汽油理化性质及危险特性 第一部分危险性概述 危险性类别： 第3.1类低闪点易燃液体。 燃爆危险： 易燃。 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点(℃)： <-60 相对密度(水＝1) 0.70-0.79 闪点(℃)： -50 相对密度(空气=1) 3.5 引燃温度(℃)： 415-530 爆炸上限％(V/V)： 6.0 沸点(℃)： 40-200 爆炸下限％(V/V)： 1.3 溶解性： 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 主要用途： 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 第三部分稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热。 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。 第四部分毒理学资料 急性毒性： LD5067000mg/kg(小鼠经口)，(120号溶剂汽 油)LC50103000mg/m3小鼠，2小时(120号溶剂汽油) 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 人经眼：140ppm(8小时)，轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m3 表4-15 柴油理化性质及危险特性 第一部分危险性概述 危险性类别： 第3.3类高闪点易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体 主要用途： 用作柴油机的燃料等。 闪点(℃)： 45-55℃ 相对密度(水＝1)： 0.87-0.9 沸点(℃)： 200-350℃ 爆炸上限％(V/V)： 4.5 自然点(℃)： 257 爆炸下限％(V/V)： 1.5 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 第三部分稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 第四部分毒理学资料 急性毒性： LD50LC50 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性： 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 4、环境风险识别 ①风险类型 本项目涉及的环境风险类型包括危险物质(汽油、柴油)泄露，以及火灾爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 [1]危险物质泄露 根据统计，加油站可能发油泄漏的部位、原因如下： A、油罐超装外溢：高液位报警器或液位指示失灵，操作未按时检尺量油。 B、加油作业超装外溢：加油机故障及加油量估计错误(如汽车油箱油量指示偏低)等。 C、油品泄漏：卸油连接及加油枪连接的软管损坏漏油，或快装接头不严密漏油。 D、管线阀门等连接部位泄漏。油罐出现裂缝发生泄露。 [2]火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物排放 汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程、加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等引起油料泄漏；油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 [3]风险事故可能影响环境的途径 危险物质泄露可能影响的环境要素主要为地下水环境。本项目埋地油罐、输送管道、加油机、弯曲连接、阀门等处破裂，均有可能导致泄漏事故。油品泄漏后经过土壤包气带渗漏至潜水含水层，污染影响地下水环境。火灾、爆炸风险事故会引发的伴生/次生的污染物排放，污染物主要包括二氧化硫、一氧化碳等，伴生/次生的污染物扩散至环境空气中，对环境空气质量产生不利影响。 5、环境风险分析 ①卸油过程环境风险分析 油罐车卸油时易发生泄漏、火灾事故，加油站泄漏、火灾事故的60%-70%发生在卸油过程中。可能发生的事故为： A、油罐漫溢：卸油时对液位监测不及时易造成油品跑冒，油品溢出罐后，周围空气中油蒸汽的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇到火星随即发生燃烧爆炸。 B、油品滴漏：由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动等，使油品滴漏至地面，遇火花会立即燃烧。 C、静电起火：因油管无静电接地、卸油中油罐车无静电接地等原因造成静电集聚放电，点燃油蒸汽。 D、遇明火起火。 E、量油时发生火灾：油罐车送油到加油站后应静置稳油，待静电消除后方可开盖量油，若车到后立即开盖量油，就会引起静电起火；若未油罐安装量油孔或量油孔镶槽脱落，在储油罐量油时，量油尺与钢制管口摩擦产生火花，就会点燃罐内油蒸汽，引起爆炸燃烧。 ②加油过程环境风险分析 加油机给汽车加油时，易发生泄漏、火灾事故。可能发生的事故为： A、加油作业超装外溢。加油机故障及加油量估计错误(如汽车油箱油量指示偏低)等，导致汽车油箱满后油品外溢，遇到火星会发生燃烧。 B、油品泄漏：加油枪连接的软管损坏漏油或管线阀门等连接部位泄漏，泄漏油品遇到火星会发生燃烧。 C、违章作业发生火灾爆炸。违章用油枪向塑料容器加油，汽油在塑料容器内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸汽达到一定值时，就会引发爆炸。 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。本项目采用防渗技术，储油罐周围修建防油堤，对储罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输线管线表面做“六胶两布”防水防腐处理，并对泄漏油品污染的土壤进行及时情理。地下储油罐周围设计地下水监控井，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。项目采取以上措施以后，加油站储油区一旦发生溢出或渗漏事故，油品将由于防渗罐池的保护作用积聚在储油区；地下输油管线采用双层管道，在油品泄漏时可有效阻止油品渗入土壤或地下水。 本项目火灾、爆炸事故对大气环境的危害后果主要包括伴生/次生的污染物(二氧化硫、一氧化碳等)扩散至环境空气中，对环境空气质量产生不利影响。 6、环境风险防范措施 ①工艺技术设计安全防范措施 汽油储罐：汽油罐采用卧式油罐且埋地设置，油罐采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，自动停止油料继续进罐。油罐灌顶覆土厚度为0.5m。 加油机：加油软管上设置安全拉断阀，位于加油岛端部的加油机设防撞栏，高度为0.5m。 ②自动控制设计安全防范措施应设置紧急切断系统，应能在事故状态下迅速关闭重要的管道阀门。紧急切断系统应具有手动复位功能。 作业区等危险场所应设置可燃气体泄漏检测装置，就地及控制室设置声、光报警。 ③消防及火灾报警系统 加油站配置14具4kg手提式干粉灭火器；地下储罐配置2台35kg推车式干粉灭火器；4具手提式二氧化碳灭火器，加油站配置灭火毯5块、消防沙2m3。 ④风险管理措施 完善岗位培训上岗制，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度。编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 (5)事故应急监测 要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。 7、分析结论 本项目于2001年建成并运行，2019年进行储罐改造并完成安全设施验收，至今未发生突发环境事件。 在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，项目发生风险事故的可能性较低，风险程度属于可接受范围。事故的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状水平。 八、环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资51.1万元（已落实41.1万元，本次环评要求新增10万元），占总投资的25.55%，本项目具体环保投资估算见表4-16。 表4-16 环保投资一览表单位：万元 污染物类型 污染源及污染物名称 环保措施 数量 投资 备注 废气 储油及加油过程产生的油气 卸油油气回收装置 1套 30 已落实 加油油气回收装置 3套 已落实 储油罐油气回收装置 1套 已落实 废水 生活废水 化粪池(10m3)处理后经市政污水管网排入佳县污水处理厂处理 1座 1.5 已落实 固废 生活垃圾 垃圾桶 0.1 已落实 油气回收设备废活性炭 专用收集容器分类收集，危废柜暂存，委托有资质单位统一处置，清罐油泥由清罐单位带走处理 3.0 已落实 废机油及含油棉纱 已落实 清罐油泥 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施 / 4.0 已落实 环境风险 油罐采用防腐防渗双层储罐、设置高液位报警装置、渗漏在线监控系统 3套 计入主体工程 已落实 地下水监控井 1口 2.0 依托附近农户 制定突发环境事件应急预案 / 8.0 本次新增 灭火器、灭火毯、消防沙等应急器材 / 2.5 已落实 合计 51.1 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储油及加油过程 | 油气(非甲烷总烃) | 三次油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) |
| 地表水环境 | 工作及司乘人员 | 生活废水 | 化粪池(10m3)处理后经市政污水管网排入佳县污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的A级标准。 |
| 声环境 | 潜液泵、加油加气机、往来车辆 | LAeq | 采用低噪设备，隔声、减振措施，加强运营期管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类及4类标准 |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 1、生活垃圾分类收集，交环卫部门统一清运。2、项目设备日常维护过程中将产生废机油和含油废物(含油废棉纱、手套等)、油气回收设备废活性炭暂存于危废柜暂存，交有资质单位处置，清罐油泥由清罐单位带走处理。加强环境管理，做好危废转移记录工作，并妥善保存原始记录。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对项目厂区进行分区防渗，储油罐采取双层SF钢制油罐，油罐为加强级防腐，安装地铺设30公分C30混凝土及10公分C15素混垫层。罐体和安装地空隙用干净无腐蚀性细砂填充，可以有效抑制油品泄漏时下渗。设置地下水监控井。 |
| 生态保护措施 | 项目占地已全部硬化 |
| 环境风险 防范措施 | 1、卸油口旁设卸油操作流程以及禁止烟火等安全提示标识。 2、油罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加油站管理系统；并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。 3、汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，高出地面高度不小于4m。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐。 4、油罐采用卧式双层复合罐埋地设置，采用平衡式密闭油气回收系统，且油储车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖，设有明显标识，卸油口设有消除静电装置。 5、站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加油泵。 6、备有灭火器、消防沙等应急物资。 7、储运设施、设备、管道、站房等均做静电接地设施。 8、采取分区防渗措施，对已泄露油品进行及时清理，避免油品下渗。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、严格落实自行监测计划要求。 2、严格执行环境保护“三同时”制度。全面落实环评文件中提出的污染防治措施。 3、加强设备维护，保证设备正常运转。 4、根据《排污许可管理办法(试行)》，建设单位在取得建设项目环境影响评价审批意见后应进行排污许可证的申报，并按照排污许可证的规定排放污染物。 5、建设单位应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法，评审后报主管部门备案。 |

# 六、结论

“中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司佳县暴家洼加油站”建设符合当地“三线一单”及相关政策要求。建设单位在严格落实环保措施，履行环保“三同时”手续，加强运营过程中污染防治措施管理的情况下，污染物可达标排放，对周围环境造成的影响较小。故从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCS |  |  |  | 0.59t/a |  | 0.59t/a |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废机油、含油棉纱 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
|  | 清罐油泥 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①